Открытое Акционерное Общество

«УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ"

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94. Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. № 1137-10

Экз. №

## Заказчик:  Комитет градостроительства, архитектуры

## и землепользования Североуральского городского

## округа Свердловской области

«Генеральный план и Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Покровск-Уральский,  с разработкой проекта планировки объектов спортивно-туристического центра «Кумба».

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Обозначение: 10.357/1.136-9535-00-ГП. ПЗ 1

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП, ГГП						В.А. Путилов

# Екатеринбург

2011

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секрет. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| ПЗ 1 | Положения по территориальному планированию | н/с | 1137-10 | 1 книга |
| ПЗ 2 | Правила землепользования и застройки. Градостроительное зонирование, регламенты | н/с | 1138-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| ПЗ 3 | Пояснительная записка по обоснованию предложений по территориальному планированию | н/с | 1139-10 | 1 книга |
| ПЗ 4 | Расчеты по инженерному оборудованию | н/с | 1140-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| 1 | «Генеральный план (основной чертеж) с указанием проектных границ населенного пункта» М 1: 5000 | ДСП | 3365 | 1 лист |
| 2 | Схема «Инженерно–транспортная инфраструктура. Организация транспортного обслуживания. Улично-дорожная сеть». М 1: 5000 | ДСП | 3366 | 1 лист |
| 3 | Схема «Инженерное обеспечение населенного пункта». М 1: 5000 | ДСП | 3380 | 1 лист |
| 4 | Схема градостроительного зонирования, М 1: 10000 | н/с | 1141-10 | 1 лист |
| Материалы проекта планировки |
| 5 | Основной чертеж проекта планировки. М 1: 500 | н/с | 1142-10 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| 6 | Концепция планировочного развития (I, II варианты), М 1: 10 000 | н/с | 1143-10 | 1 лист |
| 7 | План современного использования территории Комплексная оценка территории. М 1: 5000; | ДСП | 3367 | 1 лист |
| 8 | Схема существующего территориального зонирования, М 1: 10000 | ДСП | 3368 | 1 лист |
| 9 | «Схема мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1: 10000 | ДСП | 3369 | 1 лист |
| 3. Материалы генерального плана на электронном носителе |
| 1 | Текстовые и графические материалы (с базой) | ДСП | 67 | 1 диск |
| 2 | Графические и текстовые материалы проекта (для согласований) | ДСП | 68 | 1 диск |

Перечень карт, входящих в комплект чертежей

| Наименование чертежа | Наименование карт, входящих в чертеж |
| --- | --- |
| «Генеральный план (основной чертеж) с указанием проектных границ населенного пункта» | карта использования территории населенного пункта с отображением границ земель различных категорий, карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; карты планируемого размещения объектов культурно бытового обслуживания населения в границах населенного пункта; карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского округа; карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения |
| Инженерно–транспортная инфраструктура. Организация транспортного обслуживания. Улично-дорожная сеть. | схема размещения объектов транспорта; схема определения территорий первоочередной подготовки проектов планировки. |
| Инженерные сети | карты планируемого размещения объектов водоснабжения электро-, тепло -, газо- снабжения населения в границах населенного пункта; |
| Карта градостроительного зонирования и регламенты | Карта территориальных зон и регламенты Карта ограничений хозяйственной деятельности |
| Концепция планировочного развития | Варианты комплексного развития территории |
| Схема мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | «Схема территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций» «Схема мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| План современного использования территории. Комплексная оценка территории. | карта использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории карта границ территорий объектов культурного наследия, карта границ зон с особыми условиями использования территорий, Схема экологического состояния территории и границ особо охраняемых территорий карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий; |
| Основной чертеж проекта планировки | чертеж планировки (основной) архитектурно-планировочное предложение схема организации транспорта, улично-дорожной сети и размещения инженерных сетей и сооружений |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	 		4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	 		5

3.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

ФУНКЦОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	 		5

4.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	 		10

5.	ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА			12

6.    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			13

7.    ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА									17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Североуральского городского округа применительно  к поселку Покровск-Уральский подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе Североуральского городского округа применительно  поселка Покровск-Уральский (далее - генеральный план). Содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрации Североуральского городского округа на основании задания, утверждённого Администрацией Североуральского городского округа применительно  поселка Покровск-Уральский.

3. В качестве топографических материалов использованы:

- 	кадастровая съемка М 1:2000, выполненная по заказу Роснедвижимости в 2000 г., дополненная материалами съемки М 1:2000, выполненной трестом «УралТИСИЗ» в 1990 г. и топографической съемкой М 1:25000, выполненной Свердловским отделением Уральского аэрогеодезического предприятия «Уралаэрогеодезия» в 2009 г.  в системе координат 1963 года и прошедшей процедуру рассекречивания,  представленные администрацией Североуральского городского округа.

4. Территориальное планирование территории поселка осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской области (далее - область), муниципальными правовыми актами Североуральского городского округа (далее - округ) и направлено на комплексное решение задач развития округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Генеральный план устанавливает:

1)	функциональное зонирование территории поселка;

2)	характер развития поселка с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3)	направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4)	характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5)	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления округа исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в округе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию села, приоритетных национальных проектов.

7. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

8. Реализация генерального плана осуществляется в границах поселка на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой округа в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

9. План реализации генерального плана является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основной целью документа территориального планирования Североуральского городского округа применительно  к поселку Покровск-Уральский является обеспечение устойчивого  развития.

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Для достижения обозначенной цели необходимо:

1. 	обеспечение безопасности территории и предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду;

2. 	сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий;

3. 	улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки;

4. 	развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры поселка;

5.	 реорганизация и эффективное использование производственных территорий;

6. 	обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории;

7. 	формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Поселок Покровск-Уральский — населенный пункт Североуральского  городского округа Свердловской области, центр сельской администрации,  в состав которой входит также п. Баяновка. Покровск-Уральский расположен на реке Колонге (приток р. Вагран), в 480 км к северу от Екатеринбурга,, в 7,5 км  западнее центра городского округа г. Североуральска, в 14,8 км от  ж.д. станции Бокситы.

Обслуживается – железнодорожным и  автомобильным видами транспорта, связь с центром городского округа осуществляется по автомобильной дороге  автодороге  Покровск-Уральский – Североуральск.

Численность населения на 01.01.2010 г. –  1417 чел.

Общая площадь в границах поселка – 508,6 га.

Проектная численность населения села, при реализации предложений генерального плана,  на первую очередь составит 1300 человек,  на расчетный срок – 1150 человек.

В настоящее время поселок Покровск-Уральский представляет собой компактный населенный пункт, расположенный к западу от города Североуральска на берегу реки Колонги. Его территория разделена железной дорогой и руслом реки, а также территориями отвалов и карьера бывшего Баумановского рудника. В северной  Части поселка расположен щебеночный завод, отделенный от жилой застройки затопленным карьером , долиной реки Железнянки и автомобильной дорогой  Североуральск –Баяновка..

Жилая зона.

Территория жилой застройки  состоит преимущественно из кварталов усадебной индивидуальной застройки. Отдельные кварталы 2- этажной застройки расположены в южной части села.

Основными улицами поселка являются улицы: Советская, Свердлова, 8 Марта, Октябрьская, Серова, Гагарина, Хананова, Чапаева.

Поселок имеет два общественных центра один в северо-восточной части вдоль улицы Советской. Здесь расположены: клуб, библиотека, амбулатория, предприятия торговли, почта, администрация поселка, ООО «Лесопромышленная компания», ООО «Леспром».

Второй центр сформировался в южной части поселка вдоль улицы Хананова и Свердлова. Здесь расположены: детский сад, общеобразовательная школа, библиотека, баня, пожарная часть, два магазина, ООО «ЖКХ п. Покровск-Уральский», ООО «УЭСК».

В северной части поселка находится ООО «Уральский щебень».

В южной части поселка имеется спортивная площадка. Организованной зоны отдыха в поселке нет. В западной части поселка имеется «Бауманский карьер».

Территориями рекреационного назначения являются элементы естественного ландшафта – река,  впадающие в нее ручьи, пруд, луга,  лес.

Предлагаемая планировочная модель поселка является развитием существующей, сложившейся благодаря естественному рельефу местности и гидрографии.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:

-	центр поселка;

-	основные планировочные оси;

-		функциональные зоны:

жилая зона, общественно-деловая зона, промышленная зона, зона объектов инженерной инфраструктуры, зона объектов автомобильного транспорта, коммунально-складская зона, зона рекреационного назначения, зона специального назначения (утилизационная), зона общего пользования.

Основными планировочными осями сохраняются в меридиональном направлении улицы Советская, 8 марта, автодорога Североуральск – Баяновка, в широтном направлении - ул. Хананова, Чкалова,  автодорога Североуральск – Баяновка.  Въезд в поселок с северо-восточной стороны будет осуществляться по ул. Советская,  с юга по ул. Хананова, с юго-западной стороны по ул. Радужной (усл.). Грузовой и транзитный объезд будет осуществляться по ул. Новой (усл.).

Центр поселка развивается в северной части города на исторически сложившемся месте с раскрытием в сторону поймы реки Колонги и пруда, образовавшегося на месте Бауманского карьера. Здесь намечено разместить: администрацию поселка, дом культуры, библиотеку, гостиницу, физкультурно-оздоровительный клуб, АТС, почту, больницу, сберкассу, опорный пункт милиции, магазины, православного храма.

Центр южного жилого района расположен на пересечении улиц Ленина  и Свердлова с улицей Хананова и представлен зданиями школы, детского сада, магазина, пожарного депо.

Для дальнейшего развития общественно-деловой зоны необходимо размещение новых объектов культурно-бытового назначения в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и расчетом необходимой мощности:

- Спортивного ядра со спортивным залом

- Церкви

- Учреждения дополнительного образования для детей

- Дома приезжих

- Аптеки.

- Бани.

- Опорного пункта милиции.

- Предприятия бытовых услуг.

- Предприятия общественного питания.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилого фонда, замены ветхого жилого фонда и дальнейшего усадебного строительства.

Основные объемы жилищного строительства  намечены в южном жилом районе	- к западу и юго-западу от существующей застройки.

-	вдоль улиц Свердлова и Ленина на реконструкции ветхого жилого фонда.

В северном жилом районе новое жилищное строительство намечено в юго-восточном его секторе и на уплотнении сложившейся застройки.

Жилищный фонд посёлка на расчётный срок составит – 39,95 тыс. м2 общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 20,25 тыс. м².

Убыль жилищного фонда в течение расчётного срока определена в объёме 9,75 тыс. кв. м общей площади, в том числе:

  - в санитарно-защитных зонах от промышленных и

коммунальных предприятий – 0,2 тыс. м2, (2,0%);

  - ветхий – 9,55 тыс. м2, (98,0%).

При определении убыли были проанализированы данные подомной инвентаризации муниципального жилищного фонда, выявлен ветхий и потенциально ветхий жилищный фонд. С учётом планируемых мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (СЗЗ), в проектных СЗЗ от промышленных и коммунальных предприятий на расчётный срок будет находиться 0,2 тыс. м2 общей площади жилищного фонда, в том числе: 1 - этажный – 0,2 тыс. м2. Убыли на расчётный срок подлежит ветхий двухэтажный деревянный жилищный фонд – 9,55 тыс. м2.

В расчётах по определению объёмов и территорий под новое строительство приняты: коэффициент семейности – 2,6; средняя общая площадь индивидуального дома – 100 м². Средняя площадь приквартирного участка индивидуального дома – 0,20 га.

Средняя обеспеченность жилищным фондом  в посёлке на расчётный срок составит 35 м2/чел.

Среднегодовой ввод жилья на проектный период должен составить 0,94 тыс. м² общей площади или 0,8 м² на 1 человека.

На территории нового жилищного строительства,  на расчётный срок, средняя плотность застройки составит - 500 м²/га, средняя плотность населения – 13 чел/га.

В проекте рассмотрены резервные территории под усадебное жилищное строительство  на перспективу – 22,0 га (жилые кварталы). Индивидуальное строительство (резерв)  разместится на свободных территориях. Резервы под жилищное строительство расположены на территориях, занятых лесом.

На первую очередь строительства население посёлка составит 1,3 тыс. человек. Объём нового жилищного строительства на период первой очереди  определён в объёме 3,7 тыс. м² общей площади. Проектом предлагается строительство индивидуальных жилых домов.

Основной объём нового строительства разместится на свободных от застройки территориях – 3,5 тыс.м², что составляет 95 % от всего объёма. Площадь свободных от застройки территорий составляет 7,0 га, это огороды – 6,3 га, 0,7 – луга.

Жилищный фонд посёлка на первую очередь строительства составит – 32,19 тыс. м² общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 28,49 тыс. м².

Убыль жилищного фонда в период первой очереди строительства определена в объёме 1,51 тыс. м² общей площади, в том числе:

  - в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунальных предприятий – 0,2 тыс. м², (13,0 %);

  - ветхий жилищный фонд – 1,31 тыс. м², (87,0%).

В СЗЗ на первую очередь подлежит убыли 0,2 тыс. м² одноэтажного жилья. Убыли подлежит ветхий двухэтажный жилищный фонд – 1,31 тыс. м².

Средняя обеспеченность в жилищном фонде  в целом по посёлку к 2015 году составит 25 м²/чел. Среднегодовой ввод жилья на первую очередь строительства составит 0,34 тыс. м² общей площади.

В отношении производственной и коммунально-складской зон проектом предлагаются следующие основные мероприятия:

-	реструктуризация и оптимизация использования существующих промплощадок;

- 	организация площадки по сбору утильсырья и ртутьсодержащих материалов.

В посёлке имеется предприятие добывающей промышленности - ООО «Уральский щебень». В настоящее время предприятие не работает. Проектом предполагается, что предприятие будет работать на первую очередь строительства.

Возможна организация индивидуальных предприятий: по лесопереработке, мини-пекарни. Для их размещения в проекте предусмотрены территории. Планируется размещение объектов придорожного сервиса.

Развитие зоны объектов автомобильного транспорта предлагается путем упорядочения  существующей улично-дорожной сети. Намечено строительство грузового обхода поселка с северной и юго-восточной сторон поселка и автозаправочной станции в северо-восточной части поселка.

Для развития зоны объектов инженерной инфраструктуры предлагается:

1.Водоснабжение

- Специализированной организации выполнить работу по уточнению запасов существующих скважин МПВ «Покровское» с обоснованием уменьшения ЗСО II пояса от источника хоз-питьевого водоснабжения (с целью сохранения существующих скважин №1,2,3,4 МПВ «Покровское» в системе хоз-питьевого водоснабжения поселка);

-При возможном варианте –исключения МПВ «Покровское» из источников хоз-питьевого водоснабжения поселка, необходимо освоение перспективного участка «Истокский» со строительством двух подающих водоводов 2Д110 мм до существующей реконструируемой  насосной станции II подъема. На площадке насосной станции проектируется строительство второго резервуара чистой воды емкостью 250 м3 дополнительно к существующему резервуару;

- создание кольцевой системы централизованного водоснабжения поселка;

2.Канализация

-реконструкция существующих поселковых очистных сооружений хоз-бытовой канализации с установкой  биологической очистки и блока доочистки полезной производительностью 430,0 м3/сут;

-развитие и реконструкция (перекладка)  самотечно-напорной системы хоз-бытовой канализации поселка со строительством новых насосных станций перекачки и реконструкцией существующей насосной станции перекачки;

3.Теплоснабжение

-строительство новой блочной котельной в Южном жилом районе на площадке существующей демонтируемой  котельной поселка;

-строительство блочной котельной в Северном жилом районе

-развитие системы отопления и горячего водоснабжения коттеджной и усадебной застройки поселка от поквартирных газовых водонагревателей, работающих на природном газе;

4.Электроснабжение

- развитие системы электроснабжения в новых районах жилой застройки поселка от существующего источника электроснабжения –ПС «Покровская» 35/6 кВ;

5.Газоснабжение

-строительство газопровода высокого давления 0,6МП от системы газоснабжения г.Североуральска до поселка;

-развитие системы газоснабжения поселка на базе природного газа,  строительство газопроводов высокого давления и ГРПШ;

6.Связь

-повышение надежности телефонной связи за счет увеличения норм по обеспечению жителей поселка номерами телефонной, факсимильной, компьютерной и др. видами связи, развитие оптико-волоконных линий связи.

Проектом предлагается формирование зоны рекреационного назначения путем более активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории, основу которого составляют элементы естественной природной среды (р. Калонга с прудом, лесные массивы и луга, окружающие поселок). Зону отдыха проектом предлагается разместить в центре села  вдоль р. Калонга на берегу пруда с благоустроенным пляжем, поселковым парком. Спортивную зону предлагается разместить  в южной части поселка.

Намечено также:

-	благоустройство общественного центра,

- 	расчистка и благоустройство береговых полос  реки и пруда;

-	организация прогулочных зон в пойме реки Колонга.

С целью охраны окружающей среды проектом предлагается:

- в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) определены нормативные размеры санитарно-защитных зон существующих и вновь размещаемых промышленных предприятий и коммунальных объектов (см. таблицу);

- для проектируемых объектов нормативные санитарно-защитные зоны составят:

АЗС -100 м, сельское кладбище – 50 м,  индивидуальное предприятие – 100 м;

- разработка «Проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу» для всех предприятий поселка;

- разработка проектов обоснования санитарно-защитных зон всех промышленных предприятий в соответствии с расчетами сводных томов ПДВ;

- оборудование стационарного поста для осуществления мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

- осуществление запланированных воздухоохранных мероприятий, модернизация систем пылеулавливания  на предприятиях поселка с целью сокращения валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство автомобильного обхода с северной стороны поселка с целью вывода транзитных транспортных потоков с жилых территорий;

- устройство непылящих, допускающих уборку и поливку покрытий проезжих частей улиц, площадей и тротуаров,

- разработка мероприятий по снижению шумовой нагрузки на население от ООО «Уральский щебень», устройство шумозащитного озеленения в санитарно-защитной зоне ДСК, на промплощадке ООО «Уральский щебень» и вдоль подъездной железной дороги общей протяженностью 1,6 км;

- организация санитарно-защитных зон коридоров линий электропередач (см. п. 5.7.5);

- организация водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водоемов, определенных проектом, в соответствии с регламентом их использования (см. п. 5.7.2);

- соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения;

- организация системы поверхностного водоотвода с территории поселка с комплексом очистных сооружений дождевой канализации;

-  реконструкция поселковых очистных сооружений хоз-бытовой канализации;

-  строительство ливневой канализации на промплощадке и ДСК ООО «Уральский щебень» с очисткой ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с использованием очищенной воды в технологических процессах;

- благоустройство береговой полосы рек и поселкового пруда, включающее берегоукрепление, планировку и посадку древесно-кустарниковой растительности и многолетних трав общей протяженностью 2,3 км (в соответствии с положением Водного кодекса береговая полоса предназначена для общего пользования);

-  максимальное сохранение существующих лесных массивов при строительстве;

- разработка комплексной долгосрочной программы по рекультивации и оздоровлению поселковых земель;

- на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения;

- организация санитарной очистки территории поселка с удалением и обезвреживанием твердых бытовых отходов.

4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

| РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, адресная привязка | Единица измере- ния | Первая очередь строи- тельства | Расчетный срок, вкл. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория, границы |  |  |  |
| Включаемые участки | Га | - | - |
| Исключаемые участки | Га | - | - |
| Новое строительство, реконструкция |  |  |  |
| ООО «Уральский щебень» | Объект | + | + |
| Индивидуальное предприятие по лесопереработке | Объект | - | + |
| Мини-пекарня | Объект | - | + |
| Новое жилищное строительство | Тыс. кв.м общей площади квартир | 3,7 | 19,7 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Учреждение дополнительного образования для детей | Учащихся | 29 | 29 |
| Аптека | Объект | 1 | 1 |
| Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | Посадочное место | 40 | 40 |
| Культовое здание | Объект | 1 | 1 |
| Предприятия бытовых услуг | Рабочее место | 5 | 5 |
| Дом приезжих | Место | 4 | 4 |
| Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства | Человек, занимаю-щихся спортом | 40 | 40 |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Кв. м | 1270 | 1270 |
| Спортивный зал | Кв. м площади пола | 270 | 270 |
| Отделение сберегательного банка, объект | Объект | 1 | 1 |
| Опорный пункт милиции | Объект | 1 | 1 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Строительство поселковых дорог | км | - | 0,8 |
| Строительство главных улиц поселка | км | 0,3 | 0,7 |
| Строительство основных улиц в жилой застройке | км | 0,4 | 4,20 |
| Строительство автозаправочной станции | ед. | 1 | 1 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Строительство подающего водовода от Истокского перспективного участка 2Д110мм до площадки насосной станции II подъема | км | 2,0 | 2,0 |
| Установка резервуара чистой воды на площадке насосной станции II подъема (дополнительно к существующему) емкостью 250 м3 | ед. | 1 | 1 |
| Реконструкция существующей насосной станции II подъема | ед. | + |  |
| Развитие кольцевой системы водоснабжения поселка |  | + | + |
| Водоотведение |  |  |  |
| Реконструкция существующих очистных сооружений хоз-бытовой канализации с установкой блоков биологической очистки и доочистки полезной производительностью | м3/сут | 430 | 430 |
| Реконструкция существующей насосной станции перекачки | ед. | 1 | 1 |
| Строительство насосных станций перекачки | ед. | 3 | 3 |
| Строительство самотечно-напорной системы канализации поселка |  | + | + |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Строительство новых блочных котельных: -в Южном жилом районе; -в Северном жилом районе Развитие системы отопления и горячего водоснабжения на базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей) в усадебной, коттеджной застройке | ед. ед. | 1 1 + | 1 1 + |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Строительство газопроводов высокого давления 0,6 МПа от системы газоснабжения г.Североуральска до поселка | км | 6,0 | 6,0 |
| Строительство ГРПШ | ед. | 3 | 3 |
| Связь |  |  |  |
| 1. Обеспечение 100% телефонизации 2. Развитие оптико-волоконных линий связи 3. Развитие сотовой связи |  | + + + | + + + |
| Благоустройство территории |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ДК) | кол. | 2 | 2 |
| Строительство промышленных локальных очистных сооружений дождевой канализации | кол. | 2 | 2 |
| Строительство открытой сети ДК | км | 11,05 | 11,05 |
| Благоустройство береговой полосы | км | 2,3 | 2,3 |
| Сплошная подсыпка территории | га | 9,9 | 9,9 |
| Благоустройство пляжа | га | 0,75 | 0,75 |
| Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| Организация санитарно-защитных зон предприятий | ед. | 1 | 1 |
| Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 20,22 |
| Устройство шумозащитного озеленения от ООО «Уральский щебень» | ед. | 1,6 | 1,6 |

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселка: 
- разработка и утверждение плана реализации генерального плана; 
- подготовка документации по планировке территории; 
- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

5. ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА

В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ проект Генерального плана и Правил землепользования и застройки поселка Покровск-Уральский Североуральского городского округа с разработкой проекта планировки объектов спортивно-туристического центра «Кумба»  подлежит согласованию в порядке, установленном Уставом Североуральского городского округа, так как предложения, содержащиеся в проекте, не предполагают изменение существующих границ поселка.

Размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территорию Свердловской области, не предусмотрено.

Проектом предусматривается изъятие муниципальных и других земель, окружающих поселок, под линейные объекты инженерной инфраструктуры, учтены предложения проекта генерального плана городского округа по резервированию территорий под объекты транспорта и инженерного обеспечения за пределами границ поселка, что потребует согласования решений  по изъятию этих территорий  на последующих стадиях проектирования, после более детального изучения проблемы..

6.    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Первая очередь | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселка в установленных границах | га/кв.м на чел. | 508,6 3589,3 |  | 508,6 4422,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 67,5 13,3 |  | 103,0 20,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | -2-х этажная застройка | -"- | 6,8 1,3 |  | 1,6 0,3 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 60,7 12,0 |  | 101,4 20,0 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 2,0 0,4 |  | 5,2 1,0 |
|  | - производственно-коммунальные зоны | -"- | 24,0 4,7 |  | 24,6 4,8 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 44,0 8,7 |  | 33,0 6,5 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 289,7 57,0 |  | 281,7 55,4 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 28,3 5,6 |  | 13,2 2,6 |
|  | - иных зон | -"- | 53,1 10,3 |  | 47,9 9,4 |
| 1.2 | Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования |  | 28,2 5,5 |  | 84,8 16,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | - |  | 3,3 0,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 28,2 5,5 |  | 61,0 12,0 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | - |  | 20,5 4,0 |
| 1.3 | Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | 22,5 4,4 |  | - |
| 1.4 | Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития | га/% | _ |  | 22,0 4,3 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения посёлка | тыс. чел. | 1,417 | 1,300 | 1,150 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | в % к числен-ности населения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 15,3 | 16,0 | 17,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 56,5 | 55,5 | 54,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 28,2 | 28,5 | 28,5 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего | чел./% от числен-ности населения | 200 14,0 | 360 28,0 | 450 39,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс.чел./% от числен-ности населения | 90 6,3 | 210 16,0 | 250 22,0 |
|  | - в обслуживающей сфере | -«- | 110 7,7 | 150 12,0 | 200 18,0 |
|  | приезжают на работу из других населенных пунктов выезжают на работу в другие населенные пункты | человек -«- | - 500 | - 360 | - 170 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 30,0 | 32,19 | 39,95 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 20,03 | 23,53 | 39,53 |
|  | в двухэтажных жилых домах | -"- | 9,97 | 8,66 | 0,42 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 75% | -"- | 13,2 | 11,89 | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе | -"- |  | 1,51 | 9,75 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - ветхости | тыс.кв.м общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда |  | 1,31/87,0 | 9,55/98,0 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 28,49 | 20,25 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- |  | 3,7 | 19,7 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 3,7 | 19,7 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 3,5 | 15,8 |
|  | - на реконструкции | -"- |  | 0,2 | 3,9 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 21,2 | 25,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образовательное учреждение, - всего/ 1000 чел. | место | 110/78 | 110/85 | 110/96 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа - всего/ 1000 чел. | учащихся | 300/212 | 300/230 | 300/260 |
| 4.3 | Учреждение дополнительного образования для детей - всего/ 1000 чел. | место | - | 29/22 | 29/25 |
| 4.4 | Амбулатория | посещ. в смену | 43/30 | 43/33 | 43/37 |
| 4.5 | Аптека | объект | - | 1 | 1 |
| 4..6 | Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел. | м2 торговой площади | 471/332 | 471/362 | 471/410 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания, всего/ 1000 чел. | место | - | 40/31 | 40/35 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания, всего/ 1000 чел. | раб. место | - | 5/4 | 5/4 |
| 4.9 | Учреждение культуры клубного типа, всего/1000 чел. | место | 160/113 | 160/123 | 160/139 |
| 4.10 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.11 | Культовое здание | объект | - | 1 | 1 |
| 4.12 | Баня, всего/ 1000 чел. | место | 15/11 | 15/11 | 15/13 |
| 4.13 | Дом приезжих, всего/ 1000 чел. | место | - | 4/3 | 4/3 |
| 4.14 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, всего/ 1000 чел. | человек, занимаю-щихся спортом | - | 40/30 | 40/35 |
| 4.15 | Плоскостное спортивное сооружение (площадки, корты, спортивные ядра), всего/ 1000 чел. | кв. м | - | 1270/975 | 1270/1104 |
| 4.16 | Спортивный зал, кв.м площади пола, всего/ 1000 чел. | кв. м площади пола | - | 270/210 | 270/235 |
| 4.17 | Отделения почтовой связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сберегательного банка, всего/ 1000 чел. | объект | - | 1 | 1 |
| 4.19 | Опорный пункт милиции | объект | - | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 2,1 | 2,1 | 3,5 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 11,3 | 12,0 | 17,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -"- | 5,5 | 5,5 | 6,3 |
|  | - главных улиц посёлка | -"- | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | -"- | 3,8 | 4,2 | 8,0 |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 117 | 120 | 150 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление воды хоз-питьевого качества (макс.суточное) | куб м/сут. | н/д | 516,5 | 440,3 |
| 6.1.2 | Максимально-суточная норма водопотребления на 1 человека: - жилая застройка с централизованным теплоснабжением - жилая застройка с поквартирными газовыми водонагревателями | л/сут. на чел. | н/д н/д | 312 241 | 312 241 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество сточных вод (максимально-суточный расход) | куб.м/сут |  | 426,2 | 378,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения | МВт |  | 1,03 | 1,22 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта, | Гкал/ч МВт |  | 13,85 16,1 | 10,86 12,63 |
|  | в том числе от централизованных источников | -"- |  | 5,4 6,3 | 2,0 2,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и объектов соцкультбыта | Тыс.куб.м/час |  | 3,49 | 1,68 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа | Система газоснабже-ния |  | Система газоснабж. г.Североуральска | Система газоснабж. г.Североуральска |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Количество стационарных телефонов | шт. |  | 509 | 451 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 чел. |  | 38,5 | 38,5 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Сети и сооружения дождевой канализации: - открытая дождевая канализация - очистные сооружения открытого типа - промышленные локальные очистные сооружения | км кол. кол. |  | 11,05 2 2 | 11,05 2 2 |
| 6.7.2 | Благоустройство пляжа | га |  | 0,75 | 0,75 |
| 6.7.3 | Сплошная подсыпка территории | га |  | 9,9 | 9,9 |
| 6.7.4 | Благоустройство берега | км |  | 2,3 | 2,3 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  | 0,78 | 0,94 |
| 6.8.2 | Участки компостирования ТБО | единиц |  | Полигон ТБО г.г.Североуральска |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов | ед. | - | 1 | 1 |
| 7.2 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - | 20,22 |
| 7.3 | Устройство шумозащитного озеленения от ООО «Уральский щебень» | км | - | 1,6 | 1,6 |

- ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА

Граница поселка Покровск-Уральский принята на основании кадастрового деления, данных землеустройства и лесоустройства Североуральского городского округа, топографических данных,  натурного обследования и предложений генерального плана и администрации городского округа.

Проект границ поселка Покровск-Уральский разрабатывается впервые. По данным территориального отдела Роснедвижимости  в границах поселка Покровск-Уральский в настоящее время находится 468,0 га. Фактически по данным картографических измерений определена площадь поселковых земель 508,6 га.

Потребности в расширении границы поселка Покровск-Уральский нет.

Описание границы поселка Покровск-Уральский

Граница поселка Покровск-Уральский проходит:

1) От точки пересечения полосы отвода железной дороги Североуральск-Баяновка и границы лесного квартала № 19 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка А) на север до пересечения полосы отвода железной дороги Североуральск-Баяновка и лесного квартала №13 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Б);

2) Далее от точки Б по восточной границе лесного квартала №13 Березовского лесничества Североуральского лесхоза на север до пересечения с полосой отвода автодороги Североуральск-Баяновка (точка В);

3) Далее от точки. В, пересекая полосу отвода автодороги Североуральск-Баяновка с границей лесного квартала №13 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Г);

4) Далее от точки Г на север, юго-восток по границе лесных кварталов № 13, 14 Березовского лесничества Североуральского лесхоза до пересечения с лесным кварталом № 17 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Д);

5) Далее от точки Д по юго-западной границе лесного квартала №17 Березовского лесничества Североуральского лесхоза на юго-восток, юг, юго-восток до пересечения с полосой отвода автодороги Североуральск-Баяновка (точка Е);

6) Далее от точки Е пересекая полосу отвода автодороги Североуральск-Баяновка с границей лесного квартала №18 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Ж);

7) Далее от точки Ж по юго-западной границе лесного квартала №18 на юго-восток до пересечения с лесным кварталом № 20 Березовского лесничества Североуральского лесхоза и реки Колонга (точка И);

8) Далее от точки И на север, пересекая реку и границу лесного квартала №20 (точка К);

9) Далее от точки К по южной стороне реки Колонга на северо-восток, юго-восток, юго-запад, юго-восток по западной границе лесного квартала  №21 Березовского лесничества Североуральского лесхоза до пересечения с полосой отвода железной дороги Североуральск-Бяновка (точка Л);

10) Далее от точки Л по западной границе лесного квартала № 21 на северо-запад, юго-запад по северной границе лесных кварталов № 24, 23, 22 до пересечения с границей лесного квартала № 19 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Н);

11) Далее от точки Н по восточной границе лесного квартала № 19 на северо-запад, северо-восток, северо-запад, север  до точки А.

№	X	Y

А. № 9	           10050.0666	-304.1551

Б. №10           10082.3640	-310.4313

В. №11           10314.6086	-349.3014

Г. №12           10325.1951	-351.1129

Д. №14          10701.1981	347.2549

Е. №18           10501.9626	961.0370

Ж.. №19         10500.8975	968.7516

И. №23	8972.7974	1340.5588

К. №24	8951.4204	1343.5483

Л. №40	8186.5191	1492.1697

М. №41	8170.7616	1482.0928

Н. №4	             8078.2858	-804.8079

Описание границы поселка Покровск-Уральский в местной системе координат

№	X	Y

1	7796.0112	1242.4388

2	7936.1678	225.9283

3	8059.3568	-667.5223

4	8078.2858	-804.8079

5	8659.3250	-956.9226

6	9122.8129	-200.2338

7	9194.9047	-312.3766

8	9767.6339	-244.2899

9	10050.0666	-304.1551

10	10082.3640	-310.4313

11	10314.6086	-349.3014

12	10325.1951	-351.1129

13	10841.9313	-380.0374

14	10701.1981	347.2549

15	10641.9428	653.4799

16	10601.0692	779.0201

17	10524.8230	795.4536

18	10501.9626	961.0370

19	10500.8975	968.7516

20	10475.3483	1153.8110

21	9888.4359	1219.6723

22	9575.3892	1256.2875

23	8972.7974	1340.5588

24	8951.4204	1343.5483

25	8993.3147	1415.1565

26	8937.2433	1504.6037

27	8877.1668	1591.3809

28	8839.7858	1619.4166

29	8813.5956	1604.2206

30	8807.7450	1583.3707

31	8810.4151	1539.3146

32	8790.3896	1513.9489

33	8736.6844	1520.9699

34	8680.9169	1563.3452

35	8640.8659	1608.7363

36	8622.1754	1659.4676

37	8650.2111	1723.5492

38	8668.9016	1755.5900

39	8656.8863	1792.9709

40	8186.5191	1492.1697

41	8170.7616	1482.0928