ООО «ЛогиКа» Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове» Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Шифр – ППиМТ-08-20 2020

Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | Арзамасова А. П. |  |
| Главный руководитель проекта | Савина Е. В. |  |

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове»

Шифр проекта – ППиМТ-08-20

| Номер тома | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная часть проекта планировки территории линейного объекта |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 1. Положение о размещении линейного объекта | - | 18 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:1000 | 1 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 35 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10000 | 1 | н/с |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема конструктивных и планировочных решений | 1:2000 | 1 | н/с |
| 6 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:2000 | 1 | н/с |
| Основная часть проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 3. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках и их частях | - | 21 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | 1 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории | - | 13 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж фактического использования территории | 1:2000 | 1 | н/с |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрен в связи отсутствием данных линейных объектов.

Чертеж красных линий проектом не предусмотрен, так как не планируется установление границ территорий общего пользования в границах населенного пункта.

Проектом предусмотрено совмещение графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Содержание

Введение	6

1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	7

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	8

2. 1. Климатическая характеристика	8

2. 2. Рельеф, геологическое строение	8

2. 3. Гидрогеологические условия	8

3. Описание существующего и проектного использования территории	8

3. 1. Современное состояние территории	8

3. 2. Инженерная инфраструктура	9

3. 3. Транспортная инфраструктура	9

3. 4. Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения	9

3. 5. Особо охраняемые природные территории	9

3. 6. Объекты культурного наследия	9

3. 7. Охрана окружающей среды	12

3. 8. Зоны с особыми условиями использования	13

3. 9. Функциональное зонирование территории	15

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	15

5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	16

6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	16

7. Сведения о планируемом линейном объекте	16

7.1. Проектные решения	16

7.2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	19

7.3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	22

7.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	22

8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

9. Основные показатели проекта планировки	24

10. План реализации проекта планировки территории (предложения по очередности реализации проекта планировки территории с учетом мероприятий)	24

Приложение 1. Постановление Администрации Камышловского городского округа от 12.08.2020 № 522 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове»	25

Приложение 2. Согласование прохождения трассы от МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»	27

Приложение 3. Технические условия от МУП «Теплоснабжающая организация»	28

Приложение 4. Письмо об уточнении технических условий от МУП «Теплоснабжающая организация»	29

Приложение 5. Письмо об уточнении технических условий от МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»	30

Приложение 6. Письмо о предоставлении информации от Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области	31

Приложение 7. Письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области	32

Приложение 8. Письмо от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	33

Приложение 9. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	35

## Введение

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове» (далее – документация по планировке территории) разработана с целью формирования земельного участка для размещения линейного объекта, оформления разрешения на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры. Линейный объект, предусмотренный к размещению в рамках разработки проекта планировки территории – участок сети теплоснабжения для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове.

Основанием для подготовки документации по планировке территории является Постановление Администрации Камышловского городского округа от 12.08.2020 № 522 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове».

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

При разработке документации по планировке территории были учтены:

- Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 25.05.2017 года   № 116 (в действующей редакции);

- Генеральный план Камышловского городского округа, утвержденный решением Думы   Камышловского городского округа от 27.09.2013 № 257;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года №472 (в действующей редакции).

Исходные данные, используемые при разработке проекта планировки и проекта межевания территории:

- Кадастровый план территории (66:46:0103001, 66:46:0103002);

- Материалы инженерных изысканий, выполненные в 2020 году, в следующем составе:

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург, 11 в г. Камышлове», шифр – 1-05-20-ИГИ;

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург, 11 в г. Камышлове», шифр – 1-05-20-ИГДИ;

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург, 11 в г. Камышлове», шифр – 1-05-20-ИЭИ.

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 1 зона).

## 1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Территория проектирования линейного объекта расположена в центральной части территории г. Камышлов, Свердловской области, занимает площадь 3,88 га и расположена в двух кадастровых кварталах: 66:46:0103001, 66:46:0103002.

В границах населенного пункта проектируемый линейный объект расположен вдоль улиц: ул. Р. Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Урицкого.

Схема расположения территории проектирования

## 2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

## 2. 1. Климатическая характеристика

Климатические условия города Камышлов характерны для условий Среднего Урала. Лето теплое. Зима продолжительная, холодная; в весенний и осенний период погода неустойчива.

Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев, устойчивый снежный покров образуется в среднем 11 ноября. Среднее число дней со снежным покровом 158. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 127 дней. В среднем за зиму около 26 дней с метелью.

Сход снежного покрова происходит в среднем 15 апреля. Последний заморозок наблюдается 22 мая.

Лето продолжительностью 3,5 месяца. За эти месяцы выпадает около 50% осадков годового количества, частые ливни, сопровождаются грозами. Июль – самый дождливый месяц.

Осень продолжительная. Температура опускается ниже 0° в среднем 22 октября. Средняя дата первого заморозка – 15 ноября. Продолжительность безморозного периода 115 дней.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года юго-западных и западных ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек.

## 2. 2. Рельеф, геологическое строение

Город Камышлов расположен на левом берегу р. Пышма, в районе слияния рек Пышмы и Камышловки.

Территория города представлена террасами реки Пышмы, переходящими в пологие склоны и равнину местных водоразделов. Рельеф города характеризуется общим незначительным уклоном к реке.

В пределах долины р. Пышма выделяется пойма и две надпойменные террасы. Средняя часть территории представляет собой водораздельную равнину с абсолютными отметками 105.0-140.0 метров, с уклоном к реке. Переход террас в водораздельную равнину плавный.

Характерной чертой рельефа является значительная пересеченность поверхности, обусловленная наличием многочисленных холмов высотой до 1.0-4.0 метров, изолированных друг от друга понижениями, замкнутыми котловинами до 4.0 метра глубиной. К некоторым значительным понижениям приурочены озера.

## 2. 3. Гидрогеологические условия

В геологическом строении территории города принимают участие отложения мелового, третичного и четвертичного возрастов.

В границах территории проектирования водные объекты отсутствуют.

## 3. Описание существующего и проектного использования территории

## 3. 1. Современное состояние территории

Участок проектирования линейного объекта расположен на территории г. Камышлов, Свердловской области, занимает площадь 3,88 га и расположена в двух кадастровых кварталах: 66:46:0103001, 66:46:0103002.

Проектом предусматривается выделение территории под строительство участка сети теплоснабжения, предназначенный для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове.

Протяженность планируемого линейного объекта составляет 969 метров.

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена на землях населенных пунктов.

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые:

- сложившейся застройкой;

- сложившимся кадастровым делением;

- существующими территориальными условиями;

- существующими инженерными коммуникациями.

На проектируемой территории установлены границы зоны планируемого размещения линейного объекта, обозначающие границы территории, предназначенные для строительства линейного объекта.

## 3. 2. Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации (ГРПШ, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, подземная кабельная линия электропередачи высокого и низкого напряжения, сеть водоснабжения, сеть водоотведения хозяйственно-бытовая, сеть газоснабжения, сеть теплоснабжения, линия связи), расположенные в границах проектирования, которые влияют на расположение проектной трассы теплопровода.

Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании.

Перенос и переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено.

## 3. 3. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура сложилась с учетом обеспечения удобных и безопасных транспортных связей со всеми территориальными зонами и планировочными районами.

На проектируемой территории улично-дорожная сеть в границах проектируемой территории представлена автомобильными дорогами регионального и улицами районного значения.

Проектируемый линейный объект пересекает существующие транспортных сооружений (автомобильные дороги и улицы):

- ул. Урицкого представлена автомобильной дорогой регионального значения «г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда» (65 ОП РЗ 65К-1301000) III категории, дорога с асфальтовым типом покрытия и шириной проезжей части 7,5 метров;

- ул. Розы Люксембург представлена магистральной улицей районного значения с асфальтовым типом покрытия и шириной проезжей части 7 метров;

- ул. Карла Маркса представлена магистральной улицей районного значения с асфальтовым типом покрытия и шириной проезжей части 6 метров.

Движение общественного транспорта осуществляется по ул. Урицкого. Автобусная остановка расположена вдоль ул. Урицкого, вблизи административного здания, расположенного по адресу: ул. Урицкого, 12.

Развитие транспортной инфраструктуры настоящим проектом не предусмотрено.

Существующая улично-дорожная сеть позволяет осуществить работы по строительству сети теплоснабжения.

## 3. 4. Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения

Площадка, отведенная под строительство, свободна от застройки.

В границах территории проектирования объекты жилищного фонда и учреждения обслуживания населения отсутствуют.

## 3. 5. Особо охраняемые природные территории

В границах территории проектирования особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения не распространяются.

## 3. 6. Объекты культурного наследия

Вблизи и на территории проектирования расположены существующие объекты культурного наследия регионального значения и объекты, планируемые к внесению в реестр объектов культурного наследия муниципального значения.

Сведения об объектах культурного наследия отражены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об объектах культурного наследия

| Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану или о внесении изменений в описание объектов | Категория объекта историко-культурного наследия | Вид объекта историко-культурного наследия | Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия | Наименование, дата и номер акта органа государственной власти о его постановке на государственную охрану; о внесении изменений в описание объектов | Сведения о защитной зоне объекта историко-культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание, где размещался штаб частей особого назначения (ЧОН)1921-1925г | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Свердлова, 28 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 381 от 30.04.2020 г. (реестровый номер 66:46-6.33) |
| Здание, в котором размещался УК РКСМ | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Свердлова, д 55 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 406 от 08.05.2020 г. (реестровый номер 66:46-6.34) |
| Особняк | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 31а | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 416 от 08.05.2020 г. (реестровый номер 66:46-6.27) |
| Бывшее духовное училище Здание, в котором в 1941- 1945 гг. размещался госпиталь № 1726 (1887 год, 1941-1945 годы) | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 23 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 209 от 14.05.2019 г. (реестровый номер 66:46-6.23) |
| Здание женской гимназии 1871 год; 1897 год | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Энгельса, 171, литера А | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75; Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 207-ПП | - |
| Здание мужской гимназии 1901 год | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Энгельса, 171, литера А7 | областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 г. № 454; Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 207-ПП | - |
| Купеческий особняк купчихи Воронковой 1868 год | Предлагаемый к включению в реестр объектов культурного наследия, муниципального значения |
| Здание на Энгельса, 184 | Предлагаемый к включению в реестр объектов культурного наследия, муниципального значения |
| Здание на Энгельса, 176 | Предлагаемый к включению в реестр объектов культурного наследия, муниципального значения |
| Жилой дом 1870 г. | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Урицкого, 14 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 411 от 08.05.2020 г. (реестровый номер 66:46-6.32) |
| Жилой дом - образец общественной постройки в "кирпичном" стиле | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 43 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | - |
| Здание в "кирпичном стиле" | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59 |  | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 412 от 08.05.2020 г, (реестровый номер 66:46-6.26) |
| Здание Земской управы 1914 год. Здание, где проходил первый уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в ноябре 1917 г. | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Свердлова, 41 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 31.12.1987 г. № 535; Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | - |
| Здание земской аптеки 1881 год | Предлагаемый к включению в реестр объектов культурного наследия, муниципального значения |
| Жилой дом 1878 год | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 34 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №209 от 14.05.2019 г. (реестровый номер 66:46-6.18) |
| Здание магазина Мещерякова 1885 год | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 35а | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №209 от 14.05.2019 г. |
| Дом купца Бойцова 1881 год | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 37 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №209 от 14.05.2019 г. |
| Бывшая «Михайловская церковь» при детском приюте 1893-1894 годы | Регионального значения | Памятник | г. Камышлов, ул. Маяковского, 11 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 г. № 454 | Установлена Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №209 от 14.05.2019 г. |

На территории г. Камышлов выделены защитные зоны объектов культурного наследия – в целях физической сохранности объекта культурного наследия, обеспечения условий органичного существования объектов культурного наследия в исторически присущем ему архитектурно-ландшафтном окружении.

В границах защитных зон запрещается:

- возведение объектов капитального строительства

- реконструкция объектов капитального строительства, связанная с изменением параметров: высоты, количества этажей, площади.

Исключением из запретительных ограничений при строительстве новых ОКС является создание и реконструкция линейных объектов.

В графической части проекта отражены защитные зоны объектов культурного наследия.

## 3. 7. Охрана окружающей среды

Проектные решения предусматривают работы по строительству линейного объекта. Воздействие на окружающую природную среду при проведении строительных работ носит кратковременный характер. В результате эксплуатации линейного объекта негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

Мероприятия, необходимые для защиты окружающей среды от негативного воздействия при строительстве и эксплуатации размещаемого линейного объекта:

- организация поверхностного водоотвода;

- соблюдение границ территорий, отведенных под строительство объекта;

- рекультивация земель в зоне планируемого размещения линейного объекта, в том числе восстановление естественного рельефа;

- сбор твердых и жидких отходов;

- исключение загрязнения участка производства работ горюче-смазочными материалами и засорения строительными отходами.

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами мусором.

После окончания строительства для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий:

- предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;

- при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные и подземные воды.

При выполнении работ для исключения нарушения природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями.

Более подробный раздел по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации линейного объекта уточняется в рамках разработки проектной и рабочей документации.

## 3. 8. Зоны с особыми условиями использования

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учтены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

На рассматриваемой территории расположены охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи низкого и высокого напряжения, для которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных линий в размере 1 метра в каждую сторону от крайних кабелей;

для напряжения 0,4 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона водопровода

Для сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 12.5), регламентируемый расстояние по горизонтали (в свету) до сетей водоснабжения, можно принять охранную зону от осей водопровода с каждой стороны по 5 метров.

Охранная зона линий связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578) устанавливают охранные зоны для воздушных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранная зона сети газоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» установлены размеры охранных зон газопроводов:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов и вдоль трасс подземных газопроводов, выполненных из стальных труб охранная зона устанавливается в размере 4 м, 2 м от оси газопровода в каждую сторону;

- вокруг газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в размере 10 метров от границ объекта.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СП 42.13330.2016 (таблица 12.5)): Охранная зона сетей хозяйственно-бытовой канализации устанавливается не менее 5 метров от стенок трубопровода.

Охранная зона тепловых сетей

Согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" (п. 4) охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Также для сетей теплоснабжения в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 15) и СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (табл. А 3) регламентируют расстояние по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей.

Зоны с особыми условиями использования территории, отраженные в Генеральном плане муниципального образования Камышловского городского округа, и в Правилах землепользования и застройки Камышловского городского округа учтены при проектировании линейного объекта – теплопровода и отражены в графической части проекта:

Санитарно-защитные зоны

Согласно Генеральному плану Муниципального образования Камышловского городского округа, и Правилам землепользования и застройки Камышловского городского округа, на территории проектирования расположены санитарно-защитные зоны:

- санитарно-защитная зона IV класса в размере 100 метров, установленная от территории, на которой расположен ООО «Камышловский завод электронных компонентов», по адресу: ул. Урицкого, д. 11;

- санитарно-защитные зоны в размере 50 метров, установленные от коммунально-складской зоны (подзона V класса опасности) и производственной зоны.

Согласно утвержденному проекту планировки и межевания территории в центральной части Камышловского городского округа на территории проектирования расположены разрывы в размере 10 метров, установленные от гаражных боксов до фасадов жилых домов и торцов с окнами.

Зона округа горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод

На территории Камышловского муниципального района находится курорт «Обуховский», имеющий зоны округа санитарной охраны, согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 23.01.2006 г. № 25-ПП «Об округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод в Камышловском районе Свердловской области».

Согласно Генеральному плану Муниципального образования Камышловского городского округа территория проектирования расположена в III зоне округа санитарной охраны курорта «Обуховский».

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта.

Защитные зоны объектов культурного наследия

На территории г. Камышлов выделены защитные зоны объекта культурного наследия.

В границах защитных зон запрещается:

- возведение объектов капитального строительства

- реконструкция объектов капитального строительства, связанная с изменением параметров: высоты, количества этажей, площади.

Исключением из запретительных ограничений при строительстве новых ОКС является создание и реконструкция линейных объектов.

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, статья 65, водоохранные зоны должны соответствовать параметрам:

ширина водоохранной зоны водного объекта составляет 50-200 м;

ширина прибрежно-защитной зоны 50 м.

ширина береговой полосы 5 м.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Муниципального образования Камышловского городского округа в южной части от территории проектирования расположена водоохранная зона, установленная в размере шириной 200 м от реки Пышма. Данная водоохранная зона поставлена на государственный кадастровый учет с реестровым номером 66:00-6.1322 (Зоны охраны природных объектов, водоохранная зона)

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

## 3. 9. Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Согласно Генеральному плану Муниципального образования Камышловского городского округа территория проектирования расположена в границах функциональных зон:

- зона усадебной застройки;

- зона малоэтажной секционной застройки;

- зона среднеэтажной застройки;

- зона общественно-деловой застройки;

- зона учреждений здравоохранения;

- зона общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений;

- озеленение общего пользования;

- зона коммунально-складских объектов;

- зона производственных предприятий;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- территория общего пользования (улично-дорожная сеть).

## 4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

При выборе трассы теплопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Проектом предусмотрено установление границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Под границей зоны планируемого размещения линейного объекта понимают определенные в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы (с фиксированными начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения линейного объекта.  Граница зоны планируемого размещения линейного объекта устанавливаются по границе земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта.

На проектируемой территории предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта, обозначающая границы территории, предназначенные для строительства линейного объекта.

Размер зоны планируемого размещения линейного объекта – сети теплоснабжения составляет 5 688 кв. м, из которых:

- для первого участка площадь  зоны составляет -  4371 кв. м;

- для второго участка площадь зоны составляет - 508 кв. м;

- для третьего участка площадь зоны составляет - 809 кв. м.

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята исходя из расчета размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта с учетом ширины траншеи под укладку трубопровода, ширины полосы движения строительной техники, ширины зоны отвала грунта. В настоящем проекте ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята в размере 6 метров (3 метра в каждую сторону от оси теплопровода). Зона скорректирована с учетом сложившегося кадастрового деления, фактического использования территории и земель, необходимых для проведения строительных работ, поэтому ширина зоны составляет от 4 до 6 метров.

Ведомость координат точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлена в Томе 1.

## 5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В проекте отсутствуют зоны линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

## 6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Проектом предусмотрено строительство линейного объекта – сети теплоснабжения «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове».

В состав сети теплоснабжения входят существующие и планируемые тепловые камеры.

Параметры застройки территории в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов, установить рабочей и проектной документацией на объект.

## 7. Сведения о планируемом линейном объекте

## 7.1. Проектные решения

Проектом предполагается строительство подземной сети теплоснабжения.

Строительство участка сети теплоснабжения предусмотрено для подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове.

Для проектируемой сети теплоснабжения выделена зона планируемого размещения линейного объекта общей площадью 5 688 кв.м.

Планируемый к размещению теплопровод разделен на три участка:

Первый участок.

От точки подключения прокладка планируемого к размещению теплопровода предусмотрена в восточном направлении по нечетной стороне ул. Розы Люксембург до административного здания по адресу: ул. Розы Люксембург д. 1, с ответвлением в западном направлении до существующей сети теплоснабжения, расположенной вблизи жилого дома по адресу: ул. Энгельса 155.

Вблизи жилого дома по адресу: ул. Розы Люксембург 3, предусмотрено ответвление теплопровода в восточном направлении, вдоль объектов капитального строительства, в северной части территории ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта», далее через проезжую часть ул. Урицкого, вдоль МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 Камышловского городского округа» до существующей котельной, расположенной по адресу: ул. Энгельса, 171.

Общая протяженность первого участка сети теплоснабжения составляет 756 метра, площадь зоны планируемого размещения составляет – 4 371 кв.м, площадь охранной зоны участка сети теплоснабжения составляет – 4 504 кв.м.

Второй участок.

Теплопровод запроектирован от точки подключения – существующей тепловой камеры, расположенной возле жилого дома по адресу: ул. Карла Маркса 8а, в северном направлении с переходом через проезжую часть улицы Карла Маркса до существующей сети теплоснабжения на территории объекта здравоохранения по адресу: ул. Розы Люксембург 9.

Вблизи дома 8а по ул. Карла Маркса предусмотрена врезка в существующий подземный стальной теплопровод с диаметром трубы 219 мм.

Общая протяженность второго участка сети теплоснабжения составляет 81 метр, площадь зоны планируемого размещения составляет – 508 кв.м, площадь охранной зоны участка сети теплоснабжения составляет – 516 кв.м.

Третий участок.

Третий участок планируемой сети теплоснабжения предусмотрен от точки врезки в существующий подземный теплопровод вблизи дома по адресу: ул. Урицкого 14, далее теплопровод проложен в восточном направлении до дома по адресу: ул. Свердлова 30а, в южном направлении до тепловой камеры существующей сети теплоснабжения, расположенной возле здания по адресу: ул. Карла Маркса, 27А.

Общая протяженность третьего участка сети теплоснабжения составляет 132 метра, площадь зоны планируемого размещения составляет – 809 кв.м, площадь охранной зоны участка сети теплоснабжения составляет – 814 кв.м.

На сети теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих тепловых камер и установка новых тепловых камер. Тепловые камеры устанавливаются с целью обслуживания и защиты узлов трубопровода при различных температурах и влажности окружающей среды.

При выборе прокладки трассы теплоснабжения учитывались материалы существующего положения, сложившегося кадастрового деления и фактического использованию территории.

Сведения о линейном объекте:

- общая протяженность проектируемой сети теплоснабжения 969 метров, из которых: протяженность первого участка сети теплоснабжения составляет – 756 метров, протяженность второго участка сети теплоснабжения составляет – 81 метр; протяженность первого участка сети теплоснабжения составляет – 132 метра;

- общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет – 5688 кв. м, из которых: площадь зоны планируемого размещения линейного объекта первого участка сети теплоснабжения составляет – 4371 кв. м, второго участка – 508 кв. м;  для третьего участка – 809 кв. м;

- способ прокладки трубопровода – подземный;

- диаметр трубы и материал теплопровода – уточнить рабочей документацией на объект.

Проектом предусмотрено установление охранной зоны проектируемого теплопровода.

При трассировке планируемого линейного объекта минимальные расстояния до ближайших зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При прокладке теплопровода необходимо соблюдать требования по отступам от существующих инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства. Нормативные требования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей

| Здания, сооружения и инженерные сети | Наименьшие расстояния в свету, м |
| --- | --- |
| Подземная прокладка тепловых сетей |
| До фундаментов зданий и сооружений: |  |
| а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (от наружной стенки канала тоннеля) при диаметре труб, мм: |  |
| менее 500 | 2,0 |
| 500-800 | 5,0 |
| 900 и более | 8,0 |
| То же, в просадочных грунтах I типа при: |  |
| менее 500 | 5,0 |
| более 500 | 8,0 |
| б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм: |  |
| менее 500 | 5,0 |
| 500-800 | 7,0 |
| более 800 | 9,0 |
| То же, в просадочных грунтах I типа при: |  |
| менее 100 | 5,0 |
| 100 до 500 | 7,0 |
| 500-800 | 8,0 |
| более 800 | 12,0 |
| До оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм | 4,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до подошвы насыпи) |
| То же, колеи 750 мм | 2,8 |
| До ближайшего сооружения земляного полотна железной дороги | 3,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до основания крайнего сооружения) |
| До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги | 10,75 |
| До оси ближайшего трамвайного пути | 2,8 |
| До бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | 1,5 |
| До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | 1,0 |
| До фундаментов ограждений и опор трубопроводов | 1,5 |
| До мачт и столбов наружного освещения и сети связи | 1,0 |
| До фундаментов опор мостов путепроводов | 2,0 |
| До фундаментов опор контактной сети железных дорог | 3,0 |
| То же, трамваев и троллейбусов | 1,0 |
| До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабелей (до 220 кВ) | 2,0 (см. примечание, поз.1) |
| До фундаментов опор воздушных линий электропередачи при напряжении, кВ (при сближении и пересечении): |  |
| до 1 | 1,0 |
| свыше 1 до 35 | 2,0 |
| свыше 35 | 3,0 |
| До блока телефонной канализации, бронированного кабеля связи в трубах и до радиотрансляционных кабелей | 1,0 |
| До водопроводов | 1,5 |
| То же, в просадочных грунтах I типа | 2,5 |
| До дренажей и дождевой канализации | 1,0 |
| До производственной и бытовой канализации (при закрытой системе теплоснабжения) | 1,0 |
| До газопроводов давлением до 0,6 МПа при прокладке тепловых сетей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной прокладке с попутным дренажом | 2,0 |
| То же, более 0,6 до 1,2 МПа | 4,0 |
| До газопроводов давлением до 0,3 МПа при бесканальной прокладке тепловых сетей без попутного дренажа | 1,0 |
| То же, более 0,3 до 0,6 МПа | 1,5 |
| То же, более 0,6 до 1,2 МПа | 2,0 |
| До ствола деревьев | 2,0 (см. примечание, поз.10) |
| До кустарников | 1,0 (см. примечание, поз.10) |
| До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бровки каналов сетей орошения - арыков) | 2,0 |
| До сооружений метрополитена при обделке с наружной оклеенной изоляцией | 5,0 (но не менее глубины траншей тепловой сети до основания сооружения) |
| То же, без оклеечной гидроизоляции | 8,0 (но не менее глубины траншей тепловой сети до основания сооружения) |
| До ограждения наземных линий метрополитена | 5 |
| До резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС): |  |
| а) при бесканальной прокладке | 10,0 |
| б) при канальной прокладке (при условии устройства вентиляционных шахт на канале тепловых сетей) | 15,0 |

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах проектируемой территории отсутствуют.

## 7.2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Граница зоны планируемого размещения проектируемого объекта (теплопровода) имеет пресечения с искусственными преградами – в виде улиц, а также существующих инженерных коммуникаций.

Таблица 3

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории объектами капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Место пересечения (пикетаж линейного объекта) | Координаты, м (МСК 66 1 зона) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК0+74,41 | X= 395 061.67 Y= 1 661 481.21 |
| 2 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК0+83,00 | X= 395 056.48 Y= 1 661 484.30 |
| 3 | Подземный кабель линии электропередачи высокого напряжения | ПК0+90,57 | X= 395 049.02 Y= 1 661 483.08 |
| 4 | Подземный кабель линии электропередачи низкого напряжения | ПК1+42,33 | X= 394 997.89 Y= 1 661 474.73 |
| 5 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК1+60,74 | X= 394 979.72 Y= 1 661 471.76 |
| 6 | Подземная линия связи | ПК1+64,69 | X= 394 975.82 Y= 1 661 471.13 |
| 7 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПК1+84,01 | X= 394 956.68 Y= 1 661 468.41 |
| 8 | Подземный газопровод низкого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 63 мм | ПК1+84,20 | X= 394 956.50 Y= 1 661 468.39 |
| 9 | Воздушная линия связи | ПК1+85,87 | X= 394 954.85 Y= 1 661 468.16 |
| 10 | ул. Карла Маркса, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК1+74,23; ПК1+80,87 | X= 394 966.38 Y= 1 661 469.72; X= 394 959.79 Y= 1 661 468.83 |
| 11 | Воздушная линия связи | ПК1+94,29 | X= 394 946.51 Y= 1 661 467.04 |
| 12 | Подземный газопровод высокого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 63 мм | ПК2+58,35 | X= 394 882.96 Y= 1 661 458.53 |
| 13 | Подземный газопровод высокого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 63 мм | ПК2+69,71 | X= 394 873.59 Y= 1 661 460.41 |
| 14 | ул. Розы Люксембург, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК2+71,37; ПК2+78,55 | X= 394 872.94 Y= 1 661 461.93; X= 394 870.09 Y= 1 661 468.51 |
| 15 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации, материал труб – чугун, диаметр труб – 300 мм | ПК2+77,87 | X= 394 870.37 Y= 1 661 467.86 |
| 16 | Подземный газопровод высокого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 63 мм | ПК2+80,01 | X= 394 869.50 Y= 1 661 469.88 |
| 17 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК2+83,02 | X= 394 868.45 Y= 1 661 472.65 |
| 18 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК2+85,60 | X= 394 868.16 Y= 1 661 475.22 |
| 19 | Воздушная линия связи | ПК3+9,91 | X= 394 865.47 Y= 1 661 499.23 |
| 20 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК3+16,23 | X= 394 865.04 Y= 1 661 505.70 |
| 21 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК3+21,66 | X= 394 864.94 Y= 1 661 511.13 |
| 22 | Воздушная линия связи | ПК3+35,93 | X= 394 864.69 Y= 1 661 525.40 |
| 23 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК5+27,73 | X= 394 873.62 Y= 1 661 684.99 |
| 24 | Подземная линия связи | ПК5+28,50 | X= 394 873.48 Y= 1 661 685.75 |
| 25 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПК5+30,74 | X= 394 873.08 Y= 1 661 687.96 |
| 26 | ул. Урицкого, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК5+31,18; ПК5+38,33 | X= 394 872.99 Y= 1 661 688.39; X= 394 871.72 Y= 1 661 695.43 |
| 27 | Подземный водопровод | ПК5+40,12 | X= 394 871.40 Y= 1 661 697.20 |
| 28 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПК5+59,45 | X= 394 867.58 Y= 1 661 716.14 |
| 29 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК5+62,81 | X= 394 866.28 Y= 1 661 719.18 |
| 30 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПК5+70,31 | X= 394 862.23 Y= 1 661 725.50 |
| 31 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК5+70,46 | X= 394 862.15 Y= 1 661 725.62 |
| 32 | Подземный газопровод высокого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 63 мм | ПКА0+3,67 | X= 394 871.21 Y= 1 661 457.16 |
| 33 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКА0+4,82 | X= 394 870.06 Y= 1 661 457.06 |
| 34 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКА0+6,44 | X= 394 868.45 Y= 1 661 456.92 |
| 35 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКА0+8,23 | X= 394 866.66 Y= 1 661 456.76 |
| 36 | Подземный газопровод низкого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 90 мм | ПКА0+15,05 | X= 394 859.85 Y= 1 661 456.17 |
| 37 | Подземный газопровод высокого давления, материал труб – полиэтилен, диаметр труб – 63 мм | ПКА0+23,93 | X= 394 851.00 Y= 1 661 455.40 |
| 38 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПКА0+46,13 | X= 394 828.92 Y= 1 661 453.30 |
| 39 | Проезд, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПКА0+61,97; ПКА0+98,22 | X= 394 834.092 Y= 1 661 434.70; X= 394 837.63 Y= 1 661 398.63 |
| 40 | Надземный газопровод 0,005 Мпа, диаметр трубы – 108 мм, материал - сталь | ПКА0+76,87 | X= 394 835.55 Y= 1 661 419.86 |
| 41 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПКА0+91,27 | X= 394 836.95 Y= 1 661 405.53 |
| 42 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПКА1+1,92 | X= 394 837.99 Y= 1 661 394.91 |
| 43 | Подземная линия связи | ПКБ0+7,40 | X= 394 963.71 Y= 1 661 383.58 |
| 44 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКБ0+26,28 | X= 394 967.41 Y= 1 661 397.51 |
| 45 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации | ПКБ0+28,64 | X= 394 969.74 Y= 1 661 397.82 |
| 46 | ул. Карла Маркса, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПКБ0+28,58; ПКБ0+36,16 | X= 394 969.67 Y= 1 661 397.82; X= 394 977.15 Y= 1 661 398.83 |
| 47 | Подземный водопровод | ПКБ0+34,65 | X= 394 975.68 Y= 1 661 398.63 |
| 48 | Воздушная линия связи | ПКБ0+37,45 | X= 394 978.45 Y= 1 661 399.01 |
| 49 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКБ0+41,81 | X= 394 982.78 Y= 1 661 399.59 |
| 50 | Подземная сеть хоз-бытовой канализации, материал труб – чугун, диаметр труб – 100 мм | ПКБ0+74,62 | X= 395 015.29 Y= 1 661 404.01 |
| 51 | Подземный водопровод | ПКВ0+14,00 | X= 395 068.43 Y= 1 661 744.35 |
| 52 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКВ0+16,65 | X= 395 068.43 Y= 1 661 747.01 |
| 53 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКВ0+37,37 | X= 395 068.40 Y= 1 661 767.73 |
| 54 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПКВ1+2,77 | X= 395 006.79 Y= 1 661 768.50 |
| 55 | Воздушная линия связи | ПК0+27,09 | X= 395 086.54 Y= 1 661 446.86 |
| 56 | Подземная линия связи | ПК0+74,84 | X= 395 061.61 Y= 1 661 481.66 |

## 7.3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В проекте отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.

## 7.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Границы зоны размещения проектируемого линейного объекта не имеет пересечений с водным объектом.

## 8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по гражданской обороне. Проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Инженерная защита объекта от опасных природных процессов обеспечивается принятыми проектными решениями, учитывающими требования стандартов, норм, правил в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Камышловского муниципального района являются: землетрясения, подтопления, сильный ветер, шторм, ураган, лесные и торфяные пожары.

В соответствии с перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Камышловского городского округа относятся аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

В процессе проведения работ по строительству линейного объекта должны быть выполнены следующие мероприятий:

-  обеспечение свободного подъезда к территории строительной площадки;

- обеспечение электроснабжения строительной площадки, в том числе временного силового и осветительного оборудования, в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок;

- соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники, необходимой для строительства линейного объекта;

- ограничение количества хранящихся горючих материалов, своевременное удаление строительного мусора.

В период строительства мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций разрабатываются подрядной организацией, ответственной за строительно-монтажные работы.

На объекте в период эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на период выполнения осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте.

В целях ликвидации пожаров имеются подразделения пожарной охраны (пожарное депо). Ближайший пункт пожарной части расположен на территории проектирования по адресу: г. Камышлов, ул. Урицкого, 12.

В целях обеспечения сохранности теплопровода, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация охранной зоны действующего теплопровода. В охранной зоне теплопровода без письменного уведомления организации, в собственности которой находится теплопровод, запрещается всякое производство работ, а также разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня.

Соблюдение и реализация проектных решений позволит:

- обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера;

- в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты капитального строительства и окружающую природную среду в зоне ЧС;

- значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС.

## 9. Основные показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории – всего | га | 3,88 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| 1.1 | зона жилой застройки | га | 1,48 |
| 1.2 | зона общественно-делового назначения | га | 0,85 |
| 1.3 | зона озеленения общего пользования | га | 0,03 |
| 1.4 | зона коммунально-складских объектов | га | 0,07 |
| 1.5 | зона производственных предприятий | га | 0,10 |
| 1.6 | зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,20 |
| 1.7 | территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | га | 1,15 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 2.1 | протяженность улично-дорожной сети | м | 712,9 |
| 2.2 | протяженность сети общественного транспорта | м | 40 |
| 2.3 | автобусные остановки | кол-во | 2 |
| 3 | Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта | кв. м | 5688 |
| 4 | Площадь охранной зоны проектируемой сети теплоснабжения | кв. м | 5834 |
| 5 | Общая протяженность сети теплоснабжения в плане | м | 969 |
| 6 | Ширина охранной зоны сети теплоснабжения | м | 6 |
| 7 | Статус объекта |  | Новое строительство |

## 10. План реализации проекта планировки территории (предложения по очередности реализации проекта планировки территории с учетом мероприятий)

Проект планировки разработан с целью определения зоны планируемого размещения линейного объекта – участка сети теплоснабжения.

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом осуществления следующих мероприятий:

1) Утверждение градостроительной документации (проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта)

2) Подготовка проектной документации по строительству линейного объекта

3) Проведение кадастровых работ - внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости

4) Получение разрешения на строительство линейного объекта

5) Строительство планируемого линейного объекта

6) Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

## Приложение 1. Постановление Администрации Камышловского городского округа от 12.08.2020 № 522 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове»

## Приложение 2. Согласование прохождения трассы от МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»

## Приложение 3. Технические условия от МУП «Теплоснабжающая организация»

## Приложение 4. Письмо об уточнении технических условий от МУП «Теплоснабжающая организация»

## Приложение 5. Письмо об уточнении технических условий от МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»

## Приложение 6. Письмо о предоставлении информации от Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области

## Приложение 7. Письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области

## Приложение 8. Письмо от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

## Приложение 9. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»