Заказчик: Муниципальное образование Камышловский городской округ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МК №21-ОК-15 от 09.12.2015

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

Екатеринбург 2016

проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МК №21-ОК-15 от 09.12.2015

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

Директор										И.И. Банников

Гл. градостроитель отдела							О.В. Идолова

Градостроитель проекта							А.Е. Комарова

Екатеринбург 2016

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Градостроитель проекта I категории | А. Е. Комарова |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | М.С. Ведищев |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерная подготовка | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | № листа | Наименование | Масштаб | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта |
|  | Текстовые материалы |
| 1 |  | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания территории в северной части Камышловского городского округа» Материалы по обоснованию | - | 68 |
|  | Графические материалы |
| 2 | 1 | Схема расположения элемента проектируемой структуры (б/м) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 | 1 |
| 3 | 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 |
| 4 | 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 |
| 5 | 4 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 |
| 6 | 5 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 |
| 7 | 6 | Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 1:1000 | 1 |
| 8 | 7 | Схема санитарной очистки проектируемой территории | 1:1000 | 1 |
|  | Утверждаемая часть |
|  | Текстовые материалы |
| 9 |  | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания территории в северной части Камышловского городского округа» Утверждаемая часть | - | 22 |
|  | Графические материалы |
| 10 | 8 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | 1 |
| 11 | 9 | Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок и схема движения транспорта на соответствующей территории | 1:1000 | 1 |
|  | Проект межевания |
|  | Текстовые материалы |
| 12 |  | Пояснительная записка Том 3. «Проект планировки и межевания территории в северной части Камышловского городского округа» Проект межевания | - | 48 |
|  | Графические материалы |
| 13 | 10 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | 1 |

Содержание

Введение	6

1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	6

1.1. Проектный баланс территории	9

1.2. Размещение объектов местного значения	10

Жилая зона	10

Общественно-деловая зона	10

Рекреационная зона	11

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	11

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	11

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	14

1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	15

1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	17

1.7. Установление красных линий	18

1.8. Основные технико-экономические показатели	20

## Введение

Градостроительная документация по проекту планировки и межевания северной части Камышловского городского округа разработана в рамках муниципального контракта №21-ОК-15 от 09.12.2015.

## Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:

## - обеспечения устойчивого развития территорий,

## - выделения элементов планировочной структуры (кварталов и иных элементов),

## - установления границ земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства,

## - границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,

## - установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,

## - зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

## Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:

## - границ застроенных земельных участков;

## - границ незастроенных земельных участков;

## - границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 года №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- 	Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

-	Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года №472.

-	СП42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-         СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

-        СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

-     СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч.1. Общие правила производства работ.

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

При разработке Проекта учтены:

- Генеральный план Камышловского городского округа, утверждённого решением Думы Камышловского городского округа от 16.07.2009 года №346;

- Правила землепользования и застройки города Камышлова, утверждены решением Думы Камышловского городского округа от 16.07.2009 года №346;

- Положение о публичных слушаниях на территории Камышловского городского округа, утвержденного Думой Камышловского городского округа от 10.11.2005 года №362;

- Схема водоснабжения, включая систему пожаротушения Камышловского городского округа с учетом перспективной застройки до 2032 года, утвержденная постановлением главы Камышловского городского округа от 05.12.2014 года №2047;

- Схема водоотведения Камышловского городского округа с учетом перспективной застройки, утвержденная постановлением главы Камышловского городского округа от 12.01.2015 года №1;

- Схема теплоснабжения Камышловского городского округа с учетом перспективной застройки, утвержденная постановлением главы Камышловского городского округа от 12.01.2015 года №2;

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Исходные данные, используемые в проекте (выданные заказчиком):

- Топографический план масштаба 1:1000, 1:2000;

- Генеральный план Камышловского городского округа;

- Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа;

-	Цифровая топографическая съемка М 1:1000 в программе MapInfo, выполненная предприятием ИЦ «Лидер-С» в 2015г;

-	Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

## 1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Территория проектирования занимает площадь 58,87 га. Территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки с сопутствующими объектами культурно-бытового обслуживания населения, а также объектов коммунального, инженерно-технического, рекреационного назначения.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Таблица 1

Проектный баланс проектируемой территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границе проектирования | 58,87 | 100 |
| в том числе: |  |
| 1. Жилая зона | 19,64 | 33,36 |
| из них: |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки | 18,21 | 30,93 |
| - территория секционной жилой застройки | 1,12 | 1,90 |
| - территория участков личного подсобного хозяйства | 0,31 | 0,53 |
| 2. Зона общественно-деловой застройки | 1,28 | 2,17 |
| из них: |  |
| - территория детских дошкольных учреждений | 0,59 | 1,00 |
| - территория объектов общественно-делового назначения | 0,69 | 1,17 |
| 3. Производственные и коммунально-складские зоны | 2,63 | 4,38 |
| из них: |  |
| - территория производственных объектов | 1,55 | 2,63 |
| - территория объектов коммунально-складского назначения | 1,08 | 1,75 |
| 4. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,90 | 11,72 |
| из них: |  |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 3,97 | 6,74 |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры | 2,93 | 4,98 |
| 5. Зона сельскохозяйственного использования | 0,06 | 0,10 |
| из них: |  |
| - коллективные сады | 0,06 | 0,10 |
| 6. Рекреационная зона | 16,85 | 28,62 |
| из них: |  |
| - озеленение общего пользования | 16,39 | 27,84 |
| - водные объекты | 0,46 | 0,78 |
| 7. Зоны особо охраняемых территорий | 0,47 | 0,80 |
| - территория объектов археологического наследия | 0,47 | 0,80 |
| 8. Территории прочего назначения | 11,04 | 18,75 |
| из них: |  |
| - территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы | 11,04 | 18,75 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

На данный момент в границах проектирования проживает 187 человек.

Проектом предлагается строительство индивидуальной жилой застройки.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с материалами по обоснованию «Генеральный план муниципального образования Камышловский городской округ»:

- коэффициент семейственности – 3;

- средняя площадь дома – 150 кв.м;

- средняя обеспеченность жилой площадью – 28,3 кв.м./чел.

Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки

|  | Существующее положение | Проект | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проживающих, чел | 187 | 411 | 598 |
| в том числе: |  |  |  |
| - индивидуальная застройка | 42 | 411 | 453 |
| - секционная застройка | 145 | - | 145 |
| Количество домов, ед: | 22 | 137 | 159 |
| в том числе: |  |  |  |
| - индивидуальные дома | 18 | 137 | 155 |
| - секционные дома/квартиры | 4/63 | - | 4/63 |
| Общая площадь домов, кв.м | 3275,4 | 20550,0 | 23825,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| - индивидуальные дома | 926,9 | 20550,0 | 21476,9 |
| - секционные дома | 2348,5 | - | 2348,5 |
| Жилая площадь домов, кв.м | 1954,8 | 11631,3 | 13586,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| - индивидуальные дома | 612,1 | 11631,3 | 12243,4 |
| - секционные дома | 1342,7 | - | 1342,7 |

Население проектируемого участка определено в количестве 598 человек, из них существующее 187 человек.

Общий жилой фонд составит – 23825,4 кв.м.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 13586,1 кв.м., из которого 1954,8 кв.м существующий сохраняемый.

Плотность населения на жилой территории составит 11 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

В г. Камышлов имеются все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением.

В соответствии с проектом генерального плана Камышловского городского округа применительно к территории города Камышлов предлагается разместить:

- детские дошкольное учреждение на 140 мест на Улице 8;

- учреждение клубного типа на 100 посадочных мест на пересечении Улицы 3-Улицы 8.

Также предлагается размещение двухэтажного торгового центра площадью 1500,0 кв.м. в границах ул. Ирбитская-Улицы 5. Вдоль ул. Ирбитская планируется организация кемпинга с гостиницей на 40 мест и кафе на 20 посадочных мест.

Столовую, которая в настоящее время не действует, предлагается восстановить. В здании планируется организовать 50 посадочных мест.

Детское дошкольное учреждение и объекты торговли (существующие и проектные), располагаемые на территории проектируемого участка, рассчитаны на существующее, проектное население и население за пределами границ проектируемой территории.

Обслуживание остальными объектами социального и культурно-бытового обслуживания будет происходить за границей территории проектирования, то есть в городе.

##### Рекреационная зона

Рекреационная зона проектируемого участка представлена озеленением общего пользования.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Данные зоны в проекте представлены территориями для размещения точечных объектов инженерной инфраструктуры (газораспределительного и трансформаторных пунктов) и территориями проектируемых объектов придорожного сервиса (автосервис, АЗС и кемпинг).

#### 1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

Проектом принимается полное инженерное благоустройство зданий жилой застройки и зданий общественного назначения. Запроектированы централизованные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения жилой застройки. Здания общественного назначения также снабжены выше перечисленными централизованными системами, а также централизованной системой теплоснабжения. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства, а также учреждений общественного назначения. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры проектируемого района увязаны с положениями Генерального плана Камышловского городского округа.

Предлагаемые проектом к строительству объекты инженерной инфраструктуры и трассы сетей представлены на «Схеме размещения объектов инженерно-технического обеспечения».

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Источником водоснабжения проектируемой и существующей застройки будет являться Солодиловский водозабор. Подключение планируется выполнить от существующего хозяйственно-питьевого водопровода по проектируемой Улице 2 с диаметром Ø430мм, идущего от станции водоподготовки, расположенной в границах проектируемой территории. Также предлагается переукладка данного водопровода Ø430мм и водопровода, идущего параллельно, с диаметром Ø400мм в границы красных линий с сохранением диаметров.

Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем водопотребления проектного населения составит 180,67 м3/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 162 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоотведения.  Согласно решениям генерального плана канализование застройки данного района решается путем присоединения проектируемых самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к существующему коллектору по ул. Розы Люксембург, с дальнейшим отведением на очистные сооружения города.

Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью самотечных коллекторов, проложенных в соответствии со «Схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Уточнение диаметров канализационных коллекторов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем хозяйственно-бытовых стоков от проектного населения составит 150,77 м3/сут.

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. На проектируемой территории предлагается разместить два трансформаторных пункта 10/0,4кВ. Один из них будет обеспечивать электричеством проектируемую застройку, запитать его предлагается от существующей воздушной линии электропередачи ПС «Камышлов» 110/35/10кВ - д. Кокшарова напряжением 10кВ, проходящая вдоль Улицы 2. Второй запроектирован для обеспечения электроэнергией детского дошкольного учреждения (как объект 2 категории надежности электроснабжения) и запитан от линии электропередачи 10кВ, идущей вдоль ул. Ирбитской.

От трансформаторных пунктов электричество по линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям.  На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка ЛЭП 0,4кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования. В связи с реконструкцией существующей улично-дорожной сети на следующих этапах проектирования необходимо вынести существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ за границу бортового камня по улице 1, ул. Поторочина, улице 2, ул. Ирбитская, в соответствии с нормативными расстояниями.

Так как охранная зона линии электропередачи 10кВ попадает на жилой дом по ул. Ирбитская, 58, то проектом предусматривается замена этой линии электропередачи на линию с изолированными проводами.

Объем электропотребления составит 564,73кВт.

Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой газоснабжения. Планируемая точка подключения – существующий газопровод высокого давления 0,6МПа по ул. Закамышловской. В границах проектирования предусмотрено разместить газорегуляторный пункт. На газораспределительном пункте газ редуцируется до рабочего и по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям. Трассировка газопроводов низкого давления выполняется на следующих этапах проектирования.

Базу сжиженного газа, расположенную по адресу ул. Ирбитская, 76, в соответствии с решениями генерального плана предлагается ликвидировать.

Объем газопотребления проектного населения составит 103899,6 м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения индивидуальной жилой застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»).

Теплоснабжение объектов производственного, коммунально-складского, социального и культурно-бытового обслуживания размещаемые в границах проектируемой территории предлагается обеспечить централизованной системой теплоснабжения. Планируемая точка подключения – существующие теплопроводы в районе секционной застройки по ул. Ирбитской, идущие от котельной. Объем теплопотребления составит 1,07 Гкал/час (1,25 МВт).

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 199.

Обеспечить фиксированной связью жителей проектируемого района предлагается от существующей автоматической телефонной станции, расположенной по ул. Фарфористов. Проектом предусматривается переукладка в общую кабельную канализацию двух кабелей связи, пересекающих проектируемую территорию, в границы красных линий улиц.

Также проектом предлагается:

-обеспечить население услугами Интернета;

-развитие системы цифрового вещания;

-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены принципы оптимальной транспортной доступности объектов тяготения, а также учтены предложения генерального плана г. Камышлов.

В связи с развитием проектируемой территории также необходимо развитие улично-дорожной сети, что позволит обеспечить транспортными и пешеходными связями проектируемую индивидуальную застройку.

Для обеспечения дополнительных связей предложена трассировка магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в северной части рассматриваемой территории в северо-западном направлении (ширина в красных линиях – 26 метров), а также улиц местного значения на проектируемой территории в различных направлениях (ширина в красных линиях составляет 20-26 метров).

Протяженность магистральной сети в пределах границ проектируемого участка составляет 1,62 км (в том числе автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – г. Тавда). Плотность магистральной сети – 2,75 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).  Общая протяженность улично-дорожной сети 5,37 км. Плотность улично-дорожной сети 9,10 км/ км².

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Приложение 1, пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания территории в северной части Камышловского городского округа»).

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

В ходе анализа рассматриваемой территории, предложено перенести остановочный пункт общественного транспорта, расположенную на пересечении ул. Ирбитская и Улица 1 южнее, избегая охранной зоны линии электропередач. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания общественным транспортом проектируемой территории (500 метров) предложено разместить остановки общественного транспорта на ул. Ирбитской (в районе дома №72), а также на пересечении ул. Ирбитской с Улицей 5.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи объектов социально-культурного назначения также планируется организация мест для временного хранения автотранспортных средств.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории проектом предложено размещение нерегулируемых пешеходных переходов в районе пересечений ул. Ирбитской с Улицей 1, Улицы 3 с Улицей 8, Улицы 8 с Улицей 5, ул. Ирбитской с Улицей 5, а также на ул. Ирбитской (в районе дома №72).

#### 1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» лист 3 графических материалов.

Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф рассматриваемого участка территории всхолмленный. Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 101,61 до 107,81. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в юго-западной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 13‰.

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа.

Максимальная отметка по осям проезжих частей – 107,81 м, минимальная – 101,61 м). В соответствии с проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 52 ‰. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -1,28 до +2,10 метров.

На проектируемой территории присутствуют водные объекты в центральной части.

Поверхностный водоотвод с данной территории предлагается осуществить с помощью сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов с последующим отводом по проектируемой сети ливневой канализации на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации расположенные юго-восточнее проектируемой территории на берегу реки Камышловка.

Генеральным планом города Камышлов предусмотрено строительство участков сети закрытой и открытой ливневой канализации на проектируемой территории и за её границами.

В ходе более детального рассмотрения рельефа местности, на стадии разработки проекта планировки, были внесены коррективы в схему водоотвода с данной территории, в частности изменена трассировка самотечных коллекторов, сокращено количество и протяженность открытых лотков ливневой канализации (канав), данные решения продиктованы изменением в трассировке лиц, уточнением рельефа местности, так же данное решение экономически более выгодно.

С учетом рельефа местности весь проектируемый район представляет собой семь бассейнов стока.

- Бассейн с площадью 14,5 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в южном направлении по лоткам проезжих частей улиц, с последующим сбросом стоков в самотечный коллектор ливневой канализации, далее отвод ливневых стоков осуществляется по проектируемой сети ливневой канализации на проектируемые очистные сооружения ливневой канализации, расположенные юго-восточнее проектируемой территории на берегу реки Камышловка.

- Бассейн площадью 11,1 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в восточном направлении по лоткам проезжих частей без очистки, с последующим сбросом стоков в сеть открытой ливневой канализации.

- Бассейн с площадью 7,9 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в северо-восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц, с последующим сбросом стоков в самотечный коллектор ливневой канализации.

- Бассейн с площадью 3,7 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц, с последующим сбросом стоков в самотечный коллектор ливневой канализации.

- Бассейн с площадью 9,3 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в северо-восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц и проездов, с последующим сбросом стоков в самотечный коллектор ливневой канализации.

- Бассейн площадью 6,6 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в западном направлении по лоткам проезжих частей без очистки за пределы проектируемой территории.

- Бассейн с площадью 3,5 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в юго-восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц и проездов без очистки, с последующим сбросом стоков за пределы проектируемой территории.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей: среднесуточный объем поверхностных стоков – 54,79 м3/сут, годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 13385,90 м3/год.

Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Существующую канаву, проходящую вдоль Улицы 1 следует реконструировать. Мероприятия по реконструкции включают в себя:

- расчистка и спрямление канав;

- реконструкция откосов (высадка травянистых растений, использование геосетки);

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений, а также устройство новых насаждений в прогулочной зоне. Проектируемое озеленение представлено газонами, кустарниками деревьями.

Покрытие пешеходных дорожек предлагается выполнить из тротуарной плитки.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

В целях защиты индивидуального жилого фонда от природных (лесных) пожаров и пожаров техногенного типа на проектируемой территории предусматривается строительство системы пожаротушения с использованием пожарных гидрантов. При этом должно быть учтено минимальное расстояние от лесного массива до жилой застройки в соответствии с СП 42.13330.2011 (не менее 15 м).

Расчётное время прибытия пожарного расчёта к месту пожара на территории городского округа составляет 10 минут и менее.

В целях повышения устойчивости проектируемой жилой застройки приняты следующие планировочные решения:

- от индивидуальных жилых домов в 2 этажа (высота до 6 м) – 3,3 м;

- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение жилой территории противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,

- система зеленых насаждений прилегающей и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных и местных улиц, обеспечивает свободный выход населения из домов (в случае их поражения) в любом направлении.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилой застройки приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:

- улицы местного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;

- квартальная транспортная сеть проектируемой территории даёт возможность дублирования путей сообщения по параллельным улицам.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов (АЗС) на территории населенного пункта должны соблюдаться противопожарные расстояния в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (таблица 15 приложения к ФЗ-123).

Общая вместимость надземных резервуаров АЗС не должна превышать 40 кубических метров.

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:

- постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования.

- на противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в Администрации Камышловского городского округа и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

#### 1.7. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (схема 5), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га | 58,87 | 58,87 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |
| 1. | Жилые зоны | га | 2,33 | 19,64 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 3,96 | 33,36 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1. | территория индивидуальной жилой застройки | га | 1,53 | 18,21 |
|  |  | % | 2,60 | 30,93 |
| 1.2. | территория секционной жилой застройки | га | 0,80 | 1,12 |
|  |  | % | 1,36 | 1,90 |
| 1.3. | территория участков личного подсобного хозяйства | га | - | 0,31 |
|  |  | % | - | 0,53 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | - | 1,28 |
|  |  | % | - | 2,17 |
|  | в том числе: |  |
| 2.1. | территория детских дошкольных учреждений | га | - | 0,59 |
|  |  | % | - | 1,00 |
| 2.2. | территория объектов общественно-делового назначения | га | - | 0,69 |
|  |  | % | - | 1,17 |
| 3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 2,58 | 2,63 |
|  |  | % | 4,38 | 4,38 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | территория производственных объектов | га | 1,55 | 1,55 |
|  |  | % | 2,63 | 2,63 |
| 3.2. | территория объектов коммунально-складского назначения | га | 1,03 | 1,03 |
|  |  | % | 1,75 | 1,75 |
| 4. | Рекреационные зоны | га | 42,85 | 16,85 |
|  |  | % | 72,79 | 28,62 |
|  | в том числе: |  |
| 4.1. | древесно-кустарниковая растительность | га | 1,29 | - |
|  |  | % | 2,19 | - |
| 4.2. | луга | га | 41,10 | - |
|  |  | % | 69,81 | - |
| 4.3. | водные объекты | га | 0,46 | 0,46 |
|  |  | % | 0,78 | 0,78 |
| 4.4. | озеленение общего пользования | га | - | 16,39 |
|  |  | % | - | 27,84 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,29 | 0,06 |
|  |  | % | 0,49 | 0,10 |
|  | в том числе: |  |
| 5.1. | огороды | га | 0,23 | - |
|  |  | % | 0,39 | - |
| 5.2. | коллективные сады | га | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,18 | 6,90 |
|  |  | % | 7,10 | 11,72 |
|  | в том числе: |  |
| 6.1. | территории инженерной инфраструктуры | га | 2,18 | 2,93 |
|  |  | % | 3,70 | 4,98 |
| 6.2. | территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,0 | 3,97 |
|  |  | % | 3,40 | 6,74 |
| 7. | Зоны особо охраняемых территорий | га | 0,47 | 0,47 |
|  |  | % | 0,80 | 0,80 |
|  | в том числе: |  |
| 7.1. | территории объектов археологического наследия | га | 0,47 | 0,47 |
|  |  | % | 0,80 | 0,80 |
| 8. | Территории прочего назначения | га | 6,17 | 11,04 |
|  |  | % | 10,48 | 18,75 |
|  | в том числе: |  |
| 8.1. | прочие территории | га | 3,09 | - |
|  |  | % | 5,25 | - |
| 8.2. | заболоченные территории | га | 3,08 | - |
|  |  | % | 5,23 | - |
| 8.3. | территория общего пользования, в т.ч. проезды и улицы | га | - | 11,04 |
|  |  | % | - | 18,75 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 187 | 598 |
| 2. | Плотность населения на территории | чел. на га | 4 | 11 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2 | 10,5 | 28,3 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | So6щ. м2 | 3275,4 | 23825,4 |
|  |  | кол-во домов единиц | 22 | 159 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | 140 |
| 2. | Учреждение клубного типа | мест | - | 100 |
| 3. | Объект торговли | м2 | 1800,0 | 3300,0 |
| 4. | Объект общественного питания | ед/мест | 1/не действует | 2/70 |
| 5. | Кемпинг | объект | - | 1 |
| 6. | Гостиница | мест | - | 40 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 1,57 | 5,37 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | - региональная автомобильная дорога общего пользования | км | 0,96 | 0,96 |
| 1.2 | - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | км | 0,21 | 0,66 |
| 1.3 | - улица местного значения | км | 0,40 | 4,51 |
| 2. | Плотность магистральной сети | км/км2 | 1,98 | 2,75 |
| 3. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 2,66 | 9,10 |
| 4. | Протяженность линий движения общественного транспорта | км | 1,17 | 1,17 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут | 58,73 | 180,67 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут | 49,38 | 150,77 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | 68,78 | 564,73 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | 0,42 | 1,49 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | 30562,7 | 155424,5 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 62 | 199 |