Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 02.06.2020г. № 389

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхотурский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водонапорные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, канализационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхотурский по состоянию на 31.12.2019г. составляет 401,4 тыс. кв.м., в том числе муниципальный жилищный фонд – 54,7 тыс.кв.м. или 14 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 63,2 тыс.кв.м. (16 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский осуществляется от 30 действующих котельных: 25 муниципальных, 5 – ведомственных.

Общая мощность котельных составляет – 52, 6 Гкал/час.

Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых сетей, из них муниципальных – 53,9 км., ведомственных - 14,9 км.

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский являются: ООО «Гефест» (5 котельных), ООО «Уральская теплоэнергетическая компания»    (13 котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительном сезоне 2019/2020 гг. и предупреждения аварийных ситуаций Администрацией городского округа Верхотурский было принято постановление от 03.06.2019 года № 468 «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в отопительный период 2019/2020 года» и утверждены планы мероприятий по подготовке жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности поставлены задачи по исполнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 года.

Еженедельно под руководством первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский проводились совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года. На данных совещаниях заслушивались руководители предприятий и организаций, не зависимо от форм собственности, о ходе подготовки сетей и объектов жилищно-коммунального комплекса и готовности к отопительному сезону. 	Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения, жилого фонда к работе в отопительном сезоне 2019/2020 года:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств управляющей компании ООО «Родной поселок» произведен частичный ремонт крыш, промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления;

за счет средств местного бюджета проведен ремонт сетей водоснабжения в селе Кордюково Верхотурского района и обустройство водозаборного узла для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка  Карпунинский Верхотурского района;

за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области проведен ремонт воздушной линии электропередач в п. Привокзальный («ИК-53»).

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постановлением Администрации городского округа Верхотурский выполнены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2019/2020 года был подготовлен стодневный запас топлива на котельных.

Запуск тепла был произведен своевременно в соответствии с графиками и нормативными сроками начала отопительного сезона, утвержденными постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных городского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона устранялись силами аварийных бригад ООО «Уральская теплоэнергетическая компания», ООО «Гефест», МУП «Гарант».

По состоянию на 25 мая 2020 года задолженность предприятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потребленное топливо составляет:

| Наименование ТЭР | На 25.05.2020, млн. руб. | На 07.05.2019, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Газ | 0 | 1,317 |
| Уголь | 0 | 9,5* |
| Электрическая энергия | 5,633 | 2,961 |
| Дрова | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 |
| Всего задолженность за ТЭРы | 5,633 | 18,056 |

* долг МУП «Услуга», организация признана банкротом.

По состоянию на 25.05.2020г. просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 11922 тыс. руб.

На территории городского округа Верхотурский многоквартирные дома переданы в соответствии с договором управления многоквартирными домами управляющей компании ООО УК «Родной поселок».

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном периоде 2020/2021 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2019/2020 года, необходимо решить следующие вопросы:

провести ремонтные работы по подготовке жилищного фонда и объектов соцкультбыта;

провести работы по опрессовке сетей;

провести ревизию сетей и по необходимости восстановить теплоизоляцию;

продолжить установку запорной арматуры на жилых домах;

усилить претензионную работу с населением по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

принять меры к погашению имеющейся кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

провести ремонтные работы на скважинах «Северная» и в с. Кордюково.

Акт проверки готовности и паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду 2019/2020 получен при проверке Уральского управления Ростехнадозора от 14.11.2019г.

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 02.06.2020г. № 389

«Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2020/2021 года

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса городского округа Верхотурский к работе в отопительный

период 2020/2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подвести итоги отопительного сезона 2019/2020 года, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2020/2021 года с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона | до 03.06.2020 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 2. | Обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции свердловской области: 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2020/2021 года; 2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду; 3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления. | до 03.06.2020 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года | В течение подготовки к ОС | Глава городского округа Верхотурский |
| 4. | Составить графики равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, и обеспечить их реализацию | до 10.06.2020г., в течение года | Руководители организаций, учреждений* |
| 5. | Организовать подготовку обслуживающего персонала муниципальных предприятий в соответствии с требованиями регламентирующих документов в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Правила работы с персоналом, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 г. № 49; Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37) | до 15.09.2020 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 6. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2020 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 7. | Обеспечить формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2020г. | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Верхотурский Руководители организаций, учреждений * |
| 8. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2020/2021 года подведомственных учреждений, финансируемых из областного бюджета | до 15.09.2020 г. | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», ГБОУ СО «СОШ № 3», ГКУ «СРЦН Верхотурского района», ГБУК СО «ВГИАМЗ», филиал ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» |
| 9. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.10.2020 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 10. | Организовать сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в отопительный период жилищного фонда и источников теплоснабжения в городском округе Верхотурский | еженедельно, с 03 августа по 15 ноября 2020 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | Обеспечить представление и сбор информации: 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 03.06.2020 г. | Глава городского округа Верхотурский Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
|  | 2) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | Еженедельно, в течение года с 01.07.2020 г. |  |
|  | 3) о подготовке городского округа Верхотурский к отопительному сезону 2020/2021 года по форме 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2020 года |  |
|  | 4) о выполнении работ по подготовке муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, муниципальных инженерных сетей и их замене в городском округе Верхотурский | Еженедельно по четвергам с августа по ноябрь 2020 года |  |
|  | 5) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, в течение года к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 6) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 7) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2020 г. |  |
|  | 8) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2020 года |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2020 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2020 года |  |
|  | 11) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 03.06.2020 г. |  |
| 12. | Провести работу по проведению инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории городского округа Верхотурский бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2020 г. | Глава городского округа Верхотурский Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 13. | Проверить готовность жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170) | до 15.09.2020 г. | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Верхотурский Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Директор ООО УК «Родной поселок» |
| 14. | Проверить готовность потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к работе в отопительный период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | август-октябрь 2020 года | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Верхотурский Руководители ресурсоснабжающих организаций Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский УрУ Ростехнадзора** (по согласованию) |
| 15. | Проверить готовность субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 года № 10) | сентябрь-ноябрь 2020 года | Верхотурский участок электрических сетей ОАО «МРСК Урала», УрУ Ростехнадзора ** (по согласованию) |
| 16. | Организация ежедневного сбора информации о пуске тепла на территории городского округа Верхотурский | Ежедневно с 15.09.2020 г. до полного включения отопления | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Верхотурский |

*руководители организаций – руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры;

**УрУ Ростехнадзора – уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 02.06.2020г. № 389

«Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2020/2021 года

СОСТАВ

комиссии по приёмке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020/2021 года

| 1. | Литовских Л.Ю. | - первый заместитель Главы Администрации городского округа Верхотурский, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |
| 2. | Першин С.А. | - специалист 1 категории отдела ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский, секретарь комиссии |
| 3. | Терехов С.И. | - начальник отдела по ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский |
| 4. | Лумпова Е.С. | - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 5. | Сидоров В.Н. | - начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский |
| 6. | Татаринов С.Е. | - Врио начальника 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию) |
| 7. | Острецов В.Н. | - начальник Верхотурского района электрических сетей производственного отделения Серовские электрические сети филиал «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» (по согласованию) |

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 02.06.2020г. № 389

«Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2020/2021 года

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в городском округе Верхотурский

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от    12 марта 2013 года № 103.

2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду 2020/2021 года путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3.Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

4.Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований, правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2)  постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

5. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в отопительный период 2020/2021 года (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

6. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на руководителей организаций.

## Раздел 2. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1. Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется Комиссией, созданной постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

2.  Комиссия проверяет:

готовность к отопительному периоду  источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства;

готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

количество объектов;

сроки проведения проверки;

3. В целях проведения оценки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией городского округа Верхотурский, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года, разработанными на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в приложениях № 3 и 4 к настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период;

4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

## Раздел 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ

К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в приложении № 5 к настоящей Программе, представляют в Администрацию городского округа Верхотурский в срок до 15 сентября  информацию и документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к настоящей Программе.

2. Потребители тепловой энергии, указанные в приложении № 5 к настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую/теплосетевую организацию и в Администрацию городского округа Верхотурский в срок до 01 сентября документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4 к настоящей Программе.

3. Теплоснабжающая/теплосетевая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 Программы.

## Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

АКТ № ________

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_____________ - _____________ гг.

________________________                                                                        "__" _________ 20__ г.,

(место составление акта)                                                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г., утвержденной _________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__"  __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом  от  27  июля  2010  года  N 190-ФЗ "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ______________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ______________________________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя  потребителя)

Провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_______________________________________________________________________________;

(произведена/не произведена)

2) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,

_______________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3)  утепление  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_______________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  трубопроводы,  арматура  и  тепловая  изоляция  в пределах тепловых пунктов

_______________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) приборы учета тепловой энергии

_______________________________________________________________________________;

(в наличии/отсутствуют)

6)   автоматические   регуляторы   на   систему  отопления  и  горячего водоснабжения

_______________________________________________________________________________;

(в исправном/неисправном состоянии)

7) паспорта на тепловые пункты (при     их     наличии)

_______________________________________________________________________________; (в наличии/отсутствуют);

8)  прямые  соединения  оборудования  тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_______________________________________________________________________________;

(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов _________________________________________________;

(плотное/неплотное)

10) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

_______________________________________________________________________________; (установлены/не установлены)

11) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_______________________________________________________________________________;

(отсутствует/имеется в размере)

12)  протокол  проверки  знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_______________________________________________________________________________;

(предоставлен/не предоставлен)

13) оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_______________________________________________________________________________.

(выдержало/не выдержало)

В  ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод   комиссии   по   итогам   проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду: __________________________________________________________________________.

Приложение     к    акту   проверки    готовности    к    отопительному периоду_____/____ гг. <*>

Председатель комиссии:                                                               ________________ / __________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                            ________________ / _________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                                                            _______________ / __________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________ / _____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

## Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ________/_______ ГГ.

Выдан ____________________________________________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В   отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась  проверка готовности к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________________.

2.______________________________________________________________________________.

3.______________________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________N ______________________.

_____________________________ / _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

## Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом "О теплоснабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;

2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

3) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

4) первичными средствами пожаротушения.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8. Обеспечение качества теплоносителей.

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;

3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

## Приложение № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (акт промывки системы отопления).

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (графики ППР с отметкой об их выполнении).

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (справка или акт).

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт повторного допуска приборов учета; акт повторного допуска приборов учета в коммерческую эксплуатацию (после проведения комплексного опробования)).

9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности (копии паспортов, схем, инструкций).

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (справка).

11. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

12. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (справка).

13. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (договор при наличии).

14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

15. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (копия договора теплоснабжения).

## Приложение № 5

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

| № п/п | Предприятие, организация, объект |
| --- | --- |
| Теплоснабжающие предприятия и организации |
| 1. | ООО «Гефест» |
| 2. | ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» |
| Котельные |
| 1. | Котельная «Северная», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22 |
| 2. | Котельная «БПК», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16А |
| 3. | Котельная «Лесозавод», п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б |
| 4. | Котельная «Фрунзе», г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9 |
| 5. | Газовая котельная ГБОУ СО «СОШ № 3», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31 |
| 6. | Котельная МАОУ «ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2 |
| 7. | Котельная МБДОУ «Детский сад № 17», п. Привокзальный, ул. Советская, 31, лит.Е |
| 8. | Котельная МАОУ «СОШ № 46», п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 |
| 9. | Котельная МАДОУ «Детский сад № 3», г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 25 |
| 10. | Котельная МАДОУ «Детский сад № 25», г. Верхотурье, ул. Гагарина, 57 Г |
| 11. | Котельная с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20 |
| 12. | Котельная с. Дерябино, ул.40 лет Победы, 6а |
| 13. | Котельная с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г |
| 14. | Котельная с. Кордюково, ул. Школьная, 7 строение 1 |
| 15. | Котельная п. Карпунинский, ул. Школьная, 1 |
| 16. | Котельная с. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 4а |
| 17. | Котельная «РТПС», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38 |
| 18. | Газовая котельная «Центральная», г. Верхотурье, ул. Воинская, 10 |
| 19. | Котельная «ПАТО», г. Верхотурье, ул. Парковая, 6 |
| 20. | Котельная «Химзавод», г. Верхотурье, ул. Заводская, 16 |
| 21. | Котельная «НГЧ», п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 10 |
| 22. | Котельная «Заводская», п. Привокзальный, ул. Заводская, 6Д |
| 23. | Котельная «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов , 48Б |
| 24. | Котельная МКДОУ «Детский сад № 24», п. Калачик, ул. Центральная, 59 |
| 25. | Котельная МАДОУ «Детский сад № 19», г. Верхотурье, ул.8 Марта ,32 |
| 26. | Котельная ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района», д. Заимка |
| 27. | Котельная ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», г. Верхотурье, ул. Советская, 8 |
| 28. | Котельная ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района, г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а |
| 29 | Котельная МАУ «Актай» |
| 30. | Газовая котельная микрорайона ИК-53, п. Привокзальный, ул. Садовая, 2К |

Объекты жилого фонда и СКН

Учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский

Учреждения, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский

Объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района

Многоквартирные дома городского округа Верхотурский, находящиеся в управлении ООО УК «Родной поселок»

Многоквартирные дома городского округа Верхотурский, собственники помещений которых выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом

## Приложение № 6

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

График

проверки готовности объектов ЖКХ городского округа Верхотурский

к отопительному сезону 2020/2021 года

| № п/п | Объект/организация | Ответственное лицо | Адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные ООО «Гефест» | Целищев Сергей Геннадьевич | п. Привокзальный, ул. Садовая, 9 | 21 сентября 2020г |
| 2 | Котельные ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» | Переверзев Юрий Дмитриевич | г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 5 | 23 по 24 сентября 2020г |
| 3 | Котельные и учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский | Мамонцева Татьяна Владимировна | г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 | с 01 августа по 01 сентября 2020 года |
| 4 | Учреждения, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Гайнанова Надежда Александровна | г. Верхотурье, ул. Ленина, 6 | с 01 августа по 01 сентября 2020 года |
| 5 | Котельная и объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района | Полтавский Сергей Николаевич | г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а | с 1 августа по 01 сентября 2020 года |
| 6 | Котельная ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района» | Дубовникова Любовь Ивановна | д. Заимка | 31 августа 2020 года |
| 7 | Котельная ГБУК «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» | Новиченков Николай Николаевич | г. Верхотурье, ул. Советская, 8 | 10 сентября 2020 года |
| 8 | Газовая котельная ГБОУ СО «СОШ № 3» Верхотурского района | Девятерикова Ирина Владимировна | Г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31 | 28 августа 2020 года |
| 9 | Многоквартирные дома городского округа Верхотурский, находящиеся в управлении ООО УК «Родной поселок» | Давыдов Артем Генадьевич | г. Верхотурье, ул. Свободы, 2 | с 01 августа по 10 сентября 2020 года |
| 10 | Многоквартирные дома городского округа Верхотурский, собственники помещений которых выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом | Собственники помещений многоквартирных домов |  | с 01 августа по 10 сентября 2020 года |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 02.06.2020г. № 389

«Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2020/2021 года

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года

Ремонт жилого фонда МКУ «Служба заказчика»

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Свободы, д.6 | 350,42 | май - сентябрь | Ремонт холодного пристроя | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 2 | г. Верхотурье, ул. Свердлова, д.38 | 341,5 | май - сентябрь | Ремонт крыши, стен, печи | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 3 | г. Верхотурье, ул. Ершова, д.6 кв. 1 | 510,2 | май - сентябрь | Ремонт квартиры | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 4 | г. Верхотурье, ул. Сенянского, д. 18 кв. 1 | 266,2 | май - сентябрь | Ремонт печи, полов, заполнение оконных проемов | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Северная, д. 11 кв.1 | 66,5 | май - сентябрь | Ремонт печи | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
|  | Итого | 1534,82 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда УК «Родной поселок»

| № п/п | Адрес | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Наименование работ | Период выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 16 | 40,00 | косметический ремонт подъездов; | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 2 | п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 24 | 5,00 | бетонирование выбоины в полу в подъезде. | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 3 | п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 22 | 58,00 | переустройство системы водоотведения в подвальном помещении, уборка строительного мусора | январь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 4 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 15 | 10,00 | частичный ремонт кровли над квартирой № 4 | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
|  |  |  | восстановление печной трубы | май-сентябрь 2020 г |  |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 37 | 30,00 | частичный ремонт фундамента и ремонт кирпичной кладки под окном кв. № 3 | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
|  |  |  | ремонт крыльца | май-сентябрь 2020 г |  |
| 6 | г. Верхотурье, ул. Кушвинская, д. 12 | 32,00 | восстановление изоляции межпанельных фасадных швов | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 7 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 16 | 32,00 | восстановление изоляции межпанельных фасадных швов | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 8 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 4 | 50,00 | ремонт системы водоотведения | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 9 | г. Верхотурье, ул. Республиканская, 1 | 10,00 | частичный ремонт кровли | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
|  |  | 15,00 | частичный ремонт печных труб | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 10 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 8 | 15,00 | бетонирование входных групп 1 го подъезда | май-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 11 | МКД с централизованным отоплением: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 19, 20, 21, ул. Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15, ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, ул. Совхозная, 28, ул. Ханкевича, 1а, п. Привокзальный, ул. Мира, 2а, 2б, ул. Комсомольская, 9, ул. Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Советская, 4, ул. Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. Красногорское, ул. Ленина, 4 | 775,92 | ревизия системы отопления, задвижек, установленных на системах отопления, при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 12 | МКД с централизованным водоснабжением: ул. Васильевская, 19, 20, 21, ул. Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15, ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, ул. Совхозная, 28, ул. Ханкевича, 1а, п. Привокзальный, ул. Мира, 2а, 2б, ул. Комсомольская, 9, ул. Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. Красногорское, ул. Ленина, 4 | 775,92 | ревизия системы водоснабжения, при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 13 | МКД с централизованным водоотведением: Г. Верхотурье, ул. Ершова, 5, п. Привокзальный, ул. Мира, 2а, 2б, ул. Комсомольская, 9, ул. Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 24, 26. | 316,68 | ревизия системы водоотведения, при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
|  | МКД с автономным водоотведением: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 19, 20, 21, ул. Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15, ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, ул. Совхозная, 28, ул. Ханкевича, 1а. | 459,24 | ревизия системы водоотведения в границах МКД, при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 14 | МКД с печным отоплением: п. Карпунино, ул. Школьная, 5, 7, ул. Культуры, 14, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 3, 4, 6, 8, ул. Вокзальная, 2, 4, 9, ул. Станционная, 5, ул. Центральная, 2, 6, 7, 9, 13, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3, ул. Малышева, 2, 3, 20, 54, 56, 59, 61, ул. Свердлова, 66, ул. Свободы, 25, ул. Республиканская, 1 | 220,08 | ревизия печных труб, при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 15 | МКД всех степеней благоустройства г. Верхотурье, ул. Васильевская, 19, 20, 21, ул. Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15, ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, ул. Совхозная, 28, ул. Ханкевича, 1а, п. Привокзальный, ул. Мира, 2а, 2б, ул. Комсомольская, 9, ул. Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Советская, 4, ул. Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. Красногорское, ул. Ленина, 4, п. Карпунино, ул. Школьная, 5, 7, ул. Культуры, 14, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 3, 4, 6, 8, ул. Вокзальная, 2, 4, 9, ул. Станционная, 5, ул. Центральная, 2, 6, 7, 9, 13, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3, ул. Малышева, 2, 3, 20, 54, 56, 59, 61, ул. Свердлова, 66, ул. Свободы, 25, ул. Республиканская, 1 | 119,89 | осмотр входных групп (двери, крыльцо, козырек), при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
| 16 | МКД всех степеней благоустройства г. Верхотурье, ул. Васильевская, 19, 20, 21, ул. Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15, ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, ул. Совхозная, 28, ул. Ханкевича, 1а, п. Привокзальный, ул. Мира, 2а, 2б, ул. Комсомольская, 9, ул. Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Советская, 4, ул. Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. Красногорское, ул. Ленина, 4, п. Карпунино, ул. Школьная, 5, 7, ул. Культуры, 14, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 3, 4, 6, 8, ул. Вокзальная, 2, 4, 9, ул. Станционная, 5, ул. Центральная, 2, 6, 7, 9, 13, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3, ул. Малышева, 2, 3, 20, 54, 56, 59, 61, ул. Свердлова, 66, ул. Свободы, 25, ул. Республиканская, 1 | 281,33 | осмотр кровли, заполнения слуховых окон, наличие конька, при необходимости выполнение частичного ремонта | август-сентябрь 2020 г | ООО УК «Родной Посёлок» (Н.А. Богданова) |
|  | Итого: | 3246,06 |  |  |  |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 02.06.2020г. № 389

«Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2020/2021 года

Сводный план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года

| № п/п | Перечень работ | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт котельной «НГЧ» | 17,05 | июнь - сентябрь | ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» |
| 2 | Ремонт котельной «Заводская» | 10,57 | июнь - сентябрь |  |
| 3 | Ремонт котельной «Химзавод» | 41,14 | июнь - сентябрь |  |
| 4 | Ремонт котельной «ПАТО» | 90,55 | июнь - сентябрь |  |
| 5 | Ремонт котельной «Фрунзе» | 51,14 | июнь - сентябрь |  |
| 6 | Ремонт котельной с. Кордюково (Школьная) | 80,55 | июнь - сентябрь |  |
| 7 | Ремонт котельной «РТПС» | 4277,05 | июнь - сентябрь |  |
| 8 | Ремонт котельной с. Красногорское | 41,14 | июнь - сентябрь |  |
| 9 | Ремонт котельной с. Прокопьевская Салда | 51,14 | июнь - сентябрь |  |
| 10 | Ремонт котельной и сетей «Лесозавод» | 1241,5 | июнь - сентябрь | ООО «Гефест» |
| 11 | Ремонт котельной и сетей «БПК» | 817,5 | июнь - сентябрь |  |
| 12 | Ремонт котельной и сетей «Северная» | 968,0 | июнь - сентябрь |  |
| 13 | Ремонт котельной и сетей «ИК-53» | 1098,5 | июнь - сентябрь |  |
| 14 | Ремонт котельной и сетей «Центральная» | 1308,0 | июнь - сентябрь |  |
| 15 | Ревизия и ремонт котельного оборудования, насосного оборудования, запорной арматуры, промывка и прессовка систем отопления |  | июнь - сентябрь | ООО «Уральская теплоэнергетическая компания», ООО «Гефест», ООО УК «Родной поселок» |
| 16 | Ремонтные работы на скважинах «Северная» и в с. Кордюково | 33000,0 | июль-сентябрь | Администрация ГО Верхотурский |
| 17 | Приобретение котельного оборудования | 5937,0 |  | Администрация ГО Верхотурский |
|  | Итого: | 49030,83 |  |  |