РАЗДЕЛ V ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Описание объекта закупки, функциональные, технические и иные характеристики товара (работы, услуги), являющегося предметом закупки, представлены в Техническом задании:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ул. Металлургическая

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка временных дорожных знаков на деревянных брусьях | шт. | 14 |
| 2 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | шт. | 9 |
| 3 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 3880.5 |
| 4 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 245.4862 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | т | 245.4862 |
| 6 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | м2 | 1992.6 |
| 7 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 159.408 |
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 159.408 |
| 9 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1205 |
| 10 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 2410 |
| 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 2410 |
| 12 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | м2 | 240 |
| 13 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | шт. | 4220 |
| 14 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 | м2 | 1899 |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 1073.3 |
| 16 | Доставка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 110 км | т | 2291.4955 |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1482.45 |
| 18 | Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 187 км | т | 2913.9037 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов | т | 15.5949 |
| 20 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | т | 870.5 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 10733 |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 20625 |
| 23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (укрепление проездов) | м3 | 81.4 |
| 24 | Доставка ПГС из карьера автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 110 км | т | 173.789 |
| 25 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 3156 |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1048.25 |
| 27 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | м2 | 2867.48 |
| 28 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 4.05 |
| 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 9,72 |
| 30 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 4,05 |
| 31 | Устройство покрытий из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 1,62 |
| 32 | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 24 |
| 33 | Демонтаж стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 6,81 |
| 34 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | т | 6,81 |
| 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 6,81 |
| 36 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | ям | 13 |
| 37 | Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | м3 | 1.69 |
| 38 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | т | 0,3807 |
| 39 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 6,81 |
| 40 | Установка проводов по планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2 | км. | 0,582 |
| 41 | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ | км. | 2,299 |
| 42 | Установка светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами светодиодными | шт. | 97 |
| 43 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие | м2 | 213.95 |
| 44 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | шт. | 8 |
| 45 | Демонтаж временных дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях | шт. | 14 |
| 46 | Демонтаж дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011(временные) | шт. | 9 |
| Материалы, используемые при выполнении работ |
| 1 | Смесь песчано-гравийная природная с содержанием гравия 50-65%, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1408.734 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка по дробимости 800, фракция свыше 5 до 10 мм ГОСТ 8267-93 | 0.0656 | м3 | 622.629 |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка по дробимости 800, фракция свыше 20 до 40 мм ГОСТ 8267-93 0.0656 | м3 | 1245.258 |
| 4 | Песок природный для строительных работ средний, класс I, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1153.075 |
| 5 | Опоры стальные двух рожковые, марка стали Ст3пс ГОСТ 10706-76 | шт. | 33 |
| 6 | Опоры стальные одно рожковые, марка стали Ст3пс ГОСТ 10706-76 | шт. | 31 |
| 7 | Болты с гайками и шайбами строительные (болты - класс прочности 8.8, гайки - класс прочности 8, шайбы строительные - марка стали Ст5сп2), ГОСТ 32484.1-2013 | кг. | 51,968 |
| 8 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), ГОСТ 26633-2015 | м3 | 435.184 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.7254 |
| 10 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1, ГОСТ 31946-2012 | м | 2299 |
| 11 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, ГОСТ 6323-79 | м | 582 |
| 12 | Светильник СКУ 02-125 PRO, ГОСТ Р 54350-2015 | шт. | 97 |
| 13 | Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3, ГОСТ 6665-91 | шт. | 4220 |
| 14 | Краска разметочная дорожная эмаль ПФ-133 ГОСТ 32830-2014, ГОСТ Р 52575-2006 | т | 0.17091 |
| 15 | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3, ГОСТ 6665-91 | шт. | 3156 |
| 16 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров (фигурные плиты 1Ф16.8, бетон марки В22,5), ГОСТ 17608-2017 | м2 | 2924.83 |
| 17 | Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм), ГОСТ 52289-2004. Изготавливается из труб соответствующих ГОСТ 8639-82 сварными швами ГОСТ 5264-80 | шт. | 13.7143 |
| 18 | Плита дорожная прямоугольная длиной 6000 мм и шириной 1350 мм. рассчитанная под нагрузку 100 кН. с ненапрягаемой арматурой из бетона марки по морозостойкости F100 ГОСТ 33148-2014 | м3 | 5.67 |
| 19 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ 70/130, ГОСТ 11955-82 | т | 16.062747 |
| 20 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б ГОСТ 9128-2009. | т | 1992.375 |
| 21 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона крупнозернистые), марка II, тип Б ГОСТ 9128-2009. | т | 1028.2214 |
| 22 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные), марка II, ГОСТ 9128-2009. | т | 879.205 |
| 23 | Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм, ГОСТ 32948—2014 | шт. | 8 |
| 24 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.2 ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 4 |
| 25 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 2 |
| 26 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.19.1, ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 1 |
| 27 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.19.2, ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 1 |
| 28 | Краска разметочная дорожная (эмаль) ГОСТ 32830-2014, ГОСТ Р 52575-2006 | т | 0.166602865 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта (руб.): 64 831 343,00 |

Срок выполнения работ: в течение 40 (сорока) календарных дней со дня заключения Контракта.

1.	Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам

Ремонтные работы  необходимо производить в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, требованиями настоящего технического задания и перечня нормативных документов при выполнении работ.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, которая является неотъемлемой частью муниципального Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные техническим заданием.

До начала работ Подрядчик должен разработать проект производства работ (ППР). Подрядчик не должен приступать к выполнению работ до согласования муниципальным заказчиком ППР.

Подрядчик оформляет исполнительную документацию, представляющую собой  текстовые и графические материалы, отражающие  фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе выполнения работ по мере завершения, определенных в ППР работ.

Работы производятся без перерыва в движении транспортных средств.

2.	Требования  к применяемым материалам

# Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ВСН),техническим условиям, стандартам, а также требованиям  энергетической эффективности в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «Правил  установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов  на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При выполнении работ Подрядчик, до начала выполнения работ, обязан представить муниципальному заказчику паспорта или сертификаты соответствия качества на применяемые материалы. Подтвердить качественные характеристики применяемых материалов соответствующими испытаниями силами собственной строительной лаборатории Подрядчика или выполняющей работы по лабораторному обеспечению по договору.  Лаборатория должна быть аттестована (аккредитована) и иметь Свидетельство об аттестации (Аттестат об аккредитации). Область аттестации (аккредитации) должна подтверждать право лаборатории выполнять испытания применяемых материалов на соответствие требованиям ГОСТ в полном объеме. Строительная лаборатория должна располагать всеми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, необходимым для проведения испытаний.

3.	Требования к качеству работ

Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативным и методическим документам.

Для качественного выполнения работ необходимо:

- наличие внутренней системы контроля качества работ;

- наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов.

Объемы выполняемых работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному Контракту).

4.	Требования к безопасности работ

4.1.	Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с ОДН 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

4.2.	До начала производства ремонтных работ разработать и утвердить Заказчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.

4.3.	При производстве работ, утвержденная и согласованная схема организации дорожного движения и ограждения мест производства работ должна находиться у Подрядчика, непосредственно на объекте.

4.4.	Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и быть выполнены с применением светоотражающей пленки. Знаки должны быть второго типоразмера.

4.5.	Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

4.6.	Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением Постановления Госстроя РФ от 23 июля 2001 года № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Постановления Госстроя России от 17 сентября 2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СаНПиН  2.2.3.1384-03.

5.	Требования к составлению исполнительной производственно-технической документации

5.1.	Подрядчик направляет муниципальному заказчику исполнительную документацию, представляющую собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе ремонта объекта по мере завершения, определенных в ППР работ.

5.2.	Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим выполнение работ. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, оформляемые в соответствии с требованиями нормативных документов и рекомендациями по форме документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

5.3.	Освидетельствования работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре при сдаче Объекта в эксплуатацию (скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или устройства конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определить ППР.

5.4.	Приемка ответственных работ осуществляется в процессе ремонта по мере их готовности к сдаче (их окончания). Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ определить ППР.

5.5.	В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а)	исполнительные схемы, чертежи;

б)	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля;

в)	документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);

г)	фотографический материал, отражающий весь ход выполнения работ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 (по 2 фотографии на лист) с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельного красочно оформленного альбома. Объём фотоматериалов - минимум три фотографии на конструктивный элемент, на каждый акт скрытых работ: до начала выполнения работ; процесс выполнения работ; законченный конструктивный элемент;

д)	иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений.