СООООФ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Положения о территориальном планировании Артемовского городского округа

Том I

ЦКС-ГП-83/06-01-ОТП-47-ГП

Екатеринбург, 2010 г.

СООООФ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Положения о территориальном планировании Артемовского городского округа

Том I

| Начальник отдела | В.Б. Дементьева |
| --- | --- |
| Зам. начальника | Т.Ю. Оцеткевич |
| Главный инженер проекта | Е.В. Еремина |
| Главный архитектор проекта | Н.В. Переверзева |

Екатеринбург, 2010 г.

Проект разработан авторским коллективом

в составе:

Сектор планировки и застройки

Главный архитектор проекта						Переверзева Н.В.

Архитектор III кат.							Захарова М.В.

Сектор транспорта

Главный специалист							Болотова Н.Е.

Инженер									Катаев А.С.

Сектор инженерного оборудования

Главный инженер проекта  						Еремина Е.В.

Инженер II кат.								Герт М.А.

Сектор инженерной подготовки и экологии

Инженер-эколог II кат.							Бултыков С.А.

Инженер				                      			Мишина А.

Сектор экономики

Инженер-экономист  II кат. 						Алещенкова Е.А.

Сектор подготовки исходных данных

Главный инженер проекта  						Еремина Е.В.

Сектор векторизации

Главный специалист  							Погорелко Н.С.

Состав проекта

| № пп. | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании Артемовского городского округа, том 1 |  | 1 кн. | ДСП |  |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Артемовского городского округа, том 2 |  | 1 кн. | ДСП |  |
| Графические материалы |
| 3. | Генеральный план АГО, М 1:50000 | 1,2 | 2 | ДСП |  |
| Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района |
| Информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| 4. | Схема использования территории Артемовского городского округа, М 1: 50000 | 3,4 | 2 | ДСП |  |
| 5. | Схема ограничений, утверждаемых в составе СТП Свердловской области, М 1:100000 | 5 | 1 | ДСП |  |
| 6. | Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений Артемовского городского округа, М 1: 50000 | 6,7 | 2 | ДСП |  |
| 7. | Схема границ территорий ГО, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000 | 8 | 1 | ДСП |  |
| Предложения по территориальному планированию |
| 8. | Схема планируемых границ функциональных зон Артемовского городского округа, М 1:50000 | 9,10 | 2 | ДСП |  |
| 9. | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, М 1:50000 | 11,12 | 2 | ДСП |  |
| 10. | Схема развития транспортной инфраструктуры Артемовского городского округа, М 1:50000 | 13,14 | 2 | ДСП |  |
| 11. | Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, М 1: 50000 | 15,16 | 2 | ДСП |  |
| 12. | Схема планируемых границ территорий АГО, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:50000 | 17,18 | 2 | ДСП |  |
| 13. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий Артемовского городского округа, М 1:50000 | 19,20,21 | 3 | ДСП |  |

Оглавление

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положения о территориальном планировании | 8 |
|  | 1.1. | Цели и задачи территориального планирования | 8 |
|  | 1.2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения | 9 |
|  | 1.3. | Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа | 28 |

Введение

- Генеральный план Артемовского городского округа разработан на основании муниципального контракта № 83/06-01 от  20  ноября 2008 года.

- При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 2007 г.);

- Проект районной планировки Артемовского района Свердловской области («СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1982);

- Генеральный план г. Артемовского Свердловской области (АО УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ, 1996).

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:25000.

4. Генеральный план Артемовского городского округа является продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской  области, а также основой для последующих стадий проектирования документации территориального планирования.

В качестве расчетных сроков приняты:

исходный год – 2009 г.;

1 очередь – 2020 год.;

расчетный срок – 2035 г.

1. Положения о территориальном планировании

1.1. Цели и задачи территориального планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Генеральный план Артемовского городского округа – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития Артемовского района с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.

Целями территориального планирования развития Артемовского городского округа являются:

- создание условий для роста качества жизни населения и экономики района, его инвестиционной привлекательности;

- реорганизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- рациональное природопользование; сохранение и улучшение окружающей среды.

Для достижения поставленных целей в генеральном плане Артемовского городского округа были решены следующие задачи:

-выявлены зоны различного функционального назначения и планировочные ограничения на использование территорий в этих зонах;

-определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

-определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур на территории района;

-разработаны меры по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, основная цель территориального планирования -  достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В этой связи Генеральный план Артемовского городского округа в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:

- по установлению или уточнению границ территорий различного функционального использования;

- по резервированию территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства;

- по развитию социальной инфраструктуры района в отношении как размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, так и обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в коммунально- и культурно-бытовом обслуживании;

- по размещению автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов и объектов электро- и газоснабжения в границах городского округа;

- по определению или уточнению границ зон с особыми условиями использования территорий.

Для резервирования территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства на территориях города и нескольких сельских поселений предлагается увеличение границ населенных пунктов за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в земли населенных пунктов.

Генеральным планом городского округа предлагается строительство объектов капитального строительства, развитие инженерно-транспортной, социально-бытовой, культурной и других инфраструктур разделить по степени важности на два срока – первую очередь и расчетный срок. Окончание срока первой очереди - 01 января 2020 года, окончание расчетного срока - 01 января 2035 года.

Проектом предусмотрены новые границы населенных пунктов.

План реализации строительства капитальных объектов

Проектом на первую очередь предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

п. Буланаш:

- строительство детского сада,

- мечети,

- 2 жилых дома (ранее отведенные участки);

- освоение незастроенных территорий в северо-западном секторе населенного пункта для развития индивидуального жилищного строительства;

д. Малое Трифоново:

- площадка под комплексное освоение для развития индивидуального строительства;

с. Большое Трифоново:

- площадка под комплексное освоение для развития индивидуального строительства;

## г. Артемовский:

## - поликлиника на 850 посещений,

## - технопарк в западной части населенного пункта;

- освоение незастроенных территорий в северо-западном, в восточном, в юго-восточном секторах населенного пункта для развития индивидуального жилищного строительства;

## п. Незевай:

## - строительство кирпичного завода (Незеваевское месторождение кирпичных глин);

## п. Липино:

- территория для свиноводческого комплекса,

## - строительство кирпичного завода (месторождение Липенский борок);

- освоение незастроенных территорий в южном секторе населенного пункта для развития индивидуального жилищного строительства;

п. Сосновый Бор:

- новая территория для развития птицефабрики;

п. Лисава:

- площадка для развития свинофермы;

п. Красногвардейский:

- освоение незастроенных территорий в восточном секторе населенного пункта для развития индивидуального жилищного строительства.

Также на первую очередь предусматривается освоение следующих инвестиционно-привлекательных площадок:

- площадка по добыче опоки (Красногвардейское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Буланашское месторождение строительного камня);

- площадка по добыче строительного камня (Белоярское месторождение строительного камня);

- площадка по добыче опоки (Артемовское месторождение опок);

- площадка по добыче строительного камня (Покровское месторождение строительного камня);

- площадка для размещения инвестиционного проекта по разработке Дальне-Буланашского угольного месторождения).

В перспективе предполагается увеличить территории индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах за счет достижения необходимых плотностей населения в жилых зонах, освоения свободных участков благоприятных для размещения гражданского строительства на территориях населенных пунктов.

Проектом на расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

- строительство Дома культуры в поселке Незевай;

- освоение  площадки под цементный завод в районе п. Заболотье, а также площадки (1050 га) для ведения торфодобычи в юго-восточном секторе района;

- развитие сети спортивных комплексов на территориях центров ТОМСов;

- развитие общественных зон во всех населенных пунктах за счет объектов культурно-бытового и административного назначения необходимыми по расчету;

- развитие производственной зоны по периметру г. Артемовского: в северо-восточном  и южном секторах - две площадки под территории логистических комплексов 168 га и 426 га; в  северо-западном, северо-восточном и юго-западном секторах - площадки для размещения объектов обеспечивающих инновационную привлекательность округа 290 га, 75 га и 307 га;

- создания фермерских хозяйств в районе п. Белый Яр, п. Брагино, п. Боровской, п. Заболотье.

В районе намечено организовать следующие рекреационные зоны:

- 1 рекреационная зона преимущественно оздоровительного вида отдыха на правом берегу реки Реж до д. Луговая включая леса с южной стороны;

- 2 рекреационная зона преимущественно спортивного вида отдыха севернее с. Шогринское включая леса с северной стороны;

- 3 рекреационная зона преимущественно утилитарного и оздоровительного отдыха на правом берегу реки Ирбит включая леса по правому берегу реки и у Красногвардейского пруда;

- 4 рекреационная зона преимущественно утилитарного вида отдыха на землях лесного фонда в районе п. Буланаш и г. Артемовский;

- 5 рекреационная зона преимущественно спортивного вида отдыха на берегах озера Белое, включая леса юго-восточнее озера.

Выше перечисленные рекреационные зоны предлагается осваивать в течение расчетного срока.

На первую очередь выделены местные зоны отдыха на основе существующего лесопарка в г. Артемовский, п. Буланаш и в с. Мостовское.

Создание всех объектов социального и культурно-бытового обслуживания необходимо запланировать в первую очередь.

Размещение необходимых объектов социального и культурно-бытового обслуживания представлены в таблице 1.

Таблица 1

Проектируемые учреждения и предприятия культурно ( бытового обслуживания Артемовского городского округа на расчетный срок

| № п/п | Объекты | Ед. изм. | Норма по СНиП 2.07.01.-89 на 1,0 тыс. чел. | Потребность на городской округ 46,7 тыс. чел. | Существующее кол-во на 60,0 тыс. чел. | Новое строит-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 53 | 2475 | 2222 | 253 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 107 | 4997 | 7325 | - |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат | мест | 8% от общего числа школьников | 400 | 350 | 50 |
| 4 | Школа-интернат | мест | По заданию на проектирование | - | 107 | - |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | -спортзал общего пользования | кв.м. | 70,0 | 3269,0 | 3168,9 | 100,1 |
|  | - корт, стадион | га | 0,8 | 37,4 | 0,08 | 37,3 |
|  | - бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 22,0 | 1027,4 | 250,0 | 777,4 |
| 6 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 500 | 3198 | - |
| 7 | Дом престарелых | мест на тыс. чел. (с 60 лет) | 6,4 | 75 | - | 75 |
| 8 | Дома интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 21,6 | 850 | - | 850 |
| 9 | Детские дома- интернаты | мест на тыс. чел. (с 4 до 17лет) | 3 | 19 | - | 19 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | мест на тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | 117 | - | 117 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел. на тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | 700 | - | 700 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей | чел. на тыс. чел. всего населения | 0,5 | 23 | - | 23 |
| 13 | Стационары всех типов | коек | 15 | 700 | 560 | 140 |
| 14 | Поликлиники, амбулатории, консультации | посещ. в смену | 25 | 1168 | 1571 | - |
| 15 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 5 | 15 | - |
| 16 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | По заданию на проектирование | - | 8 | - |
| 17 | Выдвижные пункты скорой мед. помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс.чел. | 9 | - | 9 |
| 18 | Аптека | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 5 | 6 | - |
| 19 | Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года | 4 | 1308 | - | 1308 |
| 20 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ. площади на ребенка (до 1 года) | 0,3 | 98,1 | 20,0 | 78,1 |
| 21 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 210,2 | 145,7 | 64,5 |
| 22 | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 3736 | 2018 | 1718 |
| 23 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 24 | Высшие учебные заведения | объект | По заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 25 | Танцевальные залы | мест | 6 | 280 | - | 280 |
| 26 | Кинотеатры | мест | 30 | 1401 | 300 | 1101 |
| 27 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м. торг. пл. | 280,0 100,0 180,0 | 13076,0 4670,0 8406,0 | 26936,2 10548,6 16387,6 | - |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м. торг. пл. | 24 | 1120,8 | 200,0 | 920,8 |
| 29 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 1868 | 1028 | 840 |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м. торг. пл. | 6 | 280 | - | 280 |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | раб. мест | 9 | 420 | 109 | 311 |
|  | -непосредственного обслуживания населения | раб. мест | 5 | 233 | 109 | 124 |
|  | -производственные предприятия централизованного выполнения заказов | раб. мест | 4 | 187 | - | 187 |
| 32 | Предприятия коммунального обслуживания в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные: -прачечные самообслуживания - фабрики прачечная | кг. белья в смену | 120 10 110 | 5604 467 5137 | - | 5604 467 5137 |
|  | Химчистка: - химчистки самообслуживания -фабрики- химчистки | кг. белья в смену | 11,4 4,0 7,4 | 532,4 186,8 345,6 | - | 532,4 186,8 345,6 |
| 33 | Бани | мест | 5 | 233 | 50 | 183 |
| 34 | Отделение связи | кол-во объектов | 1 на 10 тыс.чел | 5 | 8 | - |
| 35 | Отделение банка | операц. касс | 1 на 10-30 тыс.чел | 2 | 8 | - |
| 36 | Пожарная часть* | объект / кол-во автомобилей | - | 25/ 1*6+22*2+2*6 | 8/18 | 17/44 |
| 37 | Учреждение жилищно-коммунального хозяйства | объект с населением до 20 тыс.чел | 1 | 2 | 14 | - |
| 38 | Гостиницы | мест | 6 | 280 | н/д | 280 |
| 39 | Пункт приема вторсырья | объект до 20 тыс.чел. | 1 | 2 | - | 2 |
| 40 | Общественные уборные | прибор | 1 | 47 | - | 47 |
| 41 | Кладбища действующие | га | 0,24 | 11,2 | 99,0 | - |

На расчетный срок для проектной численности населения существует потребность в детских дошкольных учреждениях, физкультурно-спортивных сооружениях (стадион, бассейн,  спортивные залы общего пользования), в  стационарах, выдвижных пунктах скорой медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах. Также существует потребность в учреждениях культуры и искусства, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, также в предприятиях коммунального обслуживания населения, гостиницах, банях, пожарных депо и других предприятиях культурно-бытового обслуживания.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях

(описание участков, включаемых в земли населенных пунктов)

В проекте определены границы планируемого развития территорий населенных пунктов, которые включают в себя сформированные кадастровые участки.

Кадастровые участки, которые не могут войти в границы населенных пунктов целиком предлагается размежевать, поставить их на кадастровый учет, после чего включить необходимые для развития населенного пункта участки в границы населенных пунктов. Граница населенного пункта назначается по границам вновь сформированных участков.

Зона планируемого развития г. Артемовского, п. Красногвардейский, д. Малое Трифоново увеличивается за счет включения и перевода в земли населенного пункта участки земель запаса, сельскохозяйственного назначения. Кадастровые номера участков и категория их земель включаемых в границы населенных пунктов перечислены в таблице 2.

Таблица 2

| № пп. | Номер кадастрового участка | Категория земель | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | г. Артемовский |
|  | Северо-восточный сектор |
|  | 66:02:25 02 001:0004 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 001:0005 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:25 02 001:0006 | Территории дорог |  |
|  | 66:02:25 02 001:0007 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0023 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0021 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0009 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001 | Территории населенного пункта |  |
|  | 66:02:25 02 001:0012 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0025 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0026 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0027 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0035 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 001:0037 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 001:0036 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | Восточный сектор |
|  | 66:02:25 02 002:0007 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 002:0005 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 002:0004 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 002:0009 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 002:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:25 02 002:0003 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 002:0010 | Территории дорог |  |
|  | 66:02:25 02 003:0377 | Территории дорог |  |
|  | 66:02:25 02 002:0006 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 003:0320 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0378 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0425 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 003:0476 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0474 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 003:0426 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:25 02 003:0473 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:25 02 003:0470 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:25 02 003:0472 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0475 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0471 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0531 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:25 02 003:0530 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 003:0427 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:25 02 003:0529 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:25 02 014:0002 | Земли запаса |  |
|  | Юго-восточный сектор |
|  | 66:02:17 03 006:0001 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 03 006:0002 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 03 006:0003 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 03 006:0005 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 03 006:0004 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 03 015:0005 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 03 015:0004 | Земли запаса | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:24 01 003:0001 | Земли запаса | Необходимо межевание участка |
|  | Юго-западный сектор |
|  | 66:02:17 01 026:0010 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 026:0011 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 026:0015 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 026:0016 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 026:0008 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 026:0006 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 026:0003 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 026:0004 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 026:0005 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 026:0002 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 021:0015 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 022:0001 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0012 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 022:0002 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 021:0008 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:17 01 021:0011 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 021:0010 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 021:0009 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0004 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 021:0005 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 021:0006 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0003 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 021:0002 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | Северо-западный сектор |
|  | 66:02:17 01 015:0003 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 015:0001 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:17 01 015:0002 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 015:0005 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:17 01 015:0004 | Территории ж/д |  |
|  | 66:02:17 01 009:0003 | Территории ж/д |  |
|  | 66:02:17 01 009:0004 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 009:0002 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:17 01 009:0005 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:01 02 011:0115 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:01 02 011:0118 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:01 02 010:0001 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 010:0002 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 010:0003 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0119 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0089 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0057 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:01 02 011:0056 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) | Необходимо межевание участка |
|  | 66:02:01 02 009:0008 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 009:0003 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0023 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0022 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 009:0002 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:01 02 009:0006 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 009:0007 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0058 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0059 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0061 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:01 02 011:0060 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:01 02 011:0062 | Земли запаса |  |
|  | 66:02:01 02 011:0026 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 001:0017 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:17 01 001:0008 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 001:0018 | Земли сельскохоз. использования | Коллективные сады |
|  | 66:02:17 01 001:0021 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 001:0009 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:17 01 001:0010 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:17 01 001:0011 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:17 01 001:0002 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:11 02 009:0005 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | 66:02:01 02 009:004 | Территории дорог |  |
|  | 66:02:17 01 001:0019 | Территории дорог |  |
|  | 66:02:17 01 001:0017 | Земли сельскохоз. использования (ч/с) |  |
|  | п. Красногвардейский |
|  | 66:02:23 01 013:0002 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | 66:02:23 01 014:0006 | Земли сельскохоз. использования |  |
|  | д. Малое Трифоново |
|  | 66:02:15 01 001:0014 | Земли сельскохоз. использования |  |

План реализации развития транспортной инфраструктуры

На первую очередь проектом предлагается:

- строительство автомобильной дороги федерального значения «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Артемовский – г. Ирбит – г. Междуреченский»  на участке от г. Артемовский до границы ГО (протяженность – 41,00 км);

- строительство пересечений в разных уровнях автомобильной дороги федерального значения с железной дорогой и автомобильными дорогами регионального и местного значения;

- строительство автомобильных дорог регионального значения:

  - участка автомобильной дороги «г. Сухой Лог – п. Буланаш – г. Артемовский – г. Алапаевск»;

  - участка автомобильной дороги «г. Невьянск – г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское»;

- устройство пересечений в разных уровнях автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами и автомобильными дорогами федерального и местного значения;

- строительство автомобильных дорог местного значения:

  - «строительство дороги п. Незевай – с. Гостьково.

На расчетный срок:

- строительство автомобильной дороги федерального значения «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Артемовский – г. Ирбит – г. Междуреченский» в сторону г. Реж (протяженность – 5,00 км);

- строительство пересечений в разных уровнях автомобильной дороги федерального значения с железной дорогой и автомобильными дорогами регионального и местного значения;

- участка автомобильной дороги с. Антоново – п. Горки

- устройство пересечений в разных уровнях автомобильных дорог регионального значения с железными дорогами и автомобильными дорогами федерального и местного значения;

- строительство участка автомобильной дороги местного значения «г. Артемовский – п. Рефтинский – г. Асбест»;

- строительство автомобильных дорог местного значения:

  - «п. Заболотье - д. Луговая – с. Липино, д. Родники», «п. Сарафаново – п. Незевай»;

  - «с. Писанец – д. Брагино – с. Шогринское»;

  - «г. Артемовский – п. Алтынай».

За расчетный срок:

  - подъезд к п. Среднеборовской;

  - подъезд к п. Каменка.

На первую  очередь также запланированы мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры АГО в соответствии с «Программой социально-экономического развития до 2015 г» (представлены в таблице 3).

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство дороги Артемовский-Алтынай-Сухой Лог | 2014 г. | СОГУ «Уравление автомобильных дорог» | Снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, улучшение качества дорог |
| Строительство дороги с. Покровское – цеаментный завод – п. Незевай | 2015 г. | СОГУ «Уравление автомобильных дорог» |  |
| Строительство автодороги п. Незевай – с. Гостьково | 2014 г. | СОГУ «Уравление автомобильных дорог» |  |

План реализации развития инженерных сетей

Первая  очередь – мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры АГО в соответствии с программой социально-экономического развития до 2015 г (представлены в таблице 4).

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и строительство очистных сооружений п. Красногвардейский | 2007-2010 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования" | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Красногвардейский |
| Строительство локальных очистных сооружений п. Буланаш | 2008-2011 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования | Исключение загрязнения водного объекта, обеспечение нормативной очистки сточных вод от пос. Буланаш |
| Водоснабжение п. Красногвардейский. (Геолого-разведочные работы) | 2007-2010 г.г. | МУ " Управление экологии и природопользования" | Обеспечение дополнительными источниками питьевого водоснабжения |
| Обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения, водоразборных колонок и подводящих сетей. | ежегодно | МУ " Управление экологии и природопользования | Обеспечение дополнительными источниками питьевого водоснабжения |
| Строительство очистных сооружений п. Незевай | 2010-2012г. | МУ АГО "ЖКС", ТОМС п. Незевай | Улучшение экологии, снижение затрат |
| Выполнение проектных работ по организации санитарно- защитной зоны котельных, скважин и водонапорной башни с. Мироново | 2007-2010 | Председатель ТОМС с. Мироново, МУП АГО «Мироновское ЖКХ» |  |
| Разработка перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов | 2008 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Определение перспективного развития теплоснабжения |
| Строительство и реконструкция источников теплоснабжения (Проектные и строительные работы) - 3 котельные | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой» | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| Реконструкция котельной ЛПХ п. Красногвардейский | 2007г. | ТОМС п. Красногвардейский | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция котельных с. Лебедкино, с. Шогринское | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой», ТОМСы | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция мазутной котельной с. Сосновый Бор с переводом на газ | 2007-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУП АГО "Сосновобор-ское ЖКХ" | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Капитальные ремонты котельного оборудования ТОМС с. Мироново, внедрение новых технологий при выработке тепловой энергии. | 2007-2015г.г. | ТОМС с. Мироново, МУП АГО «Мироновское ЖКХ» | Улучшение теплоснабжения, снижение потерь теплоносителя при транспортировке, снижение стоимости тепловой энергии |
| Ремонт котельной п. Красногвардейский | 2007г. | ТОМС п. Красногвардей-ский, НПЦ «Природа» | Улучшение теплоснабжения |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей (Проектные и строительные работы) - 96 км | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Энергосбережение, надежное теплоснабжение |
| Реконструкция теплотрассы "БТЭЦ -СПД" п. Буланаш | 2007-2010г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Реконструкция котельной- установка дополнительного котла для круглогодичной подачи тепловой энергии для ГВС в п. Буланаш | 2008-2009г.г. | ЗАО "Регионгаз-инвест" | Подача ГВС в течении всего года |
| Капитальный ремонт теплотрасс (проектирование и ремонтные работы) п. Красногвардейский, п. Незевай, п. Сосновый бор, с. Писанец, с. Покровское, с. Мироново, с. Мостовское, с. Шогринское, с. Б. Трифоново, с. Лебедкино | 2007-2011г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", председатели ТОМС МУПы АГО «Красногвардейское ЖКХ», «Незеваевское ЖКХ», "Сосновобор-ское ЖКХ" , «Покровское ЖКХ», «Мироновское ЖКХ», «Мостовское ЖКХ», «Шогринское ЖКХ», «Большетрифонов-ское ЖКХ», «Лебедкинское ЖКХ» | Надежное теплоснабжение, снижение потерь теплоносителя при транспортировке |
| Строительство новых теплосетей в поселке Красногвардейский - 3км | 2014г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красно- гвардейский | Ввод нового жилья |
| Капитальный ремонт электросетей - 48 км | 2008-2013г.г. | ОАО «Свердлов-энерго» | Надежное электроснабжение |
| Разработка перспективных схем водоснабжения населенных пунктов - 11 единиц | 2007 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Определение перспективного развития водоснабжения и водоотведения |
| Проектирование строительства (реконструкции) источников водоснабжения и водопроводных сетей - 82 км | 2007-2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Энергосбережение, улучшение качества, соблюдение СНиП. |
| Строительство и реконструкция источников водоснабжения и водоводов. ( Покровско-Липинский водозабор, Западно-Буланашский водозабор, Липовский водозабор, вторая нитка городского водовода с, Покровское - г. Артемов-ский соединительная нитка водовода Город - Ключи, водовод с. Б. Трифоново - г. Артемовский (правый берег), водонапорная башня ул. Сосновая, водопроводные сети в с. Б. Трифоново) | 2007-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУ " Управление экологии и природопользования", МУП "ВКХ Водоканал" | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в г. Артемовский, замена устаревшего оборудования на новое с целью увеличения срока эксплуатации объекта. Энергосбережение, улучшение качества, соблюдение СНиП. |
| Проектирование и строительство нового водозабора на базе шахтного водоотлива в п. Буланаш | 2010-2015г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Улучшение качества питьевой воды и уменьшение себестоимости затрат на 1м3 воды |
| Строительство водоводов в с. Мироново | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мироново | Улучшение водоснабжения |
| Проектирование и реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Мироново | 2007-2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мироново | Улучшение водоснабжения |
| Строительство разводящих сетей в с. Лебедкино | 2008-2011г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Лебедкино | Улучшение водоснабжения |
| Строительство водозабора и водовода с водонапорной башней в с. Мостовское | 2009 - 2010г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мостовское | Улучшение водоснабжения |
| Капитальный ремонт разводящих водопровод-ных сетей с. Липино | 2008 - 2009г.г. | ТОМС с. Мостовское, МУП АГО «Мостовское ЖКХ» | Улучшение водоснабжения |
| Проектирование и строительство разводящего водопровода по селу Мостовское | 2011-2012 г. г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Мостовское | Улучшение водоснабжения |
| Развитие водопроводных сетей в с. Сосновый бор, с. Писанец | 2008 -2009г.г. | МУ АГО "Жилкомстрой", МУП "Сосновоборское ЖКХ" | Улучшение водоснабжения |
| Строительство водовода в с. Шогринское | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС с. Шогринское | Улучшение водоснабжения |
| Бурение скважины в микрорайоне Леспромхоза п. Красногвардейский, строительство водонапорной скважины, строительство водонапорной башни | 2007-2008г.г. | ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей микрорайона |
| Бурение скважины в районе «Станочники» п. Красногвардейский | 2008г. | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красногвардейский, Бурводстрой |  |
| Ремонт водопровода по ул. Арболитовая п. Красногвардейский | 2007г. | ЖКХ ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей |
| Строительство водовода протяженностью 2,5 км в п. Красногвардейский | 2015 | МУ АГО "Жилкомстрой", ТОМС п. Красногвардейский | Обеспечение качественной питьевой водой жителей |
| Проектирование строительства (реконструкции) канализационной насосной станции и сетей канализации | 2010г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Развитие инфраструктуры |
| Проектирование строитель-ства (реконструкции) сетей канализации | 2015г. | МУ АГО "Жилкомстрой" | Развитие инфраструктуры |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений и коллекторов | 2008-2013г.г. | МУП "ВКХ Водоканал" | Развитие инфраструктуры |
| Подключение жилого фонда к канализации (ликвидация 100 выгребных ям) | 2007-2009г.г. | Управляющие компании | Улучшение экологии, снижение затрат |
| Проектирование и монтаж необходимого количества станций БИО очистки сточных вод в п.Сосновый Бор и с.Писанец с возможностью использования очищенной воды на технические нужды. | 2008-2015г.г. | МУП "Сосновоборское ЖКХ" | Улучшение экологии |
| Газопровод до с.Мостовское | 2009г. | МУ «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с.Покровское | 2008г. | Администрация АГО | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с. М.Трифоново | 2011г | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Подводящий газопровод к колбасной фабрике | 2009г. | ОГУП птицефабрика «Среднеуральская» | Удешевление выпускаемой продукции |
| Газопровод «Реж-цементный завод» | 2011г. | ОАО "Российские железные дороги" | Удешевление выпускаемой продукции |
| Газопровод до с.Писанец | 2010г. | МУ АГО «Жилкомстрой | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод «Килачевское-п.Сосновый Бор» | 2014г. | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до с.Мироново | 2014г | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до п.Незевай | 2015г | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до п.Красногвардейский | 2011г. | МУ АГО «Жилкомстрой | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в старую часть города | 2009год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в п.Строителей, Геологоразведка | 2009-2015г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в районе Егршинского лесхоза | 2009год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в районе ст.Егоршино | 2009-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Ключи, ул.Советская | 2010-2013г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод в п.Солнечный | 2008год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газопровод до тубдиспансера | 2010год | ГУП СО «Газовые сети» | Улучшение экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Паршино | 2008-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в п.Кирова | 2008-20014г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети в районе «Парковый» | 2010-2014г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети по ул.Станционной | 2014-2015г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Газоснабжение п.Буланаш | 2008 -2012 г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Покровское | 2009-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Б.Трифоново | 2008-2010гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с М.Трифоново | 2011-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Писанец | 2011год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Мостовское | 2010-2011гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети с.Мироново | 2014год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети п. Незевай | 2015год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Разводящие сети п.Красногвардейский | 2011-2012г.г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение жилищных условий, экологической обстановки |
| Котельная ОАО "ЕРЗ" | 2008-2009 г.г. | ОАО "ЕРЗ" | Экономический эффект 9,6 млн. руб. |
| Котельная локомотивного депо | 2009г. | Локомотивное депо | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная, ул. Прилепского | 2009г. | ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская" | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная с.Мостовское | 2011г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Котельная с.Б.Трифоново | 2011год | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Реконструкция котельной с.Покровское с переводом на газ | 2007-2012гг | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |
| Перевод котельной на газ п. Незевай | 2012г. | МУ АГО «Жилкомстрой» | Улучшение экологической обстановки, снижение затрат |

Расчетный срок:

- проведение комплексных изысканий и устройство скважин для водоснабжения п. Луговая, Родники, Антоново, Шогринское, Лисава, Заболотье, Березники.

- продолжение работ по реконструкции поселковых котельных с целью перевода их  работы на газовое топливо в качестве основного (с.Мостовского, Покровского, Большое Трифоново, Незевай – I очередь)

- строительство котельных в сёлах Липино, Луговая, Родники, Сарафаново, Шогринское, Антоново, Березники, Заболотье.

- устройство централизованной канализации со строительством локальных очистных сооружений в селах Заболотье, Покровское, Березники, Налимово, Мостовское, Лисава, Родники, Липино, Луговая, Мироново, Бучино.

- строительство газопроводов к сёлам Заболотье, Березники, Налимово, Мостовское, Лисава, Родники, Липино, Луговая, Бучино, Антоново, Шогринское, Лебедкино

На отдаленную перспективу:

- централизованное водоснабжение возрождаемых населенных пунктов п.Белый Яр, Бичур, Брагино, Среднеборовской, Боровской, Каменка.

- строительство котельных  в возрождаемых населенных пунктах Белый Яр, Бичур, Брагино, Среднеборовской, Боровской, Каменка.

- обеспечение сетями и объектами системы канализации территорий возрождаемых населенных пунктов Белый Яр, Бичур, Брагино, Среднеборовской, Боровской, Каменка

- газификация возрождаемых населенных пунктов Белый Яр, Бичур, Брагино, Среднеборовской, Боровской, Каменка

- восстановление системы электроснабжения возрождаемых населенных пунктов Белый Яр, Бичур, Брагино, Среднеборовской, Боровской, Каменка

Мероприятия по инженерной подготовке территории

На территории первоочередной застройки заболоченность, заторфованность и прочие негативные факторы отсутствуют, проведение значительных мероприятий по инженерной подготовке не предусматривается.

На расчётный срок проектом предлагается предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории Артёмовского ГО:

- защита территорий, подверженных карстовым процессам;

- осушение заболоченных территорий;

- уплотнение просадочных грунтов;

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по благоустройству водных объектов.

Мероприятия в области охраны окружающей среды

Первоочередные мероприятия в области охраны окружающей среды Артёмовского городского округа

Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей природной среды:

- реконструкция или ремонт котельных:

- ремонт котельной п. Красногвардейский;

- реконструкция котельных с. Лебедкино, с. Шогринское, ЛПХ п. Красногвардейский;

- реконструкция котельных с. Покровское и с. Сосновый Бор с переводом на газ;

- капитальный ремонт котельного оборудования ТОМС с. Мироново, внедрение новых технологий при выработке тепловой энергии;

- реконструкция котельной в п. Буланаш: установка дополнительного котла для круглогодичной подачи тепловой энергии для ГВС.

- перевод угольных котельных на газовое топливо:

- котельная ОАО "ЕРЗ", котельная локомотивного депо, котельные п. Незевай, с.Мостовское, с.Б.Трифоново.

- реконструкция существующих свалок ТБО в полигоны ТБО для приведения в соответствие природоохранному и санитарному законодательству;

- восстановительные работы по плотине на р. Ближний Буланаш в пос. Буланаш.

- строительство локальных очистных сооружений п. Буланаш, п. Красногвардейский, п. Незевай;

- реконструкция объектов озеленения, создание благоприятных условий для быта и отдыха населения, улучшение внешнего вида города.

- разработка и реализация муниципальной целевой программы по восстановлению и сохранению биоресурсов.

- инженерно–геологические изыскания, проектирование и строительство полигона ТБО и скотомогильника в г. Артемовский;

- разработка проекта генеральной схемы санитарной очистки и сбора отходов на территории Артемовского городского округа;

- разработка и реализация муниципальной целевой программы  "Радон".

Мероприятия в области охраны окружающей среды Артёмовского городского округа на расчетный срок

На расчётный срок предусмотрено выполнение мероприятий:

- Сокращение санитарно-защитных зон предприятий:

- промышленные предприятия: пилорама (с. Большое Трифоново), ООО «Опора» и ООО «Строитель» (п. Буланаш), Буланашская ТЭЦ (п. Буланаш), крановый завод (п. Красногвардейский), коммунально-складская зона с размещаемыми на ней предприятиями ООО «Береза», Лесопилка ОАО «Красногвардейский химлесхоз» (п. Красногвардейский), машинно-тракторный двор (с. Мироново), колбасная фабрика ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» – сокращение и вынос производства на площадку, предусматриваемую в западной части населенного пункта (п. Буланаш);

- сельскохозяйственные предприятия: Соснятская птицефабрика (гусятник) ООО «Агрофирма «Артемовский» (с. Покровское), Новодеревенская ферма на 850 голов (с. Покровское), ферма КРС (д. Малое Трифоново), птицефабрика (с. Писанец), птицефабрика (п. Сосновый Бор) – предлагается к выносу с территории населенного пункта на площадку в северной части за периметром населенного пункта с тем же классом опасности.

- Мероприятия по повышению качества сбрасываемых сточных вод:

- проектирование и монтаж необходимого количества станций биоочистки сточных вод в п. Сосновый Бор и с. Писанец с возможностью использования очищенной воды на технические нужды.

- Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории:

- закрытие и рекультивация свалок ТБО в п. Буланаш, с. Мостовское, с. Покровское;

- закрытие и рекультивация скотомогильников в населённых пунктах п. Красногвардейский, с. Лебедкино, с. Мироново, с. Мостовское, п. Незевай, с. Покровское, с. Шогринское, с. Лисава.

- проектирование и ввод в эксплуатацию полигона ТБО в п. Буланаш;

- проектирование и ввод в эксплуатацию скотомогильников в п. Красногвардейский, с. Лебёдкино, с. Мостовское, с. Писанец.

Все остальные решения генерального плана Артемовского городского округа планируется осуществить на II этапе реализации в период с 2020 по 2035 год.

3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план городского округа должен выполняться на основании плана реализации генерального плана городского округа.

В плане реализации генерального плана городского округа содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана городского округа.

Кроме плана реализации генерального плана городского округа важнейшими мероприятиями по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа являются принятие решений:

- по подготовке документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений;

- по подготовке генеральных планов сельских поселений в отношении отдельных населённых пунктов;

- по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населённых пунктов Артемовского городского округа;

- по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории всех сельских поселений и населённых мест.

В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для населённых пунктов могут рассматриваться следующие документы, представленные в таблице 5.

Таблица 5

| №п/п | Населенные пункты | Генеральный план | Правила землепользования и застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Артемовский | Генеральный план | Правила землепользования и застройки |
| 2 | поселок Буланаш | ------- | ------- |
| 3 | поселок Красногвардейский | Генеральный план (далее ГП) | Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) |
| 4 | деревня Бучино | ГП | ПЗЗ |
| 5 | деревня Лисава | ГП | ПЗЗ |
| 6 | деревня Луговая | ГП | ПЗЗ |
| 7 | деревня Малое Трифоново | ГП | ПЗЗ |
| 8 | деревня Налимово | ГП | ПЗЗ |
| 9 | деревня Родники | ГП | ПЗЗ |
| 10 | поселок Белый Яр | ГП | ПЗЗ |
| 11 | поселок Березники | ГП | ПЗЗ |
| 12 | поселок Боровской | ГП | ПЗЗ |
| 13 | поселок Брагино | ГП | ПЗЗ |
| 14 | поселок Заболотье | ГП | ПЗЗ |
| 15 | поселок Каменка | ГП | ПЗЗ |
| 16 | поселок Кислянка | ГП | ПЗЗ |
| 17 | поселок Незевай | ГП | ПЗЗ |
| 18 | поселок Сосновый Бор | ГП | ПЗЗ |
| 19 | поселок Среднеборовской | ГП | ПЗЗ |
| 20 | село Антоново | ГП | ПЗЗ |
| 21 | село Бичур | ГП | ПЗЗ |
| 22 | село Большое Трифоново | ГП | ПЗЗ |
| 23 | село Лебедкино | ГП | ПЗЗ |
| 24 | село Липино | ГП | ПЗЗ |
| 25 | село Мироново | ГП | ПЗЗ |
| 26 | село Мостовское | ГП | ПЗЗ |
| 27 | село Писанец | ГП | ПЗЗ |
| 28 | село Покровское | ГП | ПЗЗ |
| 29 | село Сарафаново | ГП | ПЗЗ |
| 30 | село Шогринское | ГП | ПЗЗ |