Приложение к постановлению
 Главы Артемовского городского округа
от 20.02.2019 № 8-ПГ

Проект планировки территории и проект межевания территории для формирования земельных участков для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по                               ул. Сметанина г. Артемовский»

Утверждаемая часть

2019

- Исходно-разрешительная документация

Решение о разработке проекта планировки территории «Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Сметанина г.Артемовский» принято на основании постановления Администрации Артемовского городского округа № 560-ПА от 31.05.2018, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Характеристика рассматриваемой территории

Целью подготовки «Проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Сметанина г.Артемовский» является:

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта - газопровода;

- формирование земельного участка для размещения линейного объекта;

- установление красных линий вдоль трассы линейного объекта.

Город  Артемовский является административным центром Артемовского городского округа, расположен в северо-восточном направлении от                                 г. Екатеринбурга на транспортной оси Екатеринбург-Реж-Туринск, на расстоянии порядка 100 км.

Участок проектируемого газопровода расположен в г. Артемовском, в квартале улиц: Тимирязева, Энгельса, Сметанина. Проектируемый газопровод состоит из  участка наружного газопровода высокого давления II категории (0,3-0,6 МПа), участков распределительного газопровода низкого давления (до 0,005 МПа включительно) с отпайками  до жилых домов. Также предусмотрена установка ГРПШ.

Условная площадь проектирования -2,74 га.

Данная работа выполнена в соответствии со строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации, с учетом разработанных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

- Основные положения по планировке линейного объекта

Проект планировки линейного объекта – газопровода предполагает определение прохождения проектируемой трассы газопровода в границах территории общего пользования с учетом всех намеченных решений по Генеральному плану г. Артемовского с соблюдением всех требуемых норм и ограничений.

При определении прокладки трассы газопровода  учитывались  материалы  как существующего положения, так  проектные решения, принятые в генплане относительно автодорог,  инженерных сетей, объектов общественного, инженерного и транспортного  назначения.

В границах проектирования в соответствии с решениями  генерального плана по развитию инженерных сетей предусмотрено размещение теплопровода.

Водоотвод с территории проектирования должен осуществляться  в соответствии с решениями, заложенными в генеральном плане.

- Технологические решения газопровода

В данном проекте предусмотрено строительство газопровода высокого давления II категории до ГРПШ, установка ГРПШ, далее строительство распределительного газопровода низкого давления по улицам Энгельса и Сметанина с выходами к жилым домам.

Место присоединения (точка подключения) проектируемого газопровода высокого давления II категории к газораспределительной сети -  выход из земли (ст. ∅57 мм) действующего подземного полиэтиленового газопровода высокого давления II категории к блочно-модульной котельной 5,0 МВт. В точке присоединения предусмотрена установка отключающего устройства Ду50 в надземном исполнении.

Далее газопровод высокого давления II категории прокладывается до места установки ГРПШ в районе жилого дома № 4 по ул. Пригородная.

После снижения давления в ГРПШ с высокого II категории до низкого - газопровод запроектирован по следующим улицам:

- ул. Энгельса (от ж/д № 81 по ул. Привокзальная до ж/д № 16 по                                   ул. Сметанина). На данном участке строительства газопровод проложен по одной стороне улицы. В районе ж/д № 16 по ул. Сметанина газопровод разветвляется на два газопровода, которые прокладываются в противоположном направлении друг от друга:

- ул. Сметанина (от ж/д № 16 до ж/д № 6). На данном участке строительства газопровод проложен по одной стороне улицы.

- ул. Сметанина (от ж/д № 16 до ж/д № 18). На данном участке строительства газопровод проложен по одной стороне улицы.  Затем газопровод разветвляется на две части и далее прокладывается по обеим сторонам улицы (от ж/д № 18 до ж/д № 26 и от ж/д № 9 до ж/д № 17).

По ходу газа на газопроводе предусмотрены ответвления с отключающими устройствами для газификации жилых домов.

Расход газа через проектируемый газопровод составляет 120,0 м3/час.

Проектом предусмотрена установка отключающих устройств, сведения о которых представлены в таблице 1.

Сведения об установке отключающих устройств

Таблица 1

| № | Давление газопровода | Наименование улицы | ПК | ф крана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г3 | На врезке | ПК 0’ | Ду50 |
| 1 | Г3 | Перед ГРПШ | ПК 0’+26,20 | Ду50 |
| 2 | Г1 | После ГРПШ | ПК А0 | Ду100 |
| 3 | Г1 | Перекресток ул. Энгельса – ул. Сметанина (вблизи ж/д №16 по ул. Сметанина) | ПК 3+17,50 | ПЭ Ф63 |
| 4 | Г1 | Перекресток ул. Энгельса – ул. Сметанина (вблизи ж/д №16 по ул. Сметанина) | ПК А0+03,00 | ПЭ Ф63 |
| 5 | Г1 | ул. Сметанина (вблизи ж/д №18 по ул. Сметанина) | ПК В0+01,30 | ПЭ Ф63 |

Технико-экономические показатели проектируемого объекта

Таблица 2

|  | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая линейная длина проектируемого газопровода, м | 854,4* |
| - | Общая линейная длина газопровода высокого давления II категории давления, м | 26,9* |
| - | Общая линейная длина газопровода низкого давления, м | 827,5* |
| 2. | Общая строительная длина проектируемого газопровода, м | 878,5* |
| - | строительная длина газопровода высокого давления II категории, м | 31,0* |
| - | строительная длина газопровода низкого давления, м | 847,5* |
| - | строительная длина газопровода низкого давления на отпайки, м | 111,0 |
| 3 | ГРПШ | 1 шт. |

*- длина указана без учета отпаек

Вдоль трасс наружных газопроводов -  2 м с каждой стороны газопровода (в виде территории, ограниченной условными линиями).

Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 м (в виде территории, ограниченной замкнутой линией от границ этих объектов).

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (ГРПШ, запорной арматуры, конденсатосборников, контрольных трубок) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель населенного пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам в полосе отвода.

# Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете

Данные предоставлены филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области в июне 2018 года.

Проектируемая территория расположена на землях кадастровых кварталов: 66:02:1701005, 66:02:0102011.

Сведения о земельных участках

Таблица 3

| Номер кадастрового квартала | Номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 66:02:1701005 | 66:02:1701005:530 | 61 376 | Для размещения объектов физической культуры и спорта |
| 66:02:0102011 | 66:02:0102011:59 | 9 200 | Для объекта жилой застройки (под многоквартирный дом многоэтажной застройки) |

- Сведения о формируемых земельных участках

Проектом межевания предусмотрено формирование земельных участков № 1 и № 2 для строительства линейного объекта - газопровод. Участок формируется в виде полосы, шириной 4 м –   2 м от оси газопровода.  Площадь формируемого земельного участка № 1 – 107,62 кв.м, многоконтурного формируемого земельного участка № 2  –  3 301,53 кв.м.

Участок № 3 формируется для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (ГРПШ, запорной арматуры, конденсатосборников, контрольных трубок) на проектируемом газопроводе путем выделения из состава земель населенного пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта, площадью 29,61 кв.м.

Сведения о формируемых земельных участках

Таблица 4

| № части земельного участка | Площадь, кв.м. | Разрешенное использование | Ограничения обременения в использовании |
| --- | --- | --- | --- |
| Формируемый земельный участок № 1 – 107,62 кв.м. |
| 1.1 | 107,62 | Коммунальное обслуживание | Временное использование на период строительства |
| Формируемый многоконтурный земельный участок № 2 – 3 301,53 кв.м. |
| 2.1.1 | 480,51 | Коммунальное обслуживание | Временное использование на период строительства |
| 2.1.2 | 350,94 | Коммунальное обслуживание | Временное использование на период строительства |
| 2.2.1 | 2005,10 | Коммунальное обслуживание | Временное использование на период строительства |
| 2.2.2 | 92,40 | Коммунальное обслуживание | Временное использование на период строительства |
| 2.2.3 | 372,58 | Коммунальное обслуживание | Временное использование на период строительства |
| Формируемый земельный участок в постоянное пользование (под ГРПШ) – № 3 – 29,61 кв.м. |
| 3 | 29,61 | Коммунальное обслуживание | Постоянное использование |