ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

«ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

КОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГОРОДА  АРТЕМОВСКОГО

Екатеринбург, 2017 г.

Проект разработан авторским коллективом

ООО «Архитектурная мастерская «ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

в составе:

Директор 									Чемякина О.В.

Главный архитектор проекта						Дементьева В.Б.

градостроитель  								Балаева  К.А.

Дизайнер									Смирнова К.А.

# Состав проекта

| № пп. | Наименование | № томов листов | кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Концепция развития территории парка культуры и отдыха в городе Артемовском | 1 том | 3 |
| Графические материалы |
| 2 | Модель соотношения групп пользователей и рекомендуемых элементов инфраструктуры | 1 | 3 |
| 3 | Схема положения парка в системе генерального плана города Артемовского. | 2 | 3 |
| 4 | План комплексного благоустройства территории городского парка | 3 | 3 |
| 5 | Функциональное зонирование | 4 | 3 |
| 6 | Зона главного входа (план, фрагменты) | 5 | 3 |
| 7 | Предложение по объемно-пространственному решению главной входной группы (вариант 1) | 6,7 | 3 |
| 8 | Предложение по объемно-пространственному решению главной входной группы (вариант 2) | 8,9 | 3 |
| 9 | Предложение по объемно-пространственному решению главного входа в парк (вариант 3) | 10,11 | 3 |
| 10 | Визуализация. Вид главной аллеи. | 12,13 | 3 |
| 11 | Визуализация. Вид детской зоны. Планировочное решение по организации зоны детского отдыха, | 13,14 | 3 |
| 12 | Визуализация. Вид на танцевальную площадку | 15,16 | 3 |
| 13 | Визуализация. Вид на спортивную зону с объездной дорожки Планировочное решение по организации спортивной зоны | 17,18 | 3 |
| 14 | Планировочное решение по организации зоны отдыха взрослых | 19 | 3 |
| 15 | Планировочное решение по организации тематической зоны | 20 | 3 |

# Введение

1. Концепция планировочного развития парка культуры и отдыха в городе Артемовском разработана на основании муниципального  контракта №0362300008617000030 от 9 июня 2017 года.

2. При разработке проекта концепции учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. « 873-ПП «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

-Генеральный план  Артемовского  городского округа применительно к территории города Артемовского

-Правила землепользования и застройки Артемовского городского округа.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования, а также:

- Кадастровый план территории;

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:2000.

# 1. Общие сведения

Парк культуры и отдыха в городе Артемовском – это участок  лесного массива,  ограниченный с северо-восточной стороны железной дорогой   меридионального направления Богданович – Серов;  с северной и западной  сторон – индивидуальной жилой застройкой; с южной стороны -  улица местного значения в общественно-деловой зоне.  Площадь  парка  в проектных границах составляет  9,732 га (в кадастровых границах – 10,0724 га). Территория  проектируемого парка  находится в центральной части  города  Артемовского.   Рельеф сравнительно ровный. В восточной части парка имеются небольшие участки бессточной территории из-за недостаточно выраженного уклона, что потребует выполнения  дополнительных мероприятий по организации водоотвода. 	Преобладают чистые сосновые древостои хорошего состояния. Подлесок не сильно густой и встречается преимущественно в восточной и южной  части парка,  в сырых местах встречаются заросли берёзы, клена, осины, кустарник.

Особенностью парка является близость железной дороги,  расчлененность территории парка  существующими  инженерными сетями:  высоковольтной линией электропередач 10 кВ  и  трассой магистральных водоводов  d250 и  2 d125  в меридиональном направлении, а также  примыкание к парку жилых  районов.  ВЭЛ 10 кВ, проходящая по территории парка, предлагается к перекладке в кабельном исполнении.  К границе  парка примыкает  участок  коммунальной территории (насосной над скважинами №2-3 и охранная зона 1-го пояса). В настоящее время через территорию парка осуществляется несанкционированный транзитный проезд легкового транспорта от ул. Парковой до ул. Гагарина.

# Цели и задачи  концепции планировочного развития городского парка культуры и отдыха.

Основными целями разработки концепции развития территории  городского парка - являются:

-сохранение природного комплекса,

-организация отдыха жителей  города.

Основные задачи концепции:

1. Создание условий для сохранения, восстановления и развития природных и культурных комплексов парка;

2. Определение необходимых благоустроительных и организационно-технических мероприятий;

5. Разработка функционального зонирования территории;

6. Определение основных показателей планируемого развития территории.

Для решения поставленных задач  концепцией  предусмотрено:

-  определение местоположения и  границ функциональных зон,

- разработка архитектурно - планировочных решений основных зон и объектов  парка,

- определение необходимых объемов  хозяйственных мероприятий.

Проектные предложения

Под рекреационную зону выделяются те части парка, которые приближены к жилой застройке и обладают наибольшим потенциалом для спортивно-оздоровительной, культурно-массовой  и прогулочной рекреации. В данной зоне проводятся следующие мероприятия: развитие дорожно-тропиночной сети, размещение площадок и мест отдыха, входов в парки, размещение рекреационных объектов.

На территории, выделенной под развитие рекреации, предполагается развитие связей, маршрутов и дополнительных рекреационных узлов и объектов.

Рекреационная зона принимает на себя основное количество посетителей. Она формируется на наиболее освоенной территории  парка. Интенсивность посещения принимается в среднем 20 чел/га. Для регулирования посещаемости по периметру аллей, площадок и полян  проектом предлагается создание буферных и почвозащитных посадок (посадки рябины обыкновенной, еловый барьер – посадки из ели обыкновенной, защитные посадки кустарника и прочее). Также рекомендуется создание загущенных защитных полос вдоль  железнодорожной магистрали, а также вдоль границ  парка.

Парк со дня организации  активно использовался населением  города в целях кратковременного отдыха для пеших и лыжных прогулок.

В генеральном плане Артемовского городского округа,  применительно к территории города Артемовского,  парк рассматривается в качестве основной рекреационной зоны  для прилегающих жилых образований. В этой связи предполагается его насыщение элементами  круглогодичного  использования для повседневного и периодического отдыха населения.

Концепцией предлагается насытить территорию парка объектами и элементами благоустройства, рассчитанными на большие группы людей,  площадками для массовых мероприятий общегородского значения,  аллеями, площадками для тихого отдыха, для игр детей, для занятий спортом,  густой   сетью дорожек и тропинок,   а также организовать две  кольцевые трассы для велосипедистов  и организации катания на роликах.  Две трассы предлагаются проектом для разделения малышей и взрослых в целях безопасности.

Особое внимание здесь должно быть уделено освещению основных дорожек и площадок, а также  насыщению парковой среды  объектами малой архитектуры, современными скульптурными ландшафтными инсталляциями.

Основной  вход предлагается организовать  в западном направлении от сложившегося входа, т.е. перенести его  на расстояние 120 метров, что продиктовано нормативными требованиями по проектированию улично-дорожной сети и организации  дорожного движения.    Главный вход в парк культуры и отдыха  предлагается оборудовать  пешеходным  переходом через  проезжую часть улицы. Дополнительно предлагается организовать 7 дополнительных входов - по всем сложившимся  направлениям  пешеходного движения, включая пешеходные туннели под железной дорогой в сторону улицы Станционной.  По периметру территории парка предлагается выполнить ограждение с устройством ворот у главного входа  и калиток по всем  второстепенным входам. В непосредственной близости от главного входа концепцией предлагается оборудование автостоянки на 44 м/места  для временного хранения автомобилей посетителей парка.  Расстояние от парковки до главного входа  составляет 60 метров в соответствие с требованиями НГПСО 1-2009.66  (п.215, таб.7).  В выходные и праздничные дни при проведении массовых мероприятий в Парке культуры и отдыха   должна быть предусмотрена возможность использования парковочных мест объектов общественного назначения на прилегающей территории в радиусе 500 метров. На месте существующего в настоящее время входа и въезда остается возможность въезда  грузового транспорта для  доставки оборудования  для массовых мероприятий, а также обеспечения противопожарных мер.

### Функциональное зонирование территории

Планировочное решение парка представляет собой систему композиционных узлов (зоны обслуживания посетителей и уникальные объекты рекреационной зоны), связанных между собой дорожно-тропиночной сетью.

Принципиальный тип планировочного решения размещения композиционных узлов – рассредоточенный с моно- и многофункциональными узлами.

Композиционные узлы (рекреационная зона) рассредоточены в разных частях парка и представлены зонами, в основном смешанного назначения:

Функциональное зонирование территории Артемовского городского парка  представлено следующими функциональными зонами:

- Зона входа и навигации;

- Зона массовых мероприятий;

- Тематическая зона «Аллея любви»;

- Зона  физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- Зона отдыха детей;

- Рекреационная зона для тихого отдыха:

- Прогулочная зона;

- Хозяйственная зона:

Зоны массовых мероприятий размещаются вблизи главного входа в парк. Благоустройство зоны рассчитывается на высокую плотность посещения, движение предусматривается по аллеям и дорожкам.

Зоны тихого отдыха занимают большую часть парка и характеризуются естественным характером пейзажа. Предусматривается сооружение малых архитектурных форм, разрешается отдых на газонах, полянах, под деревьями.

Физкультурно-оздоровительные зоны объединяют в один комплекс спортивные площадки, расположенные на полуоткрытых и открытых местах с ровным рельефом и кольцевую дорожку для катания на  велосипедах и роликах.

Зона детского отдыха располагается обособлено, на незначительном удалении от входов в парк.

Размещение объектов для обслуживания посетителей парка в   соответствующих зонах парка.

Зона входа и навигации

включает в себя:

-площадку перед главным входом  на территорию городского парка,

-автостоянку для посетителей парка на 44 м/места (в т. ч. 2 м/места для инвалидов),

- комплекс зданий и сооружений входной группы, включая: павильон главного входа,  помещения администрации  парка, пункт проката инвентаря,   кафе с летней верандой и  перголой; главную аллею, санузел, площадку с контейнерами для сбора  мусора.

В пункте проката инвентаря  можно взять на прокат,  следующие товары:  лыжи, коньки,  ролики, скейтборды, палки для скандинавской  ходьбы,  велосипеды, мячи, сетки, шезлонги, зонтики, гамаки  и т.д.

Зона массовых мероприятий

включает в себя:

- Универсальную площадку для проведения массовых мероприятий, включая размещение гастролирующих цирка - шапито и передвижного зоопарка; с возможностью организации временной торговли в дни массовых мероприятий,

- Центральную площадку парка, на которой планируется  проведение «Новогодних елок» и др. массовых праздников для горожан;

-Танцевальную площадку со сценой, которую можно  дополнительно использовать  в качестве летнего  кинотеатра  или  сцены для театральных постановок, а также всевозможных лекций и диспутов.

- зона для размещения аттракционов;

Зона массовых мероприятий, зона для тихого отдыха  и зона входа должны быть оборудованы сетями инженерного обеспечения (иметь оборудование для электропитания  привозных инструментов и аттракционов, а  здания входной группы должны иметь отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализацию, а также иметь доступ к интернету).

- Тематическая зона «Аллея семьи»;

включает в себя:

Площадку для свадебных фото;

-Аллея, выкладываемая плитками с именами молодоженов;

-Родовое дерево горожан.

Зона  физкультурно-оздоровительных мероприятий;

включает в себя:

- Универсальную баскетбольную (волейбольную) площадку;

- Площадку для  скейтборда и роликов;

- площадку для размещения тренажеров;

-Трассу для роликов и велосипедов (большое кольцо-  две полосы движения общей шириной не меньше 2 метров, с радиусами поворота 30 метров);

-Зона отдыха детей;

включает в себя:

- Детскую игровую площадку с зоной  для малышей (0-4 года) и зоной для детей старше 4 лет.

-Детскую трассу для роликов и велосипедов (малое  кольцо);

-Рекреационная зона для тихого отдыха:

включает в себя:

- Павильон для интеллектуальных  занятий и игр с  подключением сети доступа wi-fi.

-  места для подвешивания гамаков и установки шезлонгов;

- Прогулочная зона;

включает в себя сеть основных и второстепенных дорожек и тропинок.

- Хозяйственная зона:

включает в себя:

-Служебный въезд с возможностью проезда грузового транспорта  для доставки оборудования и конструкций для массовых мероприятий;

- Контейнерную площадку;

- Санузлы (по расчету на  максимальную нагрузку в дни  массовых мероприятий 2000 тысячи человек  необходимо 10 шт.),  стационарные санузлы предлагается оборудовать   в капитальных зданиях входной зоны.

Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий:  санитарно-защитными, охранными зонами, зонами санитарной охраны.

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования, которые присутствуют  на территории   городского парка  накладывают ряд требований , ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Часть территории находится в санитарно-защитных зонах и охранной зоне ЛЭП, что предполагает ограниченное посещение данных территорий. Концепцией планировочного развития не предусматривается развитие   зон отдыха с массовым  посещением  и дополнительных пешеходных связей на данном участке  территории. Территории парка , находящиеся в санитарно-защитной зоне и охранных зонах скважин и высоковольтных линий электропередачи также отнесены к особо охраняемой зоне. Проектом предлагается  рассмотреть в процессе освоения территории парка  рассмотреть возможность перекладки ВЭЛ 10 кВ в кабельном исполнении.

На территории  парка находятся  следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-санитарно-защитные зоны,

-санитарный разрыв от железной дороги,

-охранные зоны инженерных сетей – линий электропередач и  магистральных водопроводов,

-зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2-го и 3-го пояса.

-На примыкающем к парку с северо-западной стороны участке расположены  объекты системы  водоснабжения  (насосная с водозаборными скважинами и зоной санитарной охраны 1-го пояса).

В соответствие со  СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01.89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»  Расчетное число единовременных посетителей  для городских парков следует принимать - 100 чел./га. (СП 42.13330.2016 пункт 9.10)  Территория парка составляет 10 га, соответственно,   расчетная рекреационная емкость  городского парка составляет 1000 единовременных посетителей,  единовременная максимальная посещаемость – 2000 чел./га.

Планируемый перечень объектов расположенных на территории 
городского парка

Таблица 1.

| № пп. | № на плане | Объект | Мероприятия | Параметры | Посещаемость, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Городской парк культуры и отдыха | 97320м2 | 1000 |
| 1 |  | зона входа и навигации - пункт проката спортивного инвентаря - общественное питание - информационный центр | Новое строительство капитальных объектов, благоустройство территории | 35000 м2 | - |
| 2 |  | Зона массовых мероприятий | Новое строительство объектов, благоустройство территории | 15000 м2 | 1000-2000 |
| 3 |  | Тематическая зона «Аллея семьи»; | Новое строительство объектов, благоустройство территории | 260 м2 | 30-100 |
| 4 |  | Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий; -Трасса для катания на велосипедах и роликах протяженность 1,4 км ширина 2 м | Новое строительство объектов, площадок, благоустройство территории | до 7000 м2 | 50-70 |
| 5 |  | зона отдыха детей - детская площадка | Благоустройство территории | 5500 м2 | 35-50 |
| 6 |  | Рекреационная зона тихого отдыха и - поляна для отдыха - павильон | Благоустройство территории | 400 м2 | 20 |
| 7 |  | - Прогулочная зона; -дорожки -тропинки площадь зоны 65460 м2 | Новое строительство дорожек и благоустройство тропинок | 65460 м2 | 330 |
| 8 |  | - Хозяйственная зона: | благоустройство территории | 200 | - |

Проектируемая ёмкость  объектов обслуживания территории парка

Таблица 2.

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность на 1000 посетителей по НГПСО 1-2009.66 | Размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( из расчета на1000- 2000 посетителей) |
| 1. | Предприятия общественного питания (кафе, закусочные) | посад. мест. | 28 | 30 |
| 3. | Объекты торговли временные | раб, место | 1-1,5 | 3 |
| 4. | Пункт проката инвентаря | раб. место | 0,2 | 1 |
| 5. | Спортивные площадки и сооружения | кв.м. общей площади | 3900 | 7000 |
| 9. | Туалет (прибор) | объект | 5 | 10 |

## Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Концепцией  парка предусматривается освещение всех  основных  площадок, пешеходных аллей и основных парковых дорожек, включая кольцевые дорожки  для катания на роликах и велосипедах.  Расчет объемов энергопотребления, трассировка сетей освещения и расположение объектов системы электроснабжения  должны быть выполнены на следующих стадиях проектирования, перед этим  необходимо выполнить расчет потребностей и получить  письмо о возможности технического присоединения, а также  точку подключения от балансодержателей сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Сетями водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить комплекс зданий главного входа; администрацию парка, пункт проката инвентаря, санузлы, здание кафе, а также санузлы на территории парка. Прокладка других  новых сетей водоснабжения и водоотведения в границах  парка  концепцией не предусматривается.

Теплоснабжение

При реконструкции и строительстве  комплекса зданий главного входа необходимо предусмотреть теплоснабжение объектов круглогодичного использования. Трассировка сетей теплоснабжения к другим объектам  на  территории парка проектом не предусматривается.

## Инженерная подготовка территории

Раздел «Инженерная подготовка» включает комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для ее полноценного использования в целях строительства и благоустройства. Мероприятия по инженерной подготовке предложены для защиты от опасных и неблагоприятных природных и техногенных факторов проектируемой территории, согласно СП 42.13330.2011.

Учитывая природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочные  решения, а также требования, предъявляемые к паркам, предлагается комплекс мероприятий по инженерной подготовке их территории: отвод наиболее загрязненной части ливневого стока с территории парка, рекультивация нарушенных участков, благоустройство, освоение заболоченных территорий и пр.

Вся система ливневой канализации в пределах границ  парка должна быть  решена самотеком. Выполнены основные задачи вертикальной планировки озеленяемых территорий:

- обеспечен отвод излишков поверхностных вод – дождевых, паводковых, талых;

- созданы условия для удобного движения пешеходов и спецтранспорта по дорогам, садово-парковым дорожкам, аллеям;

- планировочная поверхность максимально приспособлена к существующему рельефу;

- созданы благоприятные условия для произрастания ценной растительности – деревьев, кустарников, травянистых ассоциаций;

- обеспечены благоприятные условия для прокладки инженерных коммуникаций.

При решении вертикальной планировки по дорогам, аллеям, планировочные отметки назначались из условий максимального сохранения существующего рельефа.

Элементы парковых дорог и аллей имеют следующие минимальные поперечные уклоны:

- проезжие части – 1,5%

- тротуары – 1,5%

- газоны – 0,1%

### Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам.  Мусороудаление с территории парка  осуществляется на две контейнерные площадки: одна в хозяйственной зоне парка   в непосредственной близости от служебного въезда, другая - на парковке за пределами парковой территории,  со стороны улицы. Отходы ТБО,  в последствии,    вывозятся  на полигон твердых бытовых отходов.

Расчет накопления отходов выполнен в соответствии с требованиями НГПСО (п. 274, таб. 27)  и принят 3,5 кг в год с 1кв.м. с плотностью 115 кг/куб.м.

3,5×97320м2=340620 кг/год;

340620:115 =2962 куб.м.

2962: 365дней= 8,12 куб.м. в день.

8,12: 1,1 = 7,4

Проектом предлагается разместить 8 контейнеров на двух площадках.

Расчет необходимого количества парковочных мест  автостоянки для временного хранения автомобилей посетителей парка

Расчетное  количество посетителей парка 1000 человек. Максимальное   количество посетителей парка 2000 человек. Уровень автомобилизации 350 машин на 1000 жителей. Таким образом,  расчетное количество  автомобилей  для посетителей парка составляет 350 автомобилей; максимальное количество 700 автомобилей.  В соответствие с требованиями СП 42.13330.2016  (Приложение Ж)   необходимое расчетное количество парковочных мест для парка в зоне отдыха  составит  1  место на 20  автомобилей. Соответственно расчетное количество парковочных мест составляет 350: 20= 18 м/мест для 1000 посетителей и 700: 20=36 м/мест для 2000 посетителей  в дни массовых мероприятий. Концепцией запланирована парковка на 44 м/места, в том числе 2м/места  для мало-мобильных категорий граждан.

Предложения по очередности строительства и реконструкции парковой территории

Освоение  парковой территории предлагается выполнить в 3 очереди застройки с выделением, при необходимости, пусковых комплексов.

К первой очереди предлагается отнести:

-комплекс зданий главного входа,

-ограждение территории с устройством калиток дополнительных входов,

-организацию парковки с контейнерной площадкой,

-благоустройство главной аллеи,

-многофункциональную площадку для массовых мероприятий,

-центральную площадку и реконструкцию танцевальной

Ко второй  очереди предлагается отнести:

-дренаж территории парка с уклонами меньше нормативных,

-оборудование детской зоны,

-оборудование спортивной зоны,

-оборудование рекреационной зоны тихого отдыха,

-строительство  малого кольца велодорожки (роликовой трассы для детей),

К третьей  очереди предлагается отнести:

--строительство  большого кольца велодорожки (роликовой трассы для взрослых и подростков),

-строительство основных прогулочных дорожек,

-благоустройство второстепенных  дорожек и тропинок.

Одновременно со  строительством площадок, дорожек и тропинок должно быть предусмотрено освещение территории, а также решены вопросы полива (желательно от существующих сооружений водопровода) и уборки территории.

ПЛОЩАДИ ПОКРЫТИЙ И СТОИМОСТЬ

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЯ  ПАРКА

(укрупненный расчет)

Таблица 3.

| № | Наименование покрытия | площадь | Стоимость единицы изм. (в тыс. руб.) | Укрупненная стоимость (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входная группа и главная аллея (длина 260 м) |  |
| 1 | Асфальтобетон тип - тротуар (в том числе площадка под елку) | 2180 м2 (в т.ч. 525 м2) | 0,900 | 1 962,000 |
| Универсальная площадка для цирка и зоопарка, мероприятий |  |
| 2 | Асфальтобетон тип - дорога | 4000 м2 | 1,200 | 4 800,000 |
| Парковка |  |
| 3 | Асфальтобетон тип - дорога | 1335 м2 | 1,200 | 1 602,000 |
| Танцплощадка |  |
| 4 | Плитка 600×300 | 672 м2 | 1,050 | 705,600 |
| 5 | Сцена (площадь пола) | 80 м2 | 0,650 | 3000,000 |
| 6 | Ступени (6 шт.) 400×120×7000 | (6 шт.) | 4,000 | 24,000 |
| 7 | Инвентарная (площадь пола) | 36 м2 | 0,750 | 800,000 |
| 8 | Скамейки циркульные | 2 шт | 30,000 | 60,000 |
| 9 | Подпорная стенка (длина) | 130 м | 2,500 | 325,000 |
| Спортивная зона |  |
| 10 | Асфальтобетон тип - дорога | 570 м2 | 1,200 | 684,000 |
| 11 | Деревянный настил | 190 м2 | 0,273-5,000 | 52,000 |
| 12 | Прорезиненное покрытие | 553 м2 | 0,500 | 277,000 |
| 13 | Баскетбольная площадка | 600 м2 | 0,100 | 60,000 |
| 14 | Беседки | 8 шт. | 70, 000 | 560,000 |
|  | Тренажоры | 5 шт. | 40,000 | 200,000 |
|  | Оборудование скейт-парка | По заказу |  | 1000,00 |
| Роликовая трасса взрослая и детская (велодорожка) (длина 1700 м) |  |
| 15 | Асфальтобетон тип – дорога (2 м) | 3370,25 м2 | 1,200 | 4 044,000 |
| Основные дорожки (длина 1990 м) |  |
| 16 | Деревянное покрытие (толщина 40 мм) | 5860 м2 | 0,800 | 4 700,00 |
| Детская зона |  |
| 17 | Беседки ( площадь 23 м2) | 6 шт. | 70, 000 | 420,000 |
| 18 | Интерактивная зона (веревочная) | 500 м2 | 300, 000 | 300,00 |
| 19 | Маленькие батуты | 3 шт. | 10,000 | 30,000 |
| 20 | Резиновое покрытие | 460 м2 | 0,500 | 230,000 |
| 21 | Игровое оборудование | 4 шт. | 35,000 | 140,000 |
| 22 | песчаное покрытие (малыши) | 115 м2 | 0,50 | 57,000 |
| Аттракционы (покрытие площадок) |  |
| 23 | Для взрослых: асфальт тип - тротуар | 612 м2 | 0,900 | 550,000 |
| 24 | Детские: асфальт тип - тротуар | 200 м2 | 0,900 | 180,000 |
|  | Оборудование | 6 шт. | 500,00 | 3000,000 |
| Зона тихого отдыха |  |
| 25 | Деревянный настил павильона | 44 м2 | 0,273-5,000 | 12,000 |
| 26 | Павильон из дерева | 44 м2 | 70,000 | 800,000 |
| Тротуар вдоль улицы |  |
| 27 | Асфальтобетон тип - тротуар | 907,86 м2 | 0,900 | 817,000 |
| Ограждение парка |  |
| 28 | Забор с полимерным покрытием | 1400 м. | 4,000 | 5600,000 |
| 29 | Калитки | 7 шт. | 7,000 | 49,000 |
| 30 | Хозяйственные ворота | 1 шт. | 20,000 | 20,000 |
| 31 | Комплекс главного входа | 1 шт. | 10000 -15000 | 10000 |
| Освещение |  |
| 32 | Торшерные светильники | 320 шт. | 25,000 | 8 000,000 |
|  | Для освещения тротуара | + 20 шт. | 25,000 | 500,000 |
| мусороудаление |  |
| 32 | контейнеры | 8 шт | 5,000 | 40,000 |
| туалеты |  |
| 33 | площадки в парке | 2 шт.( по 3 очка) | 100,000 | 600,000 |
| 34 | в здании кафе | 1 шт. (на 2 очка). |  |  |
| 35 | в пункте проката | 1 шт. (на 2 очка). |  |  |
| Итого: | 56 200,6 тыс. руб. |
| Неучтенные работы 17% от общей стоимости | 9554,102 |
| Всего по расчету : | 65 754,702 тыс. руб. |
| Перечнем не учтено: прокладка инженерных сетей, перекладка в кабель ВЭЛ, вырубка и посадка деревьев и кустарников |  |

Нормативные требования к  организации  территорий

в границах  зон с особыми условиями использования

Санитарно-защитные зоны

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) - специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне  не допускается размещать:, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Зоны (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») устанавливаются с целью создания и обеспечения режима ЗСО от загрязнения источников водоснабжения  и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Подземные источники

Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны:Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу зон санитарной охраны:

Не допускается: -размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон установлен Постановлением Правительством РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).