Автодорога по ул. Мира от ж/д переезда до пересечения с ул. Первомайской и по ул. Западной до пересечения с ул. Чернышева в г. Артемовском Свердловской области

Утверждаемая часть

(текстовая часть)

2018 г.

Содержание

1	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	4

1.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	4

1.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

1.3	Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейных объектов	4

1.4	Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов………………………………………………………………………...5

1.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения	5

1.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	5

1.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	6

- 1.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды………………………………………………………………………………………..6

- 1.9   Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне……………………………………………………………………………………..6

- 2        Проект межевания территории…………….................................................7

- 2.1   Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования…………………………………………………………..............8

- 2.2  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд………………………………...................10

- 2.3         Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии    с проектом планировки территории………………………………………………..11

Чертеж красных линий, М1:2000……………………………………………………………12

Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта, М1:2000 (лист 1)...............13

Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта, М1:2000 (лист 2,3)………14

Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта, М1:2000 (лист 5)...............15

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта: «Автодорога по ул. Мира от ж/д переезда до пересечения с ул. Первомайской и по ул. Западной до пересечения с ул. Чернышева в г. Артемовском, Свердловской области».

Основные характеристики проектируемого объекта:

- ул. Мира (ПК 0+00 – ПК10+78,90)

Категория улицы в соответствии с СП 42.13330.2016 (п.11.4 таб. 11.1) – Магистральные улицы районного значения

| Параметр | По проекту |
| --- | --- |
| Ширина улицы в красных линиях | 38-45м, с ПК8+58 по Пк9+52 - 34 м |
| Расчетная скорость | 60км/час |
| Ширина полосы движения | 4,0м |
| Число полос | 2 |
| Ширина тротуара | 3,0м |

- ул. Западная (ПК 10+78.90 -15+62,71)

Категория улицы в соответствии с СП 42.13330.2016 (п.11.4 таб. 11.1) – Улицы и дороги местного значения; улицы в зонах жилой застройки

| Параметр | По проекту |
| --- | --- |
| Ширина улицы в красных линиях | 16-25м с ПК12+36 - 14м |
| Расчетная скорость | 50 км/час |
| Ширина полосы движения | 3,5м |
| Число полос | 2 |
| Ширина тротуара | 2,25м |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении объект расположен на территории Муниципального образования «Артемовский городской округ» в г. Артемовский, Свердловской области (ул. Мира от ж/д переезда до пересечения с ул. Первомайской и далее по ул. Западная до пересечения с ул. Чернышева).

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях населенных пунктов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта и представлены в графической части.

Координаты границ зоны планируемого размещения, необходимые для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в соответствии с системой координат кадастрового учета.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

В соответствии с частью 4 статьи 36  Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет -6,4646 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектом предусматривается переустройство смотровых устройств телефонной канализации – изменение высоты горловин, усиления крышек в зоне размещения объекта, защита существующих каналов телефонной канализации. При необходимости опоры воздушной линии связи будут вынесены за пределы проезжей части и тротуара при их попадании в зону производства работ.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия не предусматривается.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Период строительства объекта характеризуется кратковременностью воздействия на окружающую среду.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

Строительство влечет за собой нарушение почвенного покрова в пределах прохождения автодороги. При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материалами, размыв и выдувание.

Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:

-	осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах, применять нейтрализаторы обработки газов;

-	для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

-	допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности;

-	запрещение сжигания отходов строительства и мусора.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности: метеорологические, гидрологические, лесные пожары, геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности: аварии на системах жизнеобеспечения, аварии на взрывопожароопасных объектах.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций: аварии на системах жизнеобеспечения, пожары, аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

Обеспечение безопасности дорожного движения — деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Проект межевания территории

В соответствие с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а так же для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования

Образование земельных участков происходит путем:

- раздела земельных участков с кадастровыми номерами 66:02:1701024:107, 66:02:0000000:345, 66:02:0000000:488, 66:02:1701019:738 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах;

- образованием земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Сведения о площади образуемых земельных участках приведены в таблице 3, п.1.2, т.к. земельные участки относятся к территориям общего пользования. В таблице 1 приведены сведения об изменяемых земельных участках.

Таблица 1 - Сведения об изменяемых земельных участках

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН | Площадь (кв.м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель (правообладатели) | Ограничение (обременение) права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66:02:0000000:345 (единое землепользование) (66:02:1701024:685, 66:02:1701018:162) | 404247 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации основного городского автобусного маршрута города Артемовский Свердловской области | Артемовский городской округ | - |
|  | 66:02:0000000:488 (единое землепользование) | 7 884 | Земли населенных пунктов | под строительство объекта инженерной инфраструктуры (газопровод низкого давления) | Постоянное (бессрочное) пользование Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа "Жилкомстрой" | - |
|  | 66:02:1701019:738 | 600 | Земли населенных пунктов | для строительства объекта инженерной инфраструктуры (газопровод низкого давления) | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - |
|  | 66:02:1701024:107 | 4 499 | Земли населенных пунктов | под жилой дом многоэтажной жилой застройки (жилой пятиэтажный дом со встроенным магазином) | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - |

Примечание:

1. Сведения о правах и ограничениях (обременениях) на земельный участок указаны по состоянию на январь 2018 года, в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.

Границы земельных участков, полностью и (или) частично попадающие в границы межевания территории, внесенные в ЕГРН, сохраняются без изменений и обозначены в графической части как существующие земельные участки.

Таблица 2 - Сведения о существующих земельных участках

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН | Площадь (кв.м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель (правообладатели) | Ограничение (обременение) права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:02:0000000:6882 (единое землепользование) | 33 141 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Постоянное (бессрочное) пользование Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа "Жилкомстрой" | - |
| 2 | 66:02:1701024:624 | 75 | Земли населенных пунктов | под объект торговли (остановочный комплекс) | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - |
| 3 | 66:02:1701024:689 | 39 | Земли населенных пунктов | под временный объект торговли (остановочный комплекс) | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - |
| 4 | 66:02:1701019:162 | 594 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации основного городского автобусного маршрута города Артемовского Свердловской области | Артемовский городской округ | - |

Примечание:

1. Сведения о правах и ограничениях (обременениях) на земельный участок указаны по состоянию на январь 2018 года, в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В результате в границах рассматриваемой территории образовано 5 земельных участков, сведения о которых указаны в таблице 3.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков приведены в ведомости координат в графической части.

Таблица 3 -  Ведомость образуемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер образуемого земельного участка | Площадь (кв.м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:02:0000000:ЗУ1 | 1672 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 1.1 | 66:02:0000000:ЗУ1(1) | 1562.48 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 1.2 | 66:02:0000000:ЗУ1(2) | 7.94 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 1.3 | 66:02:0000000:ЗУ1(3) | 44.25 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 1.4 | 66:02:0000000:ЗУ1(4) | 56.83 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 2 | 66:02:1701024:107:ЗУ1 | 283 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 3 | 66:02:0000000:345:ЗУ1 | 27925 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 4 | 66:02:0000000:488:ЗУ1 | 492 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 5 | 66:02:1701019:738:ЗУ1 | 425 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

Предложение по установлению публичного сервитута

В отношении земельных участков в границах межевания территории, действующие публичные сервитуты отсутствуют.

Координаты поворотных точек границ предлагаемых к установке публичных сервитутов совпадают с границей планируемого размещения объекта и приведены в ведомости координат.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования принят в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540  (с изменениями на 6 октября 2017 года) – земельные участки (территории) общего пользования, код – 12.0.

Чертеж красных линий, М1:2000

Лист 1

Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта, М1:2000

Линия совмещения с листом 2

Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта, М1:2000

Лист 2

Лист 3

Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения

Лист 4

Схема расположения листов