ИП Сандакова Е.В. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для организации работ по восстановлению комплекса православного монастыря и храма во имя Покрова Божией Матери, находящихся в селе Заплавное Ленинского района на пересечении ул. Советская с ул. Карла Маркса и ул. Большевитская рядом с памятником «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943гг.». ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ППТ.ОЧ Индивидуальный предприниматель Е.В. Сандакова 2019

Содержание

| Наименование документа | Шифр документа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Основная часть | ППТ.ОЧ |  |
| Пояснительная записка |  |  |
| Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов. М 1:1000 | ППТ.ОЧ |  |
| Материалы по обоснованию | ППТ.МО |  |
| Пояснительная записка |  |  |
| Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000 | ППТ.МО. СХ-1 |  |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-2 |  |
| Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-3 |  |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-4 |  |
| Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-5 |  |
| Схема инженерного обеспечения территории М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-6 |  |
| Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-7 |  |
| Схема границ объектов культурного наследия. М 1:1000 | ППТ.МО. СХ-8 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Документация по планировке территории соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, техническим регламентам, нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями использования территорий, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.

ГАП							          Сандакова Е.В.

"     "                    20    г

ПОЛОЖЕНИЯ

Проекта планировки территории для организации работ по восстановлению комплекса православного монастыря и храма во имя Покрова Божией Матери, находящихся в селе Заплавное Ленинского района на пересечении ул. Советская с ул. Карла Маркса и ул. Большевитская рядом с памятником «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943гг.».

Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в селе Заплавное Ленинского района Волгоградской области.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и межевания территории - 1,4500 га

Площадь территории в границах зоны размещения линейного объекта - 0,5674 га

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 482401,33 | 2223419,55 |
| 2 | 482425,40 | 2223440,76 |
| 3 | 482431,51 | 2223447,23 |
| 4 | 482455,60 | 2223436,20 |
| 5 | 482453,57 | 2223429,40 |
| 6 | 482443,70 | 2223396,29 |
| 7 | 482453,04 | 2223377,08 |
| 8 | 482478,46 | 2223376,43 |
| 9 | 482477,84 | 2223368,69 |
| 10 | 482483,62 | 2223366,93 |
| 11 | 482479,89 | 2223354,39 |
| 12 | 482498,53 | 2223348,38 |
| 13 | 482492,48 | 2223332,22 |
| 14 | 482444,45 | 2223349,07 |
| 15 | 482406,24 | 2223362,56 |
| 16 | 482392,90 | 2223367,42 |
| 17 | 482388,81 | 2223368,91 |
| 18 | 482385,68 | 2223370,00 |
| 1 | 482401,33 | 2223419,55 |

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения

Перечень мероприятий включает:

- комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве, а также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство: предварительная оценка геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг;

Мероприятия по охране окружающей среды

Для охраны земель при строительстве объекта предусматриваются:

- снижение землеемкости проектируемого объекта за счет компактного размещения технологических агрегатов и установок, временных зданий и сооружений в период строительства;

- предупреждение нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей других землепользователей;

- снижение интенсивности сбросов загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие территории;

После завершения строительно-монтажных работ с территории стройплощадки убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, демонтируются и вывозятся временные здания и сооружения, выполняются планировочные работы.

Шумовые воздействия стройплощадки - энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Источниками шума в период производства строительных работ являются строительные машины и механизмы.

При производстве работ требуется выполнять следующие мероприятия по охране окружающей среды:

1. Заправку машин и механизмов горюче-смазочными материалами производить на АЗС или на базе строительной организации.

2. Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ.

3. При производстве работ не допускается засорение территории грунтами, стройматериалами и мусором.

4. При строительстве, складирование материалов, стоянку и перемещение техники осуществлять на специально предусмотренных для этих целей участках.

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в ходе производства строительных работ необходимо:

- заглушать двигатели автомобилей во время простоя дорожно-строительной техники;

- транспортирование строительных материалов и разработанного грунта осуществлять специализированными автомобилями с герметичными кузовами, исключающими возможность попадания материала в окружающую среду;

- строительные машины и механизмы эксплуатировать только в исправном состоянии, осуществлять своевременное техническое обслуживание строительной техники.

Положения об очередности планируемого развития территории

Разделение строительства объекта на этапы проектом не предусмотрено.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории проектирования отсутствуют.

Перечень координат характерных точек красных линий

| № точки | X | Y | R(м) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур №1 |
| 1 | 482492,48 | 2223332,22 |  |
| 2 | 482444,45 | 2223349,07 |  |
| 3 | 482442,92 | 2223349,61 |  |
| 4 | 482406,24 | 2223362,56 |  |
| 5 | 482392,90 | 2223367,42 |  |
| 6 | 482388,81 | 2223368,91 |  |
| 7 | 482385,68 | 2223370,00 |  |
| 8 | 482401,33 | 2223419,55 |  |
| 9 | 482425,40 | 2223440,76 |  |
| 10 | 482431,51 | 2223447,23 |  |
| 11 | 482455,60 | 2223436,20 |  |
| 12 | 482453,57 | 2223429,40 |  |
| 13 | 482443,70 | 2223396,29 |  |
| 14 | 482453,04 | 2223377,08 |  |
| 15 | 482478,46 | 2223376,43 |  |
| Контур №2 |
| 1 | 482426,42 | 2223301,59 |  |
| 2 | 482434,63 | 2223324,36 |  |
| 3 | 482444,01 | 2223321,17 |  |
| 4 | 482449,08 | 2223320,46 |  |
| 5 | 482475,20 | 2223306,87 |  |
| Контур №3 |
| 1 | 482411,24 | 2223304,96 |  |
| 2 | 482416,56 | 2223328,03 |  |
| 3 | 482416,24 | 2223330,62 |  |
| 4 | 482407,22 | 2223334,35 |  |
| 5 | 482409,68 | 2223340,33 |  |
| 6 | 482398,70 | 2223349,34 |  |
| 7 | 482387,77 | 2223353,33 |  |
| 8 | 482383,78 | 2223354,78 |  |
| 9 | 482355,92 | 2223364,44 |  |
| 10 | 482353,12 | 2223365,23 |  |
| 11 | 482347,63 | 2223362,31 |  |
| 12 | 482340,01 | 2223338,06 |  |
| Контур №4 |
| 1 | 482318,14 | 2223409,18 |  |
| 2 | 482324,03 | 2223408,66 |  |
| 3 | 482326,75 | 2223408,66 |  |
| 4 | 482333,37 | 2223407,88 |  |
| 5 | 482335,63 | 2223421,49 |  |
| 6 | 482337,54 | 2223431,16 |  |
| 7 | 482338,11 | 2223434,32 |  |
| 8 | 482338,54 | 2223436,58 |  |
| 9 | 482339,53 | 2223441,20 |  |
| 10 | 482339,75 | 2223442,85 |  |
| 11 | 482341,41 | 2223449,90 |  |
| 12 | 482341,41 | 2223451,95 |  |
| 13 | 482342,16 | 2223456,05 |  |
| 14 | 482343,30 | 2223456,74 |  |
| 15 | 482344,65 | 2223468,98 |  |
| 16 | 482345,44 | 2223479,14 |  |
| 17 | 482345,63 | 2223482,99 |  |
| 18 | 482346,57 | 2223498,18 |  |
| Контур №5 |
| 1 | 482359,98 | 2223496,96 |  |
| 2 | 482359,91 | 2223493,34 |  |
| 3 | 482359,70 | 2223486,01 |  |
| 4 | 482357,99 | 2223442,68 |  |
| 5 | 482369,78 | 2223440,54 |  |
| 6 | 482372,19 | 2223440,04 |  |
| 7 | 482390,42 | 2223436,76 |  |
| 8 | 482397,30 | 2223462,39 |  |
| 9 | 482399,14 | 2223462,04 |  |
| 10 | 482400,54 | 2223461,67 |  |
| 11 | 482404,50 | 2223460,80 |  |
| 12 | 482413,25 | 2223458,84 |  |
| 13 | 482413,88 | 2223462,58 |  |
| 14 | 482415,41 | 2223473,44 |  |
| 15 | 482416,53 | 2223487,90 |  |
| 16 | 482419,45 | 2223488,36 |  |
| 17 | 482419,55 | 2223491,36 |  |
| Контур №6 |
| 1 | 482460,17 | 2223474,60 |  |
| 2 | 482449,23 | 2223455,62 |  |
| 3 | 482460,94 | 2223450,26 |  |
| 4 | 482462,21 | 2223449,68 |  |
| 5 | 482467,73 | 2223446,70 |  |
| 6 | 482475,14 | 2223443,35 |  |
| 7 | 482478,63 | 2223441,45 |  |
| 8 | 482494,22 | 2223433,15 |  |
| 9 | 482495,35 | 2223435,29 |  |
| 10 | 482504,96 | 2223429,62 |  |
| 11 | 482506,89 | 2223430,14 |  |
| 12 | 482511,61 | 2223434,03 |  |