Состав проекта планировки

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ППТ.МО | Материалы по обоснованию проекта планировки |
| ПЗ.МО | Пояснительная записка |
| ППТ.МО СХ-1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000 |
| ППТ.МО СХ-2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 |
| ППТ.МО СХ-3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (не разрабатывалась) |
| ППТ.МО СХ-4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (не разрабатывалась) |
| ППТ.МО СХ-5 | Схема границ территорий объектов культурного наследия (не разрабатывалась) |
| ППТ.МО СХ-6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |
| ППТ.МО СХ-7 | Схема границ территорий объектов культурного наследия; Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д) (не разрабатывалась) |
| ППТ.МО СХ-8 | Схема конструктивных и планировочных решений (не разрабатывалась) |

ВВЕДЕНИЕ

Документация по проекту планировки территории выполнена на основании постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 30.06.2016 №306 "О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки, проекта межевания территории по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл.".

Проект планировки подготовлен с учетом следующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

1) Генеральный план Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области;

2) Правила землепользования и застройки Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Проект планировки подготовлен в целях определения функционального использования территории, организации инженерного обслуживания, определение параметров и характеристик размещаемых объектов, границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта "Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл."

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной и представленной в электронном виде.

Разработал                                                                                         Е.В. Сандакова

Документация по планировке и межеванию территории подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

ГАП                                                                                         Е.В. Сандакова

1. Существующее состояние

Планируемая территория расположена в с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки для размещения линейного объекта "Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл."– 1,08 га.

Граница планируемой территории располагается в зоне особо охраняемой природной территории - буферная зона ГУ "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" (34.15.2.74). Зона установлена в соответствии с кадастровым планом территории согласно сведениям филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Волгоградской области.

Использование территории.

Общая площадь планируемой территории составляет 1,08 га. На планируемой территории имеются инженерные коммуникации: газопровод низкого давления, ЛЭП низкого/высокого напряжения, линии связи и технических средств управления, водопровод.

Инженерная инфраструктура.

В пределах планируемой территории имеются инженерные коммуникации: газопровод низкого давления, ЛЭП низкого/высокого напряжения, линии связи и технических средств управления, водопровод. Других сооружений инженерного обеспечения на планируемой территории нет.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

В соответствии со списком объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения, утвержденным Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», на планируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

2. Проектные решения

Территория в границах разработки проекта планировки расположена в с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области. Проектом предусмотрено строительство газопровода низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл.

3. Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) планируемая территория не входит в комплекс мероприятий, осуществляемых в целях решения задач гражданской обороны.

4. Мероприятия по охране окружающей среды

Территория  является  невозобновляемым природным  ресурсом, использование  ее приводит к  отчуждению и сокращению площади земель других землепользователей, а  также к  нарушению  или  загрязнению  отведенной  территории  и  прилегающих  земель  в  процессе  строительства  объекта.

Для охраны земель при строительстве объекта предусматриваются:

- снижение землеемкости проектируемого объекта  за  счет  компактного размещения технологических агрегатов и установок, временных  зданий  и  сооружений  в  период  строительства;

- предупреждение  нарушения  межхозяйственных  и внутрихозяйственных  связей  других  землепользователей;

- снижение  интенсивности  сбросов  загрязняющих веществ на территорию объекта  и прилегающие территории;

Согласно инженерно-геологическим изысканиям растительный грунт на участках производства работ отсутствует, соответственно участков отвалов и резервов растительного грунта не требуется. Работы по рекультивации нарушенных земель не проводятся.

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта.

После завершения строительно-монтажных работ с территории стройплощадки  убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, демонтируются и вывозятся временные здания и сооружения, выполняются планировочные работы.

Оценка шумовых  воздействий.

Шумовые  воздействия  стройплощадки - энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на  окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые  тела (поверхность  земли).

Источниками  шума в период  производства строительных работ являются  строительные машины и механизмы.

Водопотребление и водоотведение.

Водопотребление  и  водоотведение  проектируемого  объекта  является  одним  из  факторов его воздействия  на  окружающую  среду. Такое  воздействие  будет  оказываться  только  в строительный  период.

Потребителями воды  хозпитьевого  качества  являются  бытовые помещения для размещения строительных  рабочих  на  период  строительства.

Бытовое  обслуживание строительных  рабочих осуществляется  в  инвентарных  мобильных  вагончиках  заводского  изготовления, расположенных в специально  отведенной  зоне.

Водоснабжение площадки временных зданий и сооружений в период проведения строительных работ осуществляется привозной водой.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки | га | 1,08 |
| 1.1 | В т.ч. площадь зоны планируемого размещения линейных объектов | га | 1,08 |
| 1.2 | В т.ч. площадь территорий в границах планируемых красных линий | га | 1,08 |
| 2. | Протяженность инженерной инфраструктуры | км | 2,7 |