Состав проекта планировки

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ППТ.МО | Материалы по обоснованию проекта планировки | том 2 |
| ПЗ.МО | Пояснительная записка |  |
| ППТ.МО СХ-1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000 |  |
| ППТ.МО СХ-2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 |  |
| ППТ.МО СХ-3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |  |
| ППТ.МО СХ-4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; Схема границ территорий объектов культурного наследия; Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории не разрабатывались. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Документация по проекту планировки территории выполнена на основании постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 30.06.2016 №306 "О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки, проекта межевания территории по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Лесная, ул. Садовая, пер. Комбинатский, ул. Советская, ул. Комбинатская, ул. Кузнечная в с. Маляевка Ленинского района Волгоградской области (I очередь строительства)"".

Проект планировки подготовлен с учетом следующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

1) Генеральный план Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области;

2) Правила землепользования и застройки Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Проект планировки подготовлен в целях определения функционального использования территории, организации инженерного обслуживания, определение параметров и характеристик размещаемых объектов, границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта "Газопровод низкого давления по ул. Лесная, ул. Садовая, пер. Комбинатский, ул. Советская, ул. Комбинатская, ул. Кузнечная в            с. Маляевка Ленинского района Волгоградской области (I очередь строительства)".

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной и представленной в электронном виде.

Разработал                                                                                         Е.В. Сандакова

Документация по планировке и межеванию территории подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

ГАП                                                                                         Е.В. Сандакова

1. Существующее состояние

Планируемая территория частично расположена в с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки для размещения линейного объекта "Газопровод низкого давления по  ул. Лесная, ул. Садовая, пер. Комбинатский, ул. Советская, ул. Комбинатская, ул. Кузнечная в с. Маляевка Ленинского района Волгоградской области (I очередь строительства)"– 1,03 га.

Граница планируемой территории располагается в зоне особо охраняемой природной территории - буферная зона ГУ "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" (34.15.2.1). Зона установлена в соответствии с кадастровым планом территории согласно сведениям филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Волгоградской области.

Использование территории.

Общая площадь планируемой территории составляет 1,03 га. На планируемой территории имеются инженерные коммуникации: газопровод низкого давления, ЛЭП низкого/высокого напряжения, линии связи и технических средств управления, канализация.

Инженерная инфраструктура.

В пределах планируемой территории имеются инженерные коммуникации: газопровод низкого давления, ЛЭП низкого/высокого напряжения, линии связи и технических средств управления, канализация. Других сооружений инженерного обеспечения на планируемой территории нет.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

В соответствии со списком объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения, утвержденным Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», на планируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

2. Проектные решения

Территория в границах разработки проекта планировки расположена в с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области. Проектом предусмотрено строительство газопровода низкого давления по ул. Лесная, ул. Садовая, пер. Комбинатский, ул. Советская, ул. Комбинатская, ул. Кузнечная в с. Маляевка Ленинского района Волгоградской области  (I очередь строительства).

3. Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) планируемая территория не входит в комплекс мероприятий, осуществляемых в целях решения задач гражданской обороны.

4. Мероприятия по охране окружающей среды

Территория  является  невозобновляемым природным  ресурсом, использование  ее приводит к  отчуждению и сокращению площади земель других землепользователей, а  также к  нарушению  или  загрязнению  отведенной  территории  и  прилегающих  земель  в  процессе  строительства  объекта.

Для охраны земель при строительстве объекта предусматриваются:

- снижение землеемкости проектируемого объекта  за  счет  компактного размещения технологических агрегатов и установок, временных  зданий  и  сооружений  в  период  строительства;

- предупреждение  нарушения  межхозяйственных  и внутрихозяйственных  связей  других  землепользователей;

- снижение  интенсивности  сбросов  загрязняющих веществ на территорию объекта  и прилегающие территории;

Согласно инженерно-геологическим изысканиям растительный грунт на участках производства работ отсутствует, соответственно участков отвалов и резервов растительного грунта не требуется. Работы по рекультивации нарушенных земель не проводятся.

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта.

После завершения строительно-монтажных работ с территории стройплощадки  убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, демонтируются и вывозятся временные здания и сооружения, выполняются планировочные работы.

Оценка шумовых  воздействий.

Шумовые  воздействия  стройплощадки - энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на  окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые  тела (поверхность  земли).

Источниками  шума в период  производства строительных работ являются  строительные машины и механизмы.

Водопотребление и водоотведение.

Водопотребление  и  водоотведение  проектируемого  объекта  является  одним  из  факторов его воздействия  на  окружающую  среду. Такое  воздействие  будет  оказываться  только  в строительный  период.

Потребителями воды  хозпитьевого  качества  являются  бытовые помещения для размещения строительных  рабочих  на  период  строительства.

Бытовое  обслуживание строительных  рабочих осуществляется  в  инвентарных  мобильных  вагончиках  заводского  изготовления, расположенных в специально  отведенной  зоне.

Водоснабжение площадки временных зданий и сооружений в период проведения строительных работ осуществляется привозной водой.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории в пределах разработки проекта планировки | га | 103 |
| 1.1 | В т.ч. площадь территорий общего пользования | га | 1,03 |
| 1.2 | В т.ч. площадь территорий в границах планируемых красных линий | га | - |
| 2 | Протяженность инженерной инфраструктуры | км | 2,6 |
| 4 | Площадь планируемой полосы отвода | га | 1,03 |