ПРОТОКОЛ

публичных слушаний проекта  строительства системы водоснабжения  на

территории городского  поселения «Микунь»

| 21 декабря 2012 г. |  | г. Микунь |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

| Агаханов Ф.Т. | - глава ГП «Микунь»- руководитель администрации поселения; председательствующий; |
| --- | --- |
| Заинчковская Н.И. | - заведующий отделом организационно-правовой работы администрации ГП «Микунь», секретарь; |
| Цветкова О.А. | - заместитель руководителя администрации поселения «Микунь» |
|  | - депутаты Совета городского поселения «Микунь» |
| Бабич В.И. | - главный архитектор управления КС ТиС администрации МР «Усть-Вымский», |
| Попова Р.И. Ерцев А.Г. | - представитель ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» - заместитель генерального директора ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» |
|  | депутаты Совета городского поселения «Микунь», депутаты Совета МР «Усть-Вымский», представители общественных организаций города, жители города- 16 человек. |
| Повестка дня: Проект строительства системы водоснабжения на территории городского поселения «Микунь». Выступили: 1. Бабич В.И. Строительство водовода на территории поселения связана с тем, что действующая система не удовлетворяет потребности города в качестве и количестве воды. При подготовке Обоснований использовались материалы, представленные администрацией МР «Усть-Вымский», отчеты и материалы из технического архива КМВХП, положения «Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, данные «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна реки Северная Двина». Целью работ по обоснований является выбор оптимального варианта строительства (реконструкции) системы водоснабжения г. Микунь, оценка его стоимости по укрупненным показателям. 2. Попова Р.И. Выбор оптимального варианта строительства (реконструкции) системы водоснабжения г. Микунь: Строительство куста водозаборных скважин на левом берегу р. Шежамка у существующего поверхностного водозабора В гидрогеологическом отношении район расположения существующего водозабора на р. Шежамка является малоизученным, в связи с этим необходимо бурение разведочно-эксплуатационной скважины для точного определения геологических и эксплуатационных данных водозаборных скважин. Для подготовки варианта строительства куста водозаборных скважин на левом берегу р. Шежамка у существующего поверхностного водозабора проанализированы имеющиеся геолого-разведочные материалы по поиску воды вблизи существующего водозабора. По данным ОАО «Бурводстрой» район, предлагаемый для бурения скважин, является не вполне перспективным (три скважины, пробуренные в 1967 – 1968 гг. юго-восточнее ст. Микунь – безводные). Следует учесть, что указанные скважины расположены в 3,5 км от станции Микунь, а участок, предлагаемый для бурения скважин – у существующего водозабора из р. Шежамка, то есть более удалён от пробуренных ранее скважин. Из этого следует сделать вывод о том, что на левом берегу р. Шежамка не разведаны гарантированные запасы подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд г. Микунь. Перенос водозабора на р. Шежамка и насосной станции выше площадки строительства цехов КС «Микуньская» Вариант переноса створа водозаборного сооружения выше по течению р. Шежамка относительно существующего водозабора рассматривался с целью исключения возможного загрязнения вод р. Шежамка при строительстве и дальнейшей эксплуатации цехов КС «Новомикуньская». При переносе водозабора необходимо выполнение следующих видов работ: - строительство новых водозаборных сооружений и насосной станции 1 подъёма производительностью 10 тыс. м3/сут; - строительство дополнительных напорных водоводов протяженностью 7 км; - строительство подъездной автодороги к новому водозабору протяженностью 7 км; - строительство ВЛ 10 кВ (7 км) и понижающей подстанции для нового водозабора; - реконструкция (увеличение мощности) существующих водоочистных сооружений г. Микунь; - реконструкция (с увеличением мощности насосной станции II подъезда). Строительство водохранилища на р. Шежамка в створе существующего водозабора Водохранилище – искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением на водостоке с целью хранения воды и регулирования стока. Площадь затопления при отметке уреза воды 82,0 м БС составит 0,9 км2, объем воды 1,6 млн. м3, высота плотины составит 6,6 м, ширина по гребню 10 м. Для пропуска расходов р. Шежамка через водоподпорное сооружение устраивается водосброс открытого типа автоматического действия на свайном основании с консолью на пропуск расхода весеннего паводка 1 % обеспеченности 60,5 м3/сек. Для предотвращения попадания в водохранилище поверхностного стока с территории объектов, расположенных на правом берегу реки Шежамка (КС «Микуньская», вертолётная площадка, площадка), предлагается устроить дамбу обвалования протяженностью 2869 м (основные параметры дамбы: средняя высота 4 м, ширина по гребню 6,5 м) и водоотводящий канал протяженностью 3406 м, средняя глубина 2,2 м, ширина по низу 1 м, ширина по верху средняя 8 м. Предварительные стоимости работ по вариантам в ценах 2 кв. 2011 года: Строительство куста водозаборных скважин на левом берегу р. Шежамка у существующего поверхностного водозабора – 286,44 млн.руб; Перенос водозабора на р. Шежамка и насосной станции выше площадки строительства цехов КС «Микуньская» - 361,05 млн.руб; Строительство водохранилища на р. Шежамка в створе существующего водозабора – 324,72 млн.руб |

Обсудили

Вопросы, касающиеся выбора оптимального варианта строительства (реконструкции) системы водоснабжения г. Микунь.

РЕШИЛИ:

Одобрить вариант строительства водовода на территории городского поселения «Микунь» в виде строительства водохранилища на р. Шежамка в створе существующего водозабора.

Подписи:

| Председательствующий, Глава городского поселения «Микунь»- руководитель администрации поселения | Ф.Т.Агаханов |
| --- | --- |
|  | Н.И.Заинчковская |
| Секретарь |  |